# 15. 02. 2006

INGLISE - EESTI  OHTLIKU  LASTI  SELETAV  SÕNASTIK

### ENGLISH - ESTONIAN  HAZARDOUS  CARGO  GLOSSARY

Käesolev sõnastik sisaldab vasteid ja sõnaseletusi mõistetele ja väljenditele, mis esinevad ohtliku lasti vedu rahvusvaheliselt reguleerivates dokumentides nagu: International Maritime Dangerous Goods Code, International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals, Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes jt. Märksõnadeks on valitud eelkõige need sõnad ja väljendid, millel eesti keeles puudub otsene sisuline vaste või on neil käsitletava valdkonna kontekstist sõltuvalt tavapärasest erinev tähendus. Ingliskeelse mõiste sisulise tähenduse paremaks avamiseks on pakutud võimalikud sobivad vasted ja lisatud ka abistavaid selgitusi. Niisuguseid sõnu kohtab palju nafta ammutamise, töötlemise ja kasutamise valdkonnas, kus kõrvuti pika ajalooga mõistetele on kasutusel ka kaasaegsed või maailma eri piirkondades kasutusele võetud mõisted. Sõnastik on koostatud Veeteede Ameti ohtliku lasti talituses. Arvamused ja märkused palume saata e-posti aadressile Jaak.Arro@vta.ee .

Algus

B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S   T  U  V  W

# Alfa

ADR – European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

API Gravity - API tihedus. Ameerika Nafta Instituudi (American Petroleum Institute) poolt kasutusele võetud suhtarv nafta ja naftasaaduste tiheduse iseloomustamiseks, mida väljendatakse API kraadides (°API). Väljendab suhtelist tihedust temperatuuril 60 °F (15,6 °C) ja leitakse järgmise avaldise abil °API = 141,5/(suhteline tihedus 60/60°F) – 131,5.

ASTM – vt American Society for Testing and Materials

ATK – vt aviation turbine kerosene

absorb – absorbeerima, neelama (näiteks vedelik neelab gaasi), lahustama (vedelikus). Neeldumine toimub kogu neelava materjali (absorbendi) massi ulatuses. Absorbeerida võib radioaktiivset kiirgust, löögienergiat jm. (võrdle adsorb).

acetic acid – äädikhape (tavaliselt vesilahus)

glacial acetic acid – jää-äädikas, jää-äädikhape. Puhas, veevaba äädikhape sulamistemperatuuriga 16,6 °C.

acetic ether – etüületanaat, etüülatsetaat, etüülalkoholi äädikhappe ester. Arhailine keemiline nimetus, mis on olnud kasutusel toote nimetusena.

acidity – happe(li)sus. Iseloomustab keskkonna (tavaliselt vesilahus) happelist reaktsiooni (vt pH).

acids – happed (söövitavate ainete segregeerimisrühm). Rühma kuuluvad ained kahjustavad eluskudesid, reageerivad metallidega (võimalik gaasilise ja plahvatusohtliku vesiniku eraldumine, aga ka teiste ja sealjuures mürgiste gaaside eraldumine) ning võivad kahjustada nii looduslikke kui ka sünteetilisi tekstiilmaterjale.

activator – aktivaator, ergutaja, tundlikkuse suurendaja. Ei ole katalüsaator, kuid muudab ainele lisamisel selle keemilisi omadusi, näiteks vähendab aine termilist stabiilsust. Mõned aktivaatorid suurendavad ensüümide (biokeemilised katalüsaatorid) aktiivsust.

active substance – aktiivaine (aktiivselt toimiv aine), toimeaine. Toodetes on aktiivaine tavaliselt lahjendatud mingi neutraalse täiteainega.

actual breakthrough time – tegelik mõju(avaldu)misaeg, läbitungimisaeg. Keskmine ajavahemik, mis möödub materjali (riie jm) esialgsest kontaktist kemikaaliga kuni selle toime avaldumiseni läbi materjali.

acute  – akuutne, äge (mürgi toime iseloomustamiseks)

adamsite – adamsiit (sõjagaas vt. gas alt sneeze gas)

additive – lisand, manus. Ained, mis lisatakse kemikaalile (pooltootele) selle tarbimisomaduste parandamiseks. Näiteks mootoriõlide tootmisel lisatakse baasõlile mitmesuguseid manuseid (lisandeid), mis suurendavad viskoosusindeksit, vähendavad kuivhõõrdumise kahjulikku mõju, aeglustavad õli vananemist (oksüdeerumist) jne.

adhere – kinni pidama, nakkuma, külge hakkama

adhesive – kleepaine, liim. Ohtlikkus, näiteks tuleohtlikkus, vedamisel tuleneb eelkõige kasutatud lahusti ohtlikest omadustest.

adsorb – adsorbeerima. Ainet (gaasi, vedelikku või lahuse komponenti) siduma mingi materjali (adsorbendi) pinnale (pinnaga). Head adsorbendid on suure eripinnaga (poorsed) materjalid. Näiteks aktiivsüsi seob oma pooride pinnale gaase, meditsiiniline aktiivsüsi seob seedetraktis olevaid mürgiseid aineid. Aktiivsöe aktiveerimise käigus vabastatakse aktiivsöe pind (pooride pind) sinna kinni jäänud adsorbeerinud ainetest (võrdle absorb).

aerosol – aerosool. Pihustatud (dispergeeritud) tahke aine või vedeliku ülipeente osakeste ühtlane segu gaasiga, tavaliselt õhuga. Aerosool seguna on suhteliselt püsiv (ei kihistu) vaatamata sellele, et pihustatud aine tihedus võib olla gaasi tihedusest suurem. Tüüpilised aerosoolid on suits ja udu.

aerosol dispensers or aerosols – aerosoolpakendid. Ühekordselt täidetavad, surugaasi või veeldatud gaasi rõhu all olevad ja väljastusseadmega varustatud mahutid (pakendid). Aerosoolpakendi väljastusseade, sõltuvalt materjalist, võimaldab pakendi sisu kätte saada tahke aine või vedeliku aerosoolina, vahuna, pastana, pulbrina, vedelikuna või gaasina.

affected by dangerous goods – ohtlikust kaubast kahjustatud (kahjustatud, ohtlikult mõjutatud ohtlikust kaubast)

air reactive substance – õhuga (ohtlikult) reageeriv aine. Aine, mis reageerib õhus oleva hapnikuga ja selle tulemusena tekkiv aine (reaktsiooni saadus) loob ohtliku olukorra. Näiteks eetrite reageerimisel õhuhapnikuga (oksüdeerumisel) tekivad väga suure plahvatusjõuga peroksiidid. Mitte segamini ajada mõistega “isesüttiv aine”!

alkali – leelis (tugev alus). Kudesid ja riideid (tekstiilmaterjale) tugevalt söövitav aine.

alumina – alumiiniumoksiid, korund (võrdle oxyton)

amalgam – amalgaam (elavhõbedat sisaldav sulam)

ambient temperature – ümbritsev(a keskkonna) temperatuur. Silmas peetakse tavatingimustele vastavat ümbritseva keskkonna temperatuuri. Näiteks ruumi (keskmiseks) temperatuuriks loetakse 20 °C.

American Society for Testing and Materials – Ameerika Materjalide Katsetamise Ühing. Töötab välja standardeid materjalide iseloomustamiseks (ASTM standardid), mis on üleilmselt kasutusel  naftasaaduste iseloomustamiseks.

ammonia slippage (slip) – ammoniaagi (läbi)lipsamine. Mõiste on seotud laeva sisepõlemismootori heitgaaside puhastamistehnoloogiaga selektiivsel katalüsaatoril, kus reagendina kasutatakse ammoniaaki (karbamiidi jt). Kui reaktsiooni toimumise piirkonnas on ammoniaagi liig, siis osa ammoniaaki jääb reageerimata (mürgine gaas) ja muundatakse lämmastikdioksiidiks. Kui ammoniaaki ei ole piisavalt, siis osa lämmastikoksiide jääb lämmastikuks muundamata.

ammonium compounds – ammooniumühendid. Ainete segregeerimisrühm, kuhu kuuluvate ainete tunnusjooneks on ammooniumrühma (NH4) sisaldumine. Rühmas on esindatud erinevatesse ohuklassidesse kuuluvad ained.

angle of response – (puistematerjali) varisemisnurk. Mittenidusa (vabalt voolava, valguva) materjali suurim puistekoonuse nurk horisontaalse aluse suhtes. Mereveol oluline näitaja puistematerjalide ohtlikkuse hindamisel.

anti-static additive – antistaatiline lisand. Lisatakse naftasaadustele (tavaliselt heledatele naftasaadustele), et tõsta nende elektrijuhtivust ja vähendada staatiliseelektrilaengu kogunemist naftasaaduste ümberpumpamisel suure joonkiirusega.

aqua fortis – (kontsentreeritud) lämmastikhape. Toote nimetus.

aquatic pollutant – veekeskkonna reostaja (reostusaine). Arvestab ainult kemikaali otsesest mürgist toimet vee-elustikule (võrdle marine pollutant).

aromatic – aromaatne (ühenditerühma üldnimetus). Paljud selle ühendite rühma ained on tugeva iseloomuliku lõhnaga, mis ei pruugi olla meeldiv. Aromaatne on iga ühend, mille struktuuris esineb benseeni tuum (aromaatne tuum).

aromatic hydrocarbon – aromaatne süsivesinik. Aromaatne ühend, mis koosneb ainult süsinikust ja vesinikust.

aromatic compound – aromaatne ühend. Ühend (kemikaal), mille ehituses on vähemalt üks aromaatne tuum (benseeni tuum).

low aromatic – madala aromaatsusega (segu). Tähistab madalat aromaatsete ühendite sisaldust mingis segud, tavaliselt naftakemikaalides, nagu näiteks bensiin.

arsine – arsiin, arsaan (AsH3). Tekib arseniidi, näiteks tsinkarseniid, reageerimisel veega. Eriti mürgine gaas, küüslaugu lõhnaga, lõhnalävi 0,6 ppm ja piirkontsentratsioon töökohas 0,02 ppm.

article – ese, toode. Ohtlike kaupade hulka kuuluvad need esemed ja tooted, mis sisaldavad üht või mitut ohtlikku kemikaali.

arroba castellana – ajalooline massiühik, mis on võrdne 11,5 kg. Hispaanias on juba seitsmeteistkümnendast sajandist kasutusel veoanumad, mis mahutavad 34,5 kg ehk 3 arroba castellana-st elavhõbedat.

asphalt – asfalt, bituumen. Looduslikult esinev või nafta töötlemisel tekkiv raske jääk (jääkide segu), mis on erineva koostise ja konsistentsiga, vedelast tahkeni.

asphyxiant – lämmatav aine (gaas või aur). On ohtlik seetõttu, et alandab õhus hapniku sisaldust (lahjendab või tõrjub ruumist välja). Reeglina ei ole tegemist mürgise või sööbiva gaasiga. Tüüpiline esindaja on lämmastik (võrdle suffocating gas).

assay – katse, analüüs; katsetama, analüüsima. Tegevus mingi kindla aine olemasolu ja sisalduse kindlakstegemiseks segus.

assembly of cylinders – balloonide kogum. Võivad olla omavahel ühendatud ühtse gaasijaotussüsteemiga (võrdle multiple-element gas container).

associated hazards – seonduvad, kaasnevad ohud. Ei ole lisaohu sünonüüm (võrdle subsidiary risk). Näiteks, kui aine eraldab veega reageerimisel mürgist gaasi, siis ei kasutata lisaohu märki “mürgine”.

austentic stainless steel – austendiline roostevaba teras, happekindel roostevaba teras. Roostevaba teras, millele kroomi ja nikli sisaldus annab suurema korrosioonikindluse.

auto-ignition (autoignition) – isesüttimine. Aine (materjali) süttimine ilma süütamiseta (välise süütamise allikata nagu säde, leek jm), kui temperatuur on tõusnud aine isesüttimistemperatuurini. Süttib siiski ainest (vedelik või tahke) temperatuuri tõustes eralduv gaas või aur, mis võib olla ka aine soojusliku (termilise) lagunemise saadus (reeglina tahkete ainete korral).

autoignition temperature – isesüttimistemperatuur. Madalaim temperatuur, mille juures gaas või aine aurud või eralduvad aine laguproduktid süttivad iseeneslikult (võrdle ignition temperature).

aviation turbine kerosene – lennukipetrool. Lubatud madalaim leekpunkt on, sõltuvalt margist, 38 kuni 43 °C, väljaarvatud lennukikandjatel kasutatav lennukipetrool, mille leekpunkt ei tohi olla alla 60 °C.

avoid contact with oil (water) – vältida (väldi) kokkupuutumist õliga (veega). Õli (oil) on siin põlevvedeliku(materjali) tähenduses, näiteks jahutamisega veeldatud hapniku korral.

azides – asiidid (ainete segregeerimisrühm). Paljud asiidid on puudutamisel, hõõrumisele jm väga tundlikud lõhkeained, plahvatavad isegi märjas olekus.

azotic acid – lämmastikhape. Toote nimetus.

awning – varikatus. Kasutatakse ohtliku kauba kaitsmiseks otsese päikesekiirguse eest.

Algus

## Bravo

BC Code - vt Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes

B/L figure … mt in vacuo - konossementi kantud kauba kogus tonnides vaakumis (kauba tegelik mass). On dokumendi "Statement of Facts" kokkuvõtlik tulemus ja saadakse kaldamahutites tehtud tankerist sõltumatute mõõtmiste ja arvutuste tulemusena (vt statement of facts). Mõõtmistulemuste üleviimisel vaakumi tingimustesse arvestatakse õhu üleslükkega, millest tingitult on lasti iga kuupmeetri mahu tegelik mass umbes 1,2 kg võrra suurem, kui see tuleb välja otsestest mõõtmistest (kaalumisest). Suurte tankerite korral võib nii saadav lasti massi parandus ulatuda sadadesse tonnidesse.

BLU Code – vt Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers

backflash - vt flash back

barrel – vaat, tünn (sünonüüm cask); barrel (mõõtühik). Barreli kui mõõtühiku väärtus sõltub mõõdetavast materjalist, ameerika nafta mõõtühikuna on see 0,158987 m³.

wooden barrel – puuvaat, puutünn

base cargo – - Suhteliselt raske last, mis vajaliku püstuvuse tagamiseks merel paigutatakse trümmi põhja või minimaalne kauba kogus, mida laevaliin nõuab laevalt laadimissadamasse saabumisel.

belly valve – (mahuti) põhjakraan. Mistahes tüüpi kraan, mille kaudu on võimalik mahutit täielikult tühjendada.

big bag – suur kott (otsetõlge). Sageli kasutatakse painduva (elastse) vahekonteineri sünonüümina. Ohtliku kauba pakkimiseks sobiv suur kott erineb tavakauba jaoks mõeldud suurest kotist (vt IBC all flexible IBC).

bioaccumulate – bioakumuleeruma (kogunema elavatesse organismidesse ja jääma sinna pidama pikemaks ajaks). Ohtlikuks loetakse aine, mille peetus organismis ületab nädala.

biodegradation – biolagunemine. Aine lagunemine keskkonnas bioloogilise toimee (bakterid, seened, taimed jt) tulemusena. Kaasmõju on valgusel, hapniku olemasolul või puudumisel, temperatuuril jm.

blank – pimetoru (umbne torustiku vahetükk, millega suletakse gaasi või vedeliku edasipääs); torustikku sulgema umbse vahetükiga. Tavakeeles kasutatakse sageli mõisteid pime, pimedaga sulgema või (pane) pime ette (vt ka blank flange).

clearly identifiable blank – selgesti tuvastatav pimetoru. Et torustiku sulgemine pimetoruga oleks selgelt nähtav (tuvastatav) kasutatakse sageli prillikujulist vahetükki, mille üks pool on avaga ja teine on umbne. Kui pimetoru kasutamise kohas on nähtav avaga pool, siis torustik on umbselt suletud ja vastupidi.

blank flange – pimeäärik. Umbne ketas (toru sulgev vahesein), millega suletakse torustikus gaasi või vedeliku edasipääs.

blank off – umbselt kinni (suletud), pimeäärikuga suletud (sulgema). Välistab vedeliku või gaasi liikumist (torustikus) keelatud suunas.

spectacle flange – pööratav äärik. Prillikujuline (õhuke) äärik, mille üks pool on avaga ja teine on umbne (vt clearly identifiable blank).

blanketing – vt padding

blast hazard – plahvatuse oht (lööklaine tekkimise oht). Eristatakse plahvatusest, mis tekib lõhkekeha plahvatamisel (vt projection hazard).

blasting agent – lõhkeaine. Vastavalt testitud tuim lõhkematerjal, mille puhul on väga väike tõenäosus, et see materjal plahvatab juhuslikult või detoneerub põlemisel.

blast wave – lööklaine. Õhu rõhu kiire muutus, mis liigub plahvatuse kohast eemale. Terav rõhu kasv on tuntud lööklainena (shock wave) ja laine levib alati helist kiiremini (ülehelikiirusel). Aeglane rõhu kasv on tuntud kompressioonilainena (compression wave) ja laine levib helikiirusel.

bleve (boiling liquid expanding vapour explosion) – bleve (keeva vedeliku paisuva auru plahvatus), pahvak. Kui paisuva auru plahvatusele järgneb aurupilve süttimine tulekera tekkimisega, siis mõnikord  kasutatakse mõistet kuum bleve (hot bleve), vastasel juhul - külm bleve (cold bleve). Mõiste “bleve” on üle võetud mitmesse keelde, näiteks soome ja saksa keelde. Üks ohtlikumaid (kuuma) bleve tekitajaid on rõhu all veeldatud propaan, aga ka majapidamises ja autokütusena kasutatav balloonigaas (propaani ja butaani segu) ehk vedelgaas. Bleve tekkimiseks on oluline, et vedeliku (veeldatud gaasi) jahtumisel algtemperatuurilt (keskkonna temperatuur) vedeliku keemistemperatuurile normaalrõhul (lõpptemperatuur) eralduks piisavalt energiat aine viimiseks vedelast olekust gaasilisse olekusse (aurustumissoojus). Näiteks algselt 20 °C juures olevast veeldatud propaanist aurustub siseenergia (jahtumise) arvel 1/3 esialgsest massist.

boiling – keev; keemine; keetmine

boiling point – keemistemperatuur, keemistäpp. Kuna aine keemistemperatuur sõltub rõhust, siis tavaliselt määratakse (esitatakse teatmikes) see normaalsele õhurõhule vastaval rõhul (101,3 kPa, vanemates allikates 760 mm elavhõbedasammast). Kui keemistemperatuur on mõõdetud normaalsest õhurõhust erineval rõhul, siis alati märgitakse ära ka mõõtmise ajal vedeliku kohal valitsenud tegelik rõhk.

boiling temperature – keemistemperatuur. Temperatuur, mille juures vedeliku aururõhk on võrdne õhurõhuga (seadmes valitseva rõhuga), mis võib normaalsest õhurõhust erineda. Keemistemperatuur sõltub rõhust vedeliku kohal (võrdle boiling point). Keeva vedeliku aur, kui selle tihedus ületab õhu tiheduse (on õhust raskem), tõrjub keeva vedeliku pinnalt ja selle vahetust lähedusest õhu täielikult välja.

boil off – välja aurutama. Süvajahutamisega veeldatud gaasi temperatuuri alandatakse lasti osalise väljaaurutamisega kaubatankist.

bolster – kaubaalus, platvorm. Külgedeta konteineri põhjale vastav veovahend, mida sageli kasutatakse saematerjali (lauad jm) või kottides veetava kauba (näiteks kakaouba) alustena (vt flat või pontoon).

boom – reostustõke. Kasutatakse vee pinnal ujuva vedeliku laialivalgumise vältimiseks.

bottom lift test – põhjast tõstmise katse. Selle katsega selgitatakse välja pakendi vastupidavus tõstukiga laadimisele.

brace – kinnitama (üksikuid pakke või muud omavahel kokku tõmbama, siduma)

break bulk – sega(last, -kaup), üksustamata (kaup). Mõiste general cargo sünonüüm.

break bulk cargo – tükikaup, segalast (mitmest osast koosnev last). Eraldi kaubaüksustest koosnev last (kaubapaketid, -pallid, kastidesse pakitud kaup, suured masinad, veoautod jt), väljaarvatud konteinerveosed. Pakitud ohtlik kaup võib teatud juhtudel (vahekonteinerites, pakitud auto koormasse, paakautod jt) selle mõiste alla kuuluda.

break down under pressure – (gaasi või muud ainet) rõhu all mõjutuks muutma (maha suruma, kammitsema). Gaasi puhul pakendamisviis, mis ei ole tavaline survemahuti, kus gaas jääb gaasilisse olekusse või osaliselt veeldub (rõhu all). Näiteks gaasi saab rõhu all lahustada mingis vedelikus (atsetüleen lahustatakse atsetoonis) või tahkes materjalis.

brimstone – eheda või tükiväävli puhul kasutatav vananenud nimetus

bromates – bromaadid (oksüdeerivate omadustega ainete segregeerimisrühm)

bulk – maht, (laeva, auto) kogulaadung

in bulk – mahtlastina, kogulaadungina. Puistlastina (tahke materjal) või vedellastina vedama, gaaside korral vedu mahtlastina (tankeriga).

bulk container – konteiner (üldnimetusena), mahtkonteiner. Teisaldatav suuremõõtmeline voodriga või sisemise kaitsekattega pakend (kasutatav ka sisepakendita, vt packaging alt inner packaging) puistekaupade või pakitud kaupade veoks. On piisavalt tugeva ehitusega ja varustatud vahenditega ohutuks ja mugavaks teisaldamiseks erinevat tüüpi veovahenditega. Mahutavuse alampiiriks loetakse 1 m3 (võrdle intermediate bulk container). See mõiste ei haara vahekonteinereid, teisaldatavaid mahuteid ja suurpakendeid.

offshore bulk container – eriotstarbeline merekonteiner. Korduvkasutamiseks mõeldud konteiner avamerel asuvate puurplatvormile või muu taolisele varustuse, sealhulgas ohtlike kaupade, vedamiseks ja ära toomiseks.

bund wall – kaitsevall (mahutit ümbritsev vall). Kaitsevalli ülesandeks on takistada vedeliku laialivalgumist mahuti purunemisel või suure lekke korral.

bung-type barrel – prundiga vaat (prundiga või korgiga suletav vaat)

bunker – punker, laevakütus; punkerdama (andma või võtma kütust laeva)

burn – põlema; põletama

burn fiercely – raevukalt, ägedalt põlema. Tavaliselt kasutatakse seda väljendit ulatusliku tulekahju kohta (võrdle conflagration).

burn vigorously – jõuliselt, ägedalt põlema

burnt – põlenud; tulitunud. Mingi materjal, näiteks, on päikese kiirguse toimel osaliselt murenenud, porsunud ja selle tulemusena on materjali omadused muutunud (vt fibres burnt).

butterfly valve – pöördklapp, pöördsulgur

algus

# Charlie

CAS Number – CAS number (Chemical Abstract Service Registry Number). Rahvusvaheline koodnumber, mis võimaldab kemikaali ühemõtteliselt tuvastada. Praktiliselt kõigil tuntud kemikaalidel on oma CAS number. Tavaliselt paigutatakse CAS number nurksulgudesse.

CBT – vt dedicated clean ballast tank

c.c. – vt closed cup test

CFPP – vt cold filter plugging point

COW – vt crude oil washing

CSI – vt. criticality safety index

CTU – vt cargo transport unit

carbinol – metanool, metüülalkohol. Vananenud nimetus.

carboy - korvpudel, suur klaaspudel

carbon – süsinik (keemiline element, tahke aine). Taimse (puusüsi jt)) või loomse (kondisüsi jt) päritoluga süsinik on tuntud kui aktiivsüsi (suure pooride pinnaga), kuulub vedamisel isesüttivate ainete klassi (ohuklass 4.2).

activated carbon – aktiivsüsi (aktiveeritud süsinik). Aktiveerimise käigus väheneb söe valmistamise käigus sellesse jäänud lenduvate ainete sisaldus, ühtlasi väheneb söe isesüttimise oht ja suureneb pooride pind.

non-activated carbon – aktiveerimata süsinik, aktiivsüsi, siia kuulub ka grillsüsi. Isesüttimise oht on suurem kui aktiveeritud süsiniku (aktiivsöe) korral.

cargo record book – (kemikaalitankeri) lastiraamat

cargo securing manual – (laeva) lasti paigutamise ja kinnitamise juhend

cargo transport unit – kaubaüksus (samatüübiliste korral kaubaühik). Lasti osa, mida saab laadida  või lossida ühe tervikuna, näiteks konteiner, maanteeveok, üksik kaubapakk jt.

closed cargo transport unit (closed CTU) – suletud kaubaveoüksus. Veoruum(üksus), mis täielikult ümbritseb selle sees oleva kauba püsiva ehitisega. Riidest, presendist või muust taolisest materjalist kattega veoüksus seda ei ole. ADR-s on veidi erinev määratlus – kaubaüksus, mis on suletav, kinnise veoruumiga sõiduk (vt closed vehicle).

casinghead – (nafta) ammutus(mantel)toru pea. MARPOL-is peetakse silmas nafta puuraugust (toru peast) väljuvat gaasikondensaati.

casinghead gasoline – gaasikondensaat, looduslik bensiin (sünonüüm natural gasoline). Naftapuuraugust väluva gaasi jahutamisel saadav bensiiniks sobiv süsivesinike segu.

cask – vaat, tünn

wooden cask – puuvaat. Kuni 500 l mahuga on lubatud kasutada alkohoolsete jookide vedamiseks.

catalyst – katalüsaator. Aine, mis suurendab põhimõtteliselt võimaliku keemilise reaktsiooni kulgemise kiirust. Kui reaktsioon ei ole võimalik, siis ka katalüsaator ei saa seda esile kutsuda.

cat feed - katalüütilise krakkimise toore (lähteaine). Tavaliselt on tegemist mõne nafta raske fraktsiooniga, näiteks vaakum gaasiõli (vt gas oil alt vacuum gas oil), millest katalüütilise krakkimisega saadakse täiendavalt kergemaid naftasaadusi.

cat fines – katalüsaatori osakesed (lühend mõistest “catalyst fines”). Nafta katalüütilise krakkimise jäägid võivad sisaldada üle normi kasutatud katalüsaatorit (abrasiivne materjal), mis põhiliselt koosneb räni- ja alumiiniumoksiidist, raskete laevakütuste probleem.

cause burns to skin (eyes, mucous membranes) – naha (silmade, limaskestade) põletust põhjustama

caustic – kaustiline, veevaba (näiteks kaustiline sooda); põletav, sööbiv (leelis)

cetane – n-heksadekaan, tsetaan. Parafiinide hulka kuuluv 16 süsinikaatomit sisaldav sirge ahelaga süsivesinik, mille sulamistemperatuur on 18 °C. Võrdlusaine kütuse tsetaaniarvu määramisel (tsetaaniarv on 100).

cetane index – tsetaaniindeks. Diislikütuse süttimisomadusi iseloomustav näitaja, mis saadakse empiirilisest seosest kütuse omaduste vahel, mis on tihedus ja temperatuur, mille juures katse tingimustel keeb üle 50% kütusest. Ligikaudu võrdub tsetaaniarvuga, kuid on määratav neile kütustele, mis ei sisalda tsetaaniarvu tõstvaid ja teisi kütuse omadusi muutvaid lisandeid.

cetane number – tsetaaniarv. Iseloomustab diislikütuse süttimisomadusi ja võrdub tsetaani (n-heksadekaan) protsentuaalse sisaldusega segus 1-metüülnaftaleeniga (tsetaaniarv 15), kui selle segu süttimisomadused mootorikatsel on samasugused kui uuritaval kütusel samadel katsetingimustel.

charcoal – puusüsi. Vedamisel kuulub isesüttivate ainete klassi, ohuklass 4.2 (vt carbon), näiteks grillsüsi.

chlorates – kloraadid (oksüdeerivate omadustega ainete segregeerimisrühm)

chlorites – kloritid (oksüdeerivate omadustega ainete segregeerimisrühm)

chemical – keemiline; kemikaal. Kemikaal on aine, mis saadakse keemilise protsessi tulemusena või mida kasutatakse keemilises protsessis (vt substance).

chemical barrier – keemikaalitõke(barjäär). Vedelkemikaalile või selle aurudele läbitungimatu materjal (näiteks testitud ASTM F739 järgi).

chemical burn – keemiline põletus. Sööbivale kemikaalile iseloomulik toime.

chemical compound – (keemiline) ühend. Kahest või enamast elemendist koosnev aine, milles elemendid on kindlas kaalulises vahekorras ja selle aine omadused on sõltumatud saamisviisist. Vastab ideaalselt puhtale ainele (võrdle substance) ja tavaliselt kasutatakse seda mõistet juhtudel, kui on oluline esile tõsta põhiaine (keemilist) olemust.

chemical heat of combustion – eripõlemissoojus. Soojushulk, mis eraldub aine massi- või mahuühiku täielikul põlemisel.

chemical identity – keemiline identiteet (enesemääratlus). Aine kuuluvus keemiliste omaduste ja molekuli ehituse alusel määratletud ainete rühma. Näiteks äädikhape (etaanhape) kuulub karboksüülhapete hulka, metanool, etanool, propanool jt on alkoholid.

chemical inhibitor – (keemiline) inhibiitor (inhibeerija), aeglustaja. Kemikaal, mis inhibeerib (aeglustab) keemiliste protsesside kulgemist, toimib vastupidiselt katalüsaatorile (vt catalyst).

chemical make-up – keemiline koostis või olemus. Mõistet kasutatakse juhul kui tahetakse rõhutada, et aine omadused (olemuse) määrab ära selle aine keemiline koostis (elementkoostis ja funktsionaalrühmade sisaldus) ja struktuur (molekuli ehitus).

chemical protection equipment - keemiakaitsevahend(varustus). Keemiakaitseriietus koos hingamisteede kaitsevahendiga.

chemical protective clothing – keemiakaitseriietus. Mistahes materjalist või erinevatest materjalidest riietus, mis kaitseb keha otsese kontakti eest ohtliku kemikaaliga.

chemical protective suit – keemiakaitseülikond. Ühes tükis või mitmest osat koosnev kaitseülikond, mis peab üleni kaitsma keha, pead, käsi ja jalgu.

chemical tanker – kemikaalitanker. Tanker, mis on projekteeritud ja ehitatud vedelkemikaalide vedamiseks, kuid võib vedada ka naftasaadusi. Kemikaalitankeri eripäraks on, võrreldes naftatankeriga, pumbaruumi puudumine, sest igas kaubatankis on oma pump. Kemikaalitanker võib samaaegselt vedada kümneid erinevaid kemikaale.

chlorine – kloor (keemiline element, sööbivate omadustega mürgine gaas)

cinnabar – kinnaver ehk elavhõbesulfiid (punased kristallid, elavhõbeda tooraine)

clean ballast tank – vt dedicated clean ballast tank

clean ship – puhas tanker (laev). Tankeri kohta, mille kaubatankid on täielikult puhastatud tumeda püsikindla õli jääkidest pärast toornafta või raske kütteõli vedamist.

clear of – vaba, eemale (millestki)

clear of living quarters – (stoovima, paigutama) eemale eluruumidest (elukohast). Mida kaugemale eluruumidest, seda parem, kuid lähtuvalt segregeerimise põhimõtetest, ei tohiks see vahemaa olla alla 3 meetri.

clench – kinnitama, kõvasti kokku pigistama. Lauast läbiulatuvat naela tagasi pöörama.

clingage – takeldus (cling – taklema, kinni hoidma). Mahuti, torustiku jt seintele pärast tühjendamist pidama jäänud vedelik, pidama jäänud vedeliku kogus.

closed cup test – kinnise tiigli test (katse). Enamkasutatav meetod leekpunkti määramiseks.

closed vehicle – kinnise veoruumiga sõiduk (vt cargo transport unit alt). Mereveol ei ole suletud kaubaveoüksus (vt closed cargo transport unit).

cloud point – hägustumise temperatuur. Vedelkütuste kvaliteedi iseloomustamisel kasutatav  mõiste. Temperatuur, millest alates ja madalamal kütus (õli) muutub häguseks. Hägusust põhjustab vesi või mõni muu kütuses lahustunud aine, mille lahustuvus temperatuuri alanedes väheneb ja lahusest eralduvad üliväikesed osakesed paistavad häguna. Külgvalgus hõlbustab hägu avastamist.

Code for Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive

Wastes in Flasks on Board Ships - Koodeks eriveomahutites oleva kasutatud tuumakütuse, plutooniumi ja kõrgradioaktiivsete jäätmete ohutuks veoks laevadel (vt flask)

Code for Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level

Radioactive Wastes on Board Ships - Koodeks pakitud kasutatud tuumakütuse, plutooniumi ja kõrgradioaktiivsete jäätmete ohutuks veoks laevadel

Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk - Ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeks. Kehtib enne 1. juulit 1986. a. ehitatud kemikaalitankeri kohta.

Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk - Veeldatud gaasi vedava laeva ehituse ja seadmete koodeks. Kehtib enne 1. juulit 1986. a. ehitatud gaasitankeri kohta.

Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers – Puistlastilaevade ohutu lastimise ja lossimise praktiline koodeks, lühidalt BLU koodeks

Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes - Tahkete puistkaupade veo ohutuskoodeks, lühidalt BC koodeks

cold filter plugging point – filtreeritavuspunkt. Kõrgeim temperatuur, mille juures vedelast segust (tavaliselt naftasaadused) tahkena eraldunud komponendid standardse katse tingimustes peatavad vedeliku läbivoolamise standardsest filtrist või oluliselt pidurdavad vedeliku läbivoolamist sellest.

combination packaging – vt packaging alt

combustible – põlev, võimeline iseseisvalt põlema

combustible gas indicator – põlevgaasituvastaja (-indikaator). Seade, mis tuvastab põlevgaasi olemasolu, kuid ei mõõda selle sisaldust õhus või muus keskkonnas (võrdle explosimeter).

readily combustible solid – hõlpsasti, kärmesti põlev tahkis (tahke aine). Tahke aine pulbrina, graanulitena või pasta kujul olev aine, mis süttib lühikesest kontaktist süüteallikaga, näiteks põlev tuletikk, ja tuli levib materjalis kiiresti. Tulerinde levimiskiirus materjalis katsetingimustel peab olema 2,2 mm/s või suurem. Näiteks turbas on see kiirus 1 mm/s.

commodity – kaup, kaubaartikkel

compatible – (keemiliselt) kokkusobiv. See tähendab, et lähestikku sattunud erinevad, kuid kokkusobivad, kemikaalid ei mõjuta üksteist olulisel määral.

compatible group – (kokku)sobivusrühm. Määrab ära kemikaalide kokkupakkimise ja omavahelise segregeerimise tingimused. Reeglina samasse sobivusrühma kuuluvad kemikaalid omavahel (ohtlikult) ei reageeri.

compound – vt chemical compound

compressed gas – kokkusurutud gaas, surugaas. Balloonides või mõnes muus survemahutis rõhu all kuni 20 MPa (200 bar), teatud juhtudel ka kõrgema rõhu all, on gaasilises olekus.

condensate – kondensaat. Vedel süsivesinike segu, mis on gaasimaardla ekspluateerimise kõrvalprodukt. Sisaldab pentaani, heksaani ja teisi kõrgemaid süsivesinikke. Ingliskeelses kirjanduses nimetatakse looduslikuks bensiiniks (vt natural gasoline; naphtha).

oil condensate – nafta kondensaat. Nafta ammutamisel eralduvate kuumade aurude ja gaaside mahajahutamisel saadud vedelik. Tavaliselt butaanist (keemistemperatuur 0 °C) kõrgemalt keevate ühendite ja pentaani (keemistemperatuur 34 °C) sisaldav segu. Sõltuvalt ammutatava nafta temperatuurist võib kondensaat sisaldada küllaltki kõrgelt keevaid komponente. Sageli sisaldab madalamaid merkaptaane ja väävelvesinikku (annavad vastiku lõhna) ja gaase nagu etaan, propaan jt.

confined space – piiratud (suletud) ruum. Ruum, kuhu inimene saab üleni siseneda ja tööd teha (näiteks päästetöö) või omab piiratud arvu sisse- või väljapääse, nagu tank, mahuti jt või ei ole ette nähtud pikemaajaliseks viibimiseks (puudub tuulutus) ja tingituna oma suletusest on täiendav oht seal viibivale inimesele või suurendab kemikaalist tulenevat riski, näiteks plahvatuse võimsust.

confinement – vangistus; piiratud (mahuga) ruumis (vangistuses) olemine.

under confinement – viibimine (olemine) piiratud (suletud) ruumis. Silmas peetakse kinnist ruumi, suletud mahutit ja muud sarnast, kui plahvatusriski (plahvatuse võimsust) suurendavat asjaolu.

conflagration – tulemöll, kontrollimatu (naaberpiirkondi kaasahaarav, looduslikke tuletõkkeid ületav) tulekahju (võrdle deflagration). Näiteks metsatulekahju.

consignee – kaubasaaja

consignor (consigner) – kaubasaatja

consumer commodity – kaup (jae)müügipakendis, tarbijapakendis. Lõpptarbijale üleandmiseks pakitud kaup. Tavaliselt on tegemist väikepakendiga, mis ei pruugi vastata kõigile veopakendile kehtestatud nõuetele.

containment – sisaldumine (pakendis); kinnihoidmine (võrdle content)

contaminant – saasteaine, reostusaine. Aine, mis on põhiainesse sattunud tahtmatult või jäänud põhiainesse selle valmistamise käigus.

contamination – saastamine, saastumine, reostus

container – konteiner. Korduvkasutamisega standardsete mõõtmetega metallist, paiduvast kangast või kilematerjalist, jäigast mittemetalsest materjalist vm mahuti lasti (kauba) vedamiseks mitme veoliigi vahendusel (vt bulk container).

freight container – kaubakonteiner. Kaubavedude erisusi arvestav korduvaks kasutamiseks projekteeritud/ehitatud piisavalt jäik ja tugev konteiner, mida saab seadmetega laadida/lossida ja on vastavuses rahvusvahelise ohutu konteineri konventsiooni nõuetega.

open side container – avatavate külgedega konteiner. Laadimis(tühjendamis)tööde hõlbustamiseks allalastavate külgedega merekonteiner.

open top container – pealt avatud konteiner. Merekonteiner, millel puudub jäik lagi (katus), et võimaldada laadimist (tühjendamist) ülalt. Veo ajal kaetakse vettpidava koormakattega.

content – sisaldus (segus), aga ka millegi (pakendi, konteineri jt) sees olev. Mingi aine sisaldus segus väljendatud sisalduse(kontsentratsiooni)ühikutes nagu massiprotsent (massi-%, % wt), mahuprotsent (mahu-%, % volume või % vol), milligrammi liitris (mg/l) või kilogrammi kuupmeetris (kg/m³) jt (vt näiteks ppm).

contributing oil – maksustatav nafta. Toornafta või raske naftasaadus (raske kütteõli), mille tankeriga riiki sissevedamise eest tuleb maksta rahvusvahelisse fondi teatud tasu, kui aasta jooksul sisse veetud kogus ületab kokkulepitud koguse (tavaliselt 150000 tonni). Mõiste, mis on võetud kasutusele seoses naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondiga (nn Fondi konventsioon).

copious quantities of water – rikkalikult, ohtralt, suures koguses vett (kasutama)

copper – vask (keemiline element, metall)

correct technical name – korrektne tehniline nimetus. Tööstuses kasutatav kemikaali korrektne nimetus (võrdle proper shipping name, vt technical name).

corrosive – söövitav; sööviti. Aine omadus hävitada keemilise reaktsiooni tulemusel eluskudesid ja tahkete materjalide pinda, söövitada neid.

corrosive substance – söövitav aine (kemikaal). Aine, mis võib söövitada nii metalle ja teisi tahkeid materjale kui ka eluskudesid. Kahjustab riideid ja toimib ka läbi tavalise riietuse.

crate – pakkkorv või igasugune muu mittetervikliku pinnaga välispakend. Näiteks lattidest (hõre) kast.

critical temperature – kriitiline temperatuur. Temperatuur mille juures ja millest kõrgemal aine saab, sõltumata rõhust, olla ainult gaasilises olekus. Gaasi saab rõhu all veeldada ainult allpool antud aine kriitilist temperatuuri. Näiteks süsinikdioksiidi (CO2) kriitiline temperatuur on 31°C ja sellest temperatuurist allpool on see aine balloonis vedelik (tasakaalus CO2 auruga), kuid kõrgematel temperatuuridel täielikult gaasilises olekus, sõltumata rõhust.

criticality safety index – kriitilisuse ohutusindeks (CSI). Lõhustuvat radioaktiivset materjali sisaldavat pakendit iseloomustav arv, mis võimaldab nende pakkide kokkupanemisel (kokkukoondamisel) jälgida (kontrollida), et kokku ei koguneks ahelreaktsiooni vallandamiseks vajalik kriitiline mass radioaktiivset materjali.

cruciform joit – ristliide, kaksik T-liide. Ühendab omavahel nurkapidi kokkupuutuvaid tanke.

crude – vt crude oil

crude carrier – vt oil all crude oil tanker

crude oil – toornafta (nafta ammutamise, vedamise ja töötlemise valdkonnas kasutatav mõiste, vt petroleum); toorõli (töötlemata, vt oil). Maakoorest ammutatud töötlemata nafta (tavaliselt eraldatakse naftagaasid metaan, etaan, propaan jt), keeruline segu, milles valitsevad süsivesinikühendid. Toornaftat iseloomutab selle ammutuskoht või hinnakalkulatsioonide aluseks olev kindlate omadustega segu, näiteks Brenti toornafta (Brent crude or West Texas Intermediate). Toornaftad jaotatakse tiheduse järgi kergeteks, keskmisteks ja rasketeks, kusjuures nendevahelised piirid on kokkuleppelised ja võivad liikuda väga laias vahemikus.

crude oil washing – toornaftapesu. Naftatankeritel kasutatav meede kaubatankide pesemiseks toornaftaga, et vähendada peale tühjendamist kaubatankidesse jääva sette kogust. Tõhus moodus merekeskkonna reostuskoormuse vähendamiseks.

heavy crude oil – raske toornafta (toornafta kvaliteedikategooria). Sageli loetakse raskeks nafta, mille suhteline tihedus 15,6 °C juures on üle 934 kg/m³ (alla 20°API).

light crude oil – kerge toornafta (toornafta kvaliteedikategooria). Sageli loetakse kergeks nafta, mille suhteline tihedus 15,6 °C juures on alla 825 kg/m³ (üle 40,1°API).

medium crude oil – keskmise tihedusega (keskmine) toornafta (toornafta kvaliteedikategooria)

sour crude oil – väävlirikas (lisanditerikas) toornafta (toornafta kvaliteedikategooria)

sweet crude oil – väävlivaene(vaba) toornafta (toornafta kvaliteedikategooria). Ei sisalda väävelvesinikku, üldväävli sisaldus on alla 0,5 %. Mida madalam on väävli ja teiste, kvaliteetsete naftasaaduste saamist raskendavate lisandite sisaldus, seda kõrgem on ka toornafta kvaliteet.

cryogenic – krüogeenne. Aine, mis on temperatuuril allpool –101oC (-150oF) ja eksisteerib antud olekus ainult väga madalal temperatuuril, näiteks vedel lämmastik.

cryogenic burn – külmapõletus. Kudede kahjustus, mille kutsub esile kokkupuude krüogeense ainega.

cryogenic cylinder – termosnõu (krüogeensete vedelike hoidmiseks), Dewari anum. Tavaliselt on sfäärilise kujuga.

cryogenic liquid – krüogeenne vedelik. Vedelik, mis on jahutatud temperatuurile allpool –101oC, reeglina on tegemist süvajahutamisega veeldatud gaasiga.

cryogenic receptacle – termos(anum). Soojusisolatsiooniga ümbritsetud teisaldatav mahuti süvajahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks, veemahutavusega kuni 1000 liitrit. Mahutavus määratakse tavalisel temperatuuril veega. Süvajahutatud veeldatud gaasiga (näiteks lämmastiku temperatuur on -196 °C) täitmisel termose tegelik mahutavus väheneb jahtumisest tingitud anuma kokkutõmbumise tõttu.

cryogen – krüogeen. Gaas, mis tuleb veeldamiseks jahutada väga malale temperatuurile, näiteks hapnik või lämmastik (vt critical temperature).

cumulative – kumulatiivne, kuhjuv. Mingi toime (kahjuliku) korduval vastuvõtmisel üksikute annuste toimed liituvad (summeeruvad).

cumulative permeation – kumulatiivne läbitavus. Kemikaali kogus, mis on võimeline teatud aja jooksul läbi materjali tungima. Oluline näitaja keemiakaitseriietuse kaitsevõime iseloomustamiseks.

cushioning materjal – polsterdusmaterjal. Kasutatakse veoüksuse pakkimisel vältimaks sisemiste pakkide teravaid omavahelisi kokkupõrkumisi ja põrkumisi vastu välispakendit. Kasutatav polsterdusmaterjal peab olema vastupidav veetava kemikaali toimele. Näiteks kasutatakse klaaspudelite pakkimisel höövlilaaste, sest see materjal on piisavalt vastupidav paljude kemikaalide toimele (võrdle dunnage).

cutaneous – naha-, kutaanne. Nahaga seonduv.

cyanides – tsüaniidid (tsüaanhappe ehk sinihape soolad, mürgiste ainete segregeerimisrühm)

cylinder – balloon. Survemahuti gaaside veoks, mille veega mõõdetud maht ei ületa 150 liitrit.

Algus

## Delta

DAP (diammonium phosphate) – diammooniumfosfaat (mineraalväetis). Ei kuulu ohtlike lastide hulka isegi puistes vedamisel. Kasutatakse segaväetiste valmistamiseks, sageli segatakse ammooniumnitraadiga.

DRI – vt direct reduced iron

dangerous – ohtlik, hädaohtlik (võib olla ohtlik isegi suure ettevaatuse korral). Ohtlike ainete veo valdkonnas on mõiste hazardous sünonüüm.

dangerous goods – (pakitud) ohtlikud kaubad. IMDG koodeksis nimetatud või selle abil ohtlikeks klassifitseeritavad ained või kaubad. Nii ohtlike ainete nimekirjad ja klassifitseerimise aluseks on kõikide veoliikide jaoks ÜRO ekspertide poolt välja töötatud soovitused ohtlike ainete veoks.

dangerous goods list – ohtlike kaupade nimekiri

high consequence dangerous goods - kõrge riskiastmega (tagajärg on kõrge raskusastmega) ohtlik kaup. Näiteks ammooniumnitraat ja seda sisaldavad väetised.

decompose explosively – plahvatuslikult lagunema (keemilise reaktsiooni tulemusena)

decomposed by water – vee toimel (keemiliselt) lagunev, veega reageeriv. Aine reageerimisel veega ei pruugi alati eralduda gaas.

decomposition – (keemiline) lagunemine

sustainable decomposition – jätkusuutlik lagunemine (lagunemist jätkuvalt ülalhoidev). Kord juba alanud lagunemine jätkub kuni laguneva aine ammendumiseni või katkeb protsess kuidagi teisiti.

thermal decomposition – termiline lagunemine. Kõrgest temperatuurist tingitud aine lagunemine. Mitmesuguste materjalide, loetelu ei piirdu ainult põlevate materjalidega (ainetega), termilise lagunemise tulemusena võivad tekkida mürgised, tule- ja plahvatusohtlikud aurud ja gaasid. Näiteks temperatuuril üle 1000 °C lahuneb vesi hapnikuks ja vesinikuks (tule- ja plahvatusohtlik gaas).

dedicated clean ballast tank – puhta ballasti tank. Kaubatank tankeril, mida kasutatakse ainult ballastimiseks ja see peab olema ära näidatud ka laeva dokumentides. Kuna puhta ballasti tank on ühenduses kaubatorustikuga, siis on olemas õlireostuse tekkimise võimalus (võrdle segregated ballast tank).

deep well pump – sukeldatud pump (keemikaalitankeritel laialdaselt kasutatava pumba tüüp). Pump ise on tanki põhjas, aga ajam asub tanki kaanel (tekil).

deflagrate – äkiliselt, kiiresti põlema; lõhkeaine põlemine plahvatuseta (võrdle detonate)

deflagration – deflagratsioon. Kiiresti energiat vabastav keemiline reaktsioon, näiteks kiire põlemine. Keemilise reaktsiooni (tule) frondi levimise kiirus on väiksem heli kiirusest keskkonnas (aines) (võrdle detonation). Kui on võimalik ohtliku lööklaine tekkimine, siis saab deflagratsioonist rääkida juba kui plahvatusest (explosive deflagration). Normaalselt töötava sisepõlemismootori silindris toimub kütuse deflagratsioon (põlemise kiirus on mõõdetav kümnetes meetrites sekundis), mis teatud tingimustel võib üle minna detonatsiooniks, näiteks liiga madala oktaanarvuga bensiini kasutamisel.

degradability – lagundatavus, lagundamine alamosakesteks (mitmesuguste keemiliste, füüsikaliste, bioloogiliste jt mõjutuste tulemusena). Suured molekulid lagundatakse (lõhutakse) väiksemateks. Ei ole mõiste lõhustumine (iseloomulik teatud radioaktiivsetele materjalidele, vt fissile material) sünonüüm.

dehydration – veetustamine, dehüdratatsioon. Vee kõrvaldamine materjalist, aine koostisest (hüdraat- ehk kristallvesi), õhust (gaasist) jt.

demineralized water – demineraliseeritud vesi. Väga puhas (puhastatud) vesi, millest on eritehnoloogia kasutamisega eemaldatud mineraalsoolad, tavaliselt kasutatakse ioonvahetusfiltreid (võrdle distilled water).

dermal toxicity – naha-, puutemürgisus (naha kaudu toimiv mürgisus). Mürkaine omadus mõjutada organismi juba kokkupuutel nahaga.

desensitize – desensibiliseerima, tundlikkust vähendama (millegi suhtes)

desensitized explosive – desensibiliseeritud (tundetuks muudetud) lõhkeaine (mitteplahvatavasse olekusse viidud lõhkeaine). Tavaliselt kasutatakse sobivat lahjendajat (vt phlegmatizer).

desiccant – kuivatusaine. Aine, tavaliselt silikageel, mis kõrvaldab õhust niiskuse (vee auru). Kasutatakse kuiva (niiskusevaba) atmosfääri tekitamiseks pakendis.

desulphurisation – väävlist vabastamine, väävli (väävliühendite) eemaldamine

detector – detektor, avastaja, tuvastaja. Seade või selle tundlik osa millegi avastamiseks, kindlaks tegemiseks. Detektorid jagunevad: selektiivsed detektorid (reageerivad ainult ühele kindlale ainele või konkreetsele füüsikalisele nähtusele) ja universaalsed detektorid (reageerivad ainete rühmale või mingile üldisele füüsikalisele nähtusele).

determination – kindlaksmääramine, kindlakstegemine

determination of flashpoint – leekpunkti määramine

detonate – detoneerima, plahvatuslikult põlema (võrdle deflagrate).

detonation – detonatsioon, plahvatuslik põlemine. Keemilise reaktsiooni (tule) frondi levimise kiirus on võrdne või suurem heli kiirusest keskkonnas (aines) (võrdle deflagration). Tule levimise kiirus on mõõdetav km/s, näiteks bensiini ja teiste süsivesinikkütuste aurude ja õhu segu korral kuni 1,8 km/s

detrimental influence – kahjulik mõju. Ilmne kahjulik mõju, mille tagajärjed ei ole päris selged, näiteks võib see olla kemikaalidest tingitud keskkonnareostuse mõju.

dewatering – veetustamine. Vee kõrvaldamine materjalist kuivendamise (drenaaži), sette pealt ärapumpamise, filtreerimisega või mõnel muul viisil.

dewpoint – kastepunkt. Temperatuur, mille juures algab gaasilises keskkonnas aurustunud aine kondenseerumine (üleminek vedelasse olekusse), sest toimub keskkonna küllastumine aurustunud ainest. Tavaliselt peetakse silmas õhus oleva veeauru kondenseerumise algust (õhu niiskusesisaldus saavutab 100%), kuid mõiste kastepunkt on kasutatav mistahes aine aurude korral.

diagnostic specimen – diagnostilised näidised

diluent – vedeldaja, lahjendaja. Tegemist võib olla nii tahke aine, vedeliku kui ka gaasiga.

dip – vedeliku sügavus tankis. Kui sügavale tuleb mõõtelatt või –lint sukeldada vedelikku, et puudutada tanki põhja või vastavat mõõteplaati.

dip tube – sukeldustoru. Toru mahuti täitmiseks või tühjendamiseks ülalt. Survemahutite ülalt tühjendamise toru.

direct – otsene, vahetu

direct sunlight – otsene päikesevalgus(kiirgus)

direct reduced iron – otse taandatud raud. Metalliline raud, mis saadakse raudoksiidi taandamisel raua sulamistemperatuurist madalamal temperatuuril. Materjal reageerib veega vesiniku ja hapnikuga soojuse eraldumisega. Puistlastina vedamisel võib last niiskumisel mereveega ja halva tuulutuse korral kuumeneda kuni raua sulamistemperatuurini.

discharge – lossima, tühjendama. Levinud väljend ka laevaheitmete kaldale äraandmise või merre heitmise kohta.

discharge by gravity – isevoolne tühjendamine (tühjendamine raskusjõu toimel)

distillate – destillaat. Mingi aine soojendamisel (kuumutamisel) eralduvate aurude mahajahutamisel saadud vedelik (kondensaat).

unfinished distillate – viimistlemata, töötlemata destillaat, toordestillaat. Nafta töötlemisel saadud destillaat, mis vajab mingiks tooteks saamiseks veel keemilist töötlemist, modifitseerimist või lisandite lisamist.

distilled water – destilleeritud vesi. Destilleerimisega mineraalsooladest ja muudest lisanditest puhastatud vesi. Tavaliselt ühekordne destilleerimine ei anna veel väga puhast vett (võrdle demineralized water).

distribution – jaotamine, jaotus; jaotumus; liigitus (jaotumus mingi tunnuse alusel)

division – alaklass (lõhkematerjalide klassifitseerimisel)

dome – kuppel. Mahuti kuplikujuline lagi.

doped fuel – lisanditega parendatud kütus. Näiteks bensiin, mille oktaanarvu on tõstetud vastavate lisandite abil.

Dow Fire and Explosion Index (F&EI) – Dow tule ja plahvatusohu indeks. : A method (developed by Maailmas väga laialt kasutusel olev Dow Chemical Company poolt välja arendatud meetod kemikaalide käitlemisega seotud tule- ja plahvatusriskide hindamiseks. Kemikaalide omaduste kõrval arvestatakse ka käitlemistehnoloogia iseärasused.

drain cock – väljalaskekraan. Kraan vedeliku või kondensaadi väljalaskmiseks.

drop test – kukutamiskatse (pakendi katsetamiseks). Kukutamiskõrgus sõltub muu hulgas ka pakendirühmast (I korral toimub kukutamine suurimalt ettenähtud kõrguselt).

dross – räbu, jätted

drum – vaat, trummel. Siledate otstega silindrilise või tünni kujuga pakend. IMDG koodeksis kasutatav  üldnimetus vaatide kohta, kuid ei kata puuvaate (wooden barrel).

dry – kuiv, kuivanud

dry gas – vt lean gas

dry ice – kuivjää, tahke süsinikdioksiid (CO2). Tahke süsinikdioksiid sublimeerub, s.o läheb gaasilisse olekusse ilma vedeliku tekketa.

draying – tanki täitmine kuiva (niiskusevaba) gaasiga (auruga), kuivatamine. Niiskusevabaks (kuivaks) loetakse gaasi mille kastepunkt (vt dewpoint) normaalrõhul on –40oC või madalam.

dunnage – rimud, pakkimispuit. Erinevat tüüpi materjal, tavaliselt puit, mida kasutatakse kauba üksikute osade eraldamiseks üksteisest, kaitseks vigastuste eest, tuulutuse parandamiseks ja mõningate kaupade korralt ka kahveltõstuki jaoks tühimike moodustamiseks (võrdle cushioning material).

durably – kestev, vastupidav, püsiv. Näiteks pakendil olev markeering peab olema vastupidav ja taluma ka pikemaajalist (vähemalt kolm kuud) kokkupuudet mereveega.

dust – tolm. Väga peened tahke aine osakesed. Põleva materjali tolm (näiteks jahu või turba tolm) võib tekitada õhuga plahvatava segu. Tolmu plahvatusohtlikkus sõltub lisaks selle sisaldusele õhus ka tolmuosakeste suurusest ja niiskusesisaldusest.

dye – värv, värvaine. Reeglina on tegemist lahustuva värvainega (materjali massi värviv).

Algus

# Echo

earthing – maandamine (elektriline)

eductor – jugapump, ejektor. Joa tekitamiseks kasutatakse rõhu all olevat (vee)auru ja ka vett (veejoapump).

effectively closed – tõhusalt (kindlalt) suletud (vt liquid-tight closure)

effluent – väljavoolav reovesi. Tulekahju kustutamisel või avarii tagajärgede kõrvaldamisel võib tekkida ohtlikke kemikaale sisaldavat reovett, mis koldest välja jookseb.

elevated temperature – kõrgendatud temperatuur. Vastava märgi (punane termomeeter punasega ääristatud valge kolmnurga taustal) kasutamine on vajalik, kui vedeliku temperatuur pakendis on 100 oC või kõrgem või tahke materjali temperatuur on 240 oC või kõrgem või aine leekpunktiga üle 61 0C on  leekpunktist kõrgemal temperatuuril.

embrittlement – (materjali) haprumine. Metalli sitkuse vähenemine. Näiteks rõhu all olev vesinik vähendab terase sitkust ja seetõttu survemahutid vesiniku hoidmiseks valmistatakse eriterasest.

emergency shutdown – avariiseiskamine. Laadimise katkestamine (sageli katkestab automaatika) ülelaadimise korral või mõnel muul avariilisel põhjusel, hüdraulilise löögi oht.

emergency temperature – ohutemperatuur. Temperatuur, millest alates isereageeriva aine lagunemine kiireneb ohtlikult, eraldub palju soojust ja ohtlikult kõrgele tõusev temperatuur võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Isereageeriva aine või orgaanilise peroksiidi saatja on kohustatud andma vedajale vajaliku teabe (instruktsiooni) tegutsemiseks juhuks, kui temperatuur saadetises  läheneb ohutemperatuurile.

(vt self-reactive substance).

emission – emissioon, (osakeste) väljasaatmine(paiskamine). Osakeste väljasaatmisele füüsilisest kehast (elektrood, kuumutatud detail jt) eelneb mingi protsess, mis sunnib osakesi kehast lahkuma. Sageli kasutatakse seda mõistet koldest või sisepõlemismootorist välisõhku paisatava heitgaasi või selle üksikute komponentide kohta.

emit flammable (toxic) gases (fumes) – tuleohtlikke (mürgiseid) gaase (aure) eraldama

emulsion – emulsioon. Segu, milles põhivedelikus mittelahustuva vedela aine ülipeened osakesed on kogu segu ulatuses ühtlaselt jaotunud. Külgvalguses paistab hägusena. Pikemaajalisel seismisel võib toimuda väljakihistumine. Tüüpilised esindajad on piim (ülipeened rasvaosakesed vees) ja vesiemulsioonvärvid (vt mixture).

endothermic reaction – endotermiline (keemiline) reaktsioon (soojust neelav reaktsioon). Reaktsiooni kulgemiseks vajalik soojus võetakse (neelatakse) ümbritsevast keskkonnast, mille temperatuur langeb.

evaporate – aurustuma, ära aurama

evolve (highly) toxic gas (fume) – eraldama, eritama (eriti) mürgist gaasi (auru)

evolution – eraldumine, eritumine. Näiteks gaas või soojuse eraldumine (võrdle emission).

exothermic decomposition or reaction – eksotermiline, soojuse eraldumisega kulgev (keemiline) lagunemine või reaktsioon. Ümbritsev keskkond võib soojeneda ohtlikult (tulekahju või plahvatuse võimalus), kui soojusenergiat ei juhita piisavalt kiiresti reaktsioonikeskkonnast välja.

expelled – välja heidetud

expelled seeds – lüditud, kooritud seemned; õlitaimede seemned, millest on õli välja võetud (ekstraktsiooniga või mehaaniliselt)

expellers – (seemnete mehaanilise) õlieralduse jääk, õlikook; (kruvi)press (õli, mahla eraldamiseks)

explosimeter – eksplosimeeter (plahvatusohtlikkuse mõõtja). Tankeritel kasutatav seade gaasi või aurude plahvatusohtlikkuse mõõtmiseks, mis näitab plahvatusohtlikkust skaalal 0 -100 % alumisest plahvatusohtlikkuse piirist (vt lower explosive limit). Erinevate mõõteelementidega seadmed mõõdavad plahvatusohtliku gaasi- või aurusegu järgmisi omadusi: katalüütilisel põletamisel eralduv soojushulk (alumisele plahvatusohtlikkuse piirile vastava gaas(auru)-õhu segu kütteväärtus on muutumatu suurus, ei sõltu oluliselt ainest), soojusjuhtivust või infrapunakiirguse neeldumist. Õhu või inertgaasi soojusjuhtivus või infrapunakiirguse neeldumise iseloom sõltub põlevgaasi(auru) sisaldusest. Tankeritel kasutatavad seadmed on plahvatuskindlad ja korras seade välistab plahvatusohtliku segu süütamise väljaspool eksplosimeetrit.

Katalüütilist põletamist kasutava eksplosimeetri kalibreerimine mingi põlevgaasiga (tavaliselt metaan või propaan) võimaldab usaldusväärselt määrata ka mõne teise gaasi või (aine) auru (näiteks bensiiniaur) plahvatusohtlikkust õhus. See tähendab, et ei ole vaja teada ainet, mille plahvatusohtlikkust mõõdetakse. Tähelepanu! Katalüütilise põletamisega eksplosimeetrit tohib kasutada ainult siis, kui keskkonnaks on normaalse hapnikusisaldusega (20,9 %) õhk. Kui alumine plahvatusohtlikkuse piir on ületatud, muutub seadme näit plahvatava aine kontsentratsiooni suhtes mittelineaarseks ja ülemist plahvatusohtlikkuse piiri ületavate kontsentratsioonide korral võib näit jääda isegi skaala ohutu kontsentratsiooni piirkonda (tunduvalt alla 100%).

Soojusjuhtivust kasutava seadme eeliseks on võimalus teha mõõtmisi ka keskkonnas, kus hapniku sisaldus on normaalsest madalam (inertgaas) või kui põleva materjali sisaldus ületab plahvatusohtliku kontsentratsiooni (seade näitab 100%). Tähelepanu! Soojusjuhtivusel põhinev seade annab usaldusväärse tulemuse ainult selle aine korral, mille abil see seade on kalibreeritud. Kui selleks on metaan, siis teiste gaaside puhul on seadme näit vähendatud, mis tekitab petliku ohutuse tunde. Ka aurude või gaaside segu korral, kui riist ei ole nende abil kalibreeritud, võib mõõtmisviga olla väga suur, sageli kordi väiksem tegelikust olukorrast.

Infrapunakiirguse neeldumise mõõtmisel põhinev seade võimaldab mõõta süsivesinike tegelikku sisaldust nii õhus kui ka mõnes teises keskkonnas (inertgaasis). Usaldusväärselt saab mõõta ka kontsentratsioone, mis ületavad alumist plahvatusohtlikkuse piiri. Tähelepanu! Infrapunakiirguse neeldumist mõõtev seade annab usaldatava tulemuse ainult kalibreerimiseks kasutatud aine korral (näiteks süsivesinikele kalibreeritud seade võib metanooli aurudele üldse mitte reageerida).

explosion-proof – plahvatuskindel. Plahvatusohtlikus (tuleohtlikus) keskkonnas töötamiseks ette nähtud seade. Osa seadmeid on ehitatud nii, et suudavad vastu pidada seadme sees toimuvale plahvatusele ja oma ehituse tõttu välistavad väljaspool seadet oleva gaasisegu süütamise. Ohutu on ainult antud plahvatusohtlikule (tuleohtlikule) ainele sobitatud ja reguleeritud seade (leeki kustutava pilu kuju ja mõõtmed).

explosive – lõhkeaine, lõhkematerjal

explosive gas atmosphere – plahvatusohtlik gaasikeskkond (plahvatusohtlik gaasisegu õhus)

explosive limits – plahvatusohtlikkuse piirid. Piiritlevad õhu-gaasi- või õhu-aurusegude plahvatusohtlikud koosseisud ehk plahvatusohtlikkuse vahemiku. Kasutatakse mõisteid alumine plahvatusohtlik piir (lower explosive limit, LEL) ja ülemine plahvatusohtlik piir (upper explosive limit, UEL) (vt explosive range).

explosive mixture with air – plahvatav segu õhuga. Põleva aine sisaldus õhus on plahvatusohtlikkuse piiridega määratud vahemikus.

explosive range – plahvatusohtlikkuse vahemik, plahvatusohtlikkuse piiridesse jäävad sisaldused (vt flammable range). Suurima plahvatusohtlikkusega on vahemiku keskossa jäävad segud.

expose – eksponeerima, katmatuks, kaitsetuks jätma. Kaitsetu olema välismõjutuse suhtes, mingit välismõjutust vastu võtma (neelama). Välismõjutuste hulka arvatakse mitmesugused kiirgused (soojus-, valgus-, läbiv radioaktiivne kiirgus jt) ja kemikaalide toime (läbi naha, sissesöömisel ja sissehingamisel). Tegemist on üldmõistega, mille täpne eestikeelne vaste sõltub kontekstist.

exposure – ekspositsioon, säritamine. Mingi toime vastuvõtmine teatud aja jooksul, sellele toimele allumine, mingi toime ees kaitsetu olemine.

exposure route – vastuvõtmiseviis(tee). Näiteks kahjulikud ja mürgised ained võivad sattuda meie organismi sissehingamisel, kokkupuutel naha või limaskestadega ja sissesöömisel (allaneelamisel).

extinguishing media – (tule)kustutus(toime)aine. Näiteks vesi (joana, vihmana või uduna), süsinikdioksiid ja teised gaasilised kustutusained, pulbrid, vahud jne.

Algus

# Foxtrot

F&EI - vt Dow Fire and Explosion Index

FVI – vt flexible volatility index

FW (free water) – mahutis, tankis olev vaba vesi. Arvesse ei võeta kaubaga emulsiooni moodustanud vett. Seega vaba vee puudumine tankis ei tähenda veel, et seal ei ole üldse vett.

fabric – kangas(materjal); tarind, (presendiga, koormakattega) kaetud sõrestik, ajutise kattega (kaubaüksus)

feedstock – lähteaine (tööstuslikule ümbertöötlemisele), toide. Ei ole sama tähendusega kui tooraine (raw).

fibreboard – fiiberplaat, kiudplaat, papp (puidu kiududest), (puit)laastplaat, linaluuplaat. Selle mõiste alla kuulub ka mitmekihiline lainepapp või analoogse struktuuriga mitmekihiline plastikplaat.

fibreboard box – kiudplaatkast. Kiudplaadist pakk-kast, millel otsad võivad olla suurema tugevuse tagamiseks puidust raamiga või täispuidust.

fibres burnt – tulitanud kiud(aine). Välismõjutustele allunud kiudaine, mille tulemusena materjal on  muutunud (kuumutamise tagajärjel) või osaliselt lagunenud või porsunud päikese ja muude ilmategurite toimel.

filling (working) pressure – täiterõhk (töörõhk)

fireball – tulekera. Kütuse ja õhu segu pilve pindmine põlemine. Kuumad gaasid kergitavad pilve ülesse ja annavad sellele sfäärilise kuju. Põlemisel tekkinud soojus eraldub põhiliselt soojuskiirgusena (võrdle bleve).

fire-resistant coverall – tulekindel telkmantel (üleni kattev)

fire point – tulepunkt. Vedeliku madalaim temperatuur (korrigeeritud normaalsele õhurõhule, 101,3 kPa), mille juures lahtise tiigli meetodil süüdatud aur jääb iseseisvalt põlema vähemalt viieks sekundiks. Määrdeõlide korral võib tulepunkt ületada leekpunkti (lahtise tiigli meetodil) väärtuse kuni 30 kraadi. Vedelike tuleohtlikkuse iseloomustamisel ei leia laialdast kasutamist, sest on võrreldes leekpunktiga vähem usaldusväärne näitaja (võrdle flash point).

fissile material – jagunev, lõhustuv (radioaktiivne) materjal. Ained, mille aatomituumad on võimelised jagunema (lõhustuma).

fission – lõhustamine, lõhustumine (jagunemine), aatomituuma lõhustamine. Füüsikaline protsess, mille käigus eraldub soojus ja kiirgus.

fixed contamination – kinnistunud saaste (saasteained on kinnitunud eseme, seadme jm pinna külge)

flame – leek. Kütuse põlemise tsoon, kus kuumenenud gaasi ja tahkete osakeste temperatuur võib tõusta mitme tuhande kraadini.

flame arrester – leegi katkestaja, pidurdaja. Läbitav seade, mis oma ehituse iseärasuste tõttu väldib temperatuuri tõusu teisel pool leegi katkestajat leiduda võiva aine isesüttimistemperatuurini.

flame may be invisible – leek võib olla nähtamatu. Madala süsinikusisaldusega (või puudub süsinik täielikult) ainete põlemisel ei pruugi leek olla silmaga nähtav. Etanooli leek on värvitu, kuid juba tühised kogused lisandeid võivad leeki tugevalt värvida. Naatriumiühendid (näiteks keedusool) värvivad leegi intensiivselt kollaseks.

flame-proof – vt explosion-proof

flame retardant – leegiaeglusti, tule (leviku) pidurdaja. Materjalile lisatud leegiaeglusti (kemiaal) iseloom ja sisaldus määrab ära ulatuse, milleni süttinud materjal kustutab end ise.

flame screen – leegi ekraan. Tavaliselt tihedast metallvõrgust valmistatud tõke sädemete ja lühiajaliselt ka leegi kinnipidamiseks (mitte segamini ajada leegi katkestajaga, vt flame arrester).

flammable – tuleohtlik (vt inflammable). Sageli kasutatav vaste “kergestisüttiv” on eksitav, sest see mõiste seostub eelkõige (ise)süttimistemperatuuriga, kuid aine tuleohtlikkust iseloomustab otseselt leekpunkti temperatuur. Näiteks kui temperatuuril 20 °C olevad tolueen (leekpunkt 7 °C ja süttimistemperatuur 585 °C) ja nonaan (leekpunkt 31 °C ja süttimistemperatuur 225 °C) tilguvad temperatuurini 300 °C kuumutatud esemele, siis süttib ainult nonaan, sest selle aine süttimistemperatuur on eseme pinna temperatuurist madalam. Kuid tuletikuga (leegi temperatuur on üle 700 °C) on vedeliku kohal võimalik süüdata ainult tolueeni aure, sest nonaani auru sisaldus õhus 20 °C juures on allpool selle aine süttimispiiri. Seega on tolueen tuleohtlikum kui nonaan, kuigi viimane süttib kergemini (süttimistemperatuur on madalam).

extremely flammable – eriti (äärmiselt) tuleohtlik. Tööstuses kasutatava klassifikatsiooni mõiste, mis haarab tavatemperatuuril ja -rõhul õhuga kokkupuutel kergesti süttivaid gaase või superkriitilises olekus olevaid aineid ja vedelikud leekpunktiga alla 0 ºC ja keemispunktiga mitte üle 35 ºC või keemispunktist kõrgemal temperatuuril olevad tuleohtlikud vedelikud.

highly flammable – väga tuleohtlik. Tööstuses kasutatava klassifikatsiooni mõiste, mis haarab õhuga kokkupuutel kuumenevad ja süttivad vedelikud ja leekpunktiga alla 55 ºC olevad, kui need vedelikud käitlemisel kõrgel temperatuuril ja rõhul võivad põhjustada suurõnnetuse.

flammable atmosphere – tuleohtlik atmosfäär, keskkond

flammable gas (vapour) indicator – tuleohtliku gaasi (auru) indikaator. Seade tuleohtlike gaaside (aurude) plahvatusohtlikkuse kindlakstegemiseks (võrdle explosimeter), mis tavaliselt annavad heli- ja valgussignaali, kui plahvatusohtliku gaasi (auru) sisaldus õhus ületab lubatud piiri.

flammable liquid – tuleohtlik, kergestisüttiv vedelik. Vedelik, mille leekpunkt on 61 °C või madalam, tankeritel on selleks piiriks 60 °C ja keemiatööstuses 55 ºC.

flammable mixture – põlevsegu. Reeglina peetakse silmas aurude või gaaside segu, mida on võimalik põlema süüdata. Ka tahkete ainete segud on süüdatavad.

flammable range – süttimisvahemik, süttimispiirkond. Põlevgaasi (tavaliselt naftagaasid ja naftasaaduste aurud) ja õhu segude koostiste vahemik alumise (vt lower flammable limit) ja ülemise süttimispiiri (vt upper flammable limit) vahel. Sellesse vahemikku jääva koostisega segusid on võimalik põlema süüdata (panna plahvatama) (võrdle explosive limits).

flammable range with air – süttimispiirkond õhus. Tuleohtlikkuse piirid õhus määravad ära tuleohtliku aine sisalduste (kontsentratsioonide) vahemiku õhus, kuhu kuuluv segu on süüdatav. Eeldatakse, et algselt oli õhk normaalse koostisega, s.o sisaldas 20,9 mahu% hapnikku. Hapniku sisalduse vähendamine õhus muudab süttimispiirkonna kitsamaks (eelkõige alaneb ülemisele piirile vastav põlevaine sisaldus õhus) ja hapniku sisalduse kasv laiendab süttimispiirkonda (eelkõige kasvab ülemisele piirile vastav põlevaine sisaldus õhus).

flammable solid – tuleohtlik, kergestisüttiv tahke aine

flammable vapour – tuleohtlik (plahvatusohtlik) aur

flammability range – vt flammable range

flash back (backflash) – taassüttimine; uuesti süttima. Tuleohtlike vedelike omadus uuesti süttida pärast tule kustutamist (leegi summutamist). Ka vedelikust eemale kandunud aurud võivad süttimisel tule tagasi juhtida vedeliku kohale.

flash fire – (tule)sähvatus. Tuleohtliku auru ja õhu segu põlemine nii, et leek läbib segu heli kiirusest väiksema kiirusega  ja tekkiv ülerõhk on purustuste seisukohast tähtsusetu.

flashpoint, flash point – leekpunkt. Vedeliku temperatuur (Celsiuse kraadides), mille juures vedelik aurustub niivõrd, et aurud moodustavad õhuga süüdatava (lahtise tulega, sädemega jne) segu. Mitte segamini ajada (ise)süttimistemperatuuriga (temperatuur, mille juures aine aurud süttivad ise, vt autoignition temperature)!

Leekpunkti temperatuuril vastab auru sisaldus (õhus) süttimispiirkonna alumisele piirile. Leekpunkt on katseliselt määratud temperatuur (sellele vastav arvväärtus) ja seetõttu sõltub see katseseadmest ja teistest näitajatest, näiteks hapniku sisaldusest õhus. Kasutusel on erinevad standardsed leekpunkti määramise meetodid, mis põhimõtteliselt jaotuvad kahte rühma: lahtise tiigli meetod (ingl. lühend o.c.) ja kinnise tiigli meetod (ingl. lühend c.c.). Viimase kasutamisel saadakse mõnevõrra (sõltuvalt aine leekpunktist 5 kuni 10 kraadi) madalam tulemus. Kui ei ole märgitud leekpunti määramismeetodit, siis reeglina on tegemist kinnise tiigli meetodiga. Lisandid võivad oluliselt muuta leekpunkti temperatuuri (nii alandada kui ka tõsta). IMDG koodeksis on leekpunktid toodud keemiliselt puhtaste aine jaoks.

flask – korvpudel, eriveomahuti (radioaktiivsete materjalide veol; on pakutud ka “plasku”, kuid see sõna ei ole asjatundjate seas leidnud heakskiitu).

flat – kaubaalus, platvorm (vt bolster või pontoon)

flexible volatility index – auruluku indeks (FVI). Iseloomustab lenduvusest tingitud bensiini omadust tekitada toitetorustikus aurulukk (aurukork), mis võib katkestada (sulgeda) bensiini voolamise torustikus. Auruluku teket soodustavad normaalsest madalam välisrõhk (mägedes sõitmisel), bensiini suur lenduvus ja mootori ehitus, kui see soodustab küttetorustiku liigset soojenemist. FVI arvväärtuse määrab ära bensiini küllastunud auru rõhk (VP) (vt Reid vapour pressure) ja mitu protsenti aurustub temperatuuril 70 °C (E70). FVI väljendab tõenäosust, et aurulukk tekib sõidu ajal. FVI = 10VP + 7E70. Suvise bensiini FVI on alla 1050 ja talvisele oma alla 1250.

floater – ujuv, ujuma jääv, (vee) pinnale jääv (aine). Vees mittelahustuva (veega mitteseguneva) aine kohta, mille tihedus on vee tihedusest väiksem. Slängis ujuva kaanega mahuti.

flow moisture point – Niiskuse sisaldus (materjalis) protsentides, mille juures materjal katsetingimustel muutub voolavaks. Voolavaks muutunud puistlast on ohtlik, sest vähendab laeva püstuvust.

fluctuation – fluktuatsioon, kõikumine (normi, keskmise jne suhtes). Näiteks fluktuatsiooni tulemusena ei ole atmosfääri koostis kogu lastiruumi ulatuses ühesugune. Suures kaubatankis või lastiruumis võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasi(auru)pilved. Seetõttu lastiruumi ühes osas mõõtmistega kindlaks tehtud ohutu olukord ei taga veel seda, et kogu lastiruumi ulatuses on sama ohutu olukord.

flue gas – põlemisgaas, (sisepõlemismootori) heitgaas

Fluorel – vt Viton

fluorinated polymer – fluoroplast (fluoreeritud polümeer). Üldnimetus polümeersete materjalide kohta, mille molekulis vesiniku aatomid (osaliselt või täielikult) on asendatud fluoriga (vt näiteks polytetrafluoroethylene)

foodstuff - toiduaine

forbidden (from) – keelatud (millekski)

frangible disc – kaitsemembraan. Rabedast, kergesti purunevast materjalist ketas, mis puruneb enne kui ülerõhk purustaks seadme (anuma).

freezing point – külmumispunkt, külmumistemperatuur. Vastab sulamispunktile (vt melting point).

freight – last, kaup

frothover – (vahu) ülekeemine, üleviskamine. Nähtus, mis ilmneb vett sisaldava viskoosse õlise vedelike kuumutamisel või vee sattumisel sellisesse kuuma vedelikku.

fuel – kütus (igasugune), kütteaine

fuel cell – kütuseelement. Seade, milles elektrit toodetakse gaasilise kütuse (vesinik, süsinikoksiid jt) otsesel oksüdeerimisel hapnikuga.

fuel oil – vedelkütus, kütteõli. Tavaliselt mootorikütus, laeva raskekütus (masuut), mille lähtetoormeks on reeglina nafta (võrdle oil all heating oil).

heavy fuel oil – raske kütteõli, masuut

fume – suits, suitsuna näiv (paistev) aur. Tegemist on aerosooliga (vt aerosol).

fumigation – fumigatsioon, fumigeerimine. Kemikaalide, sealhulgas mürkkemikaalide, abil kahjurite ja haigustekitajate tõrje laevas, sadama ladudes, aga ka kinnistes kaubaüksustes. Fumigeerimiseks kasutatavad mürkkemikaalid on ohtlikud soojaverelistele organismidele, sealhulgas ka inimesele.

fungi – seen (seenhaiguse tekitaja)

fusel oil – puskariõli. Kõrgemate alkoholide (pentanoolid) segu, mis tekib etanooli tootmisel kääritamismeetodiga ja on etanooli tootmise kõrvalsaadus.

Algus

## Gulf

GHS – vt Globally Harmonized System of Classification and Labeliling of Chemicals

g.o.b. (gob) – vt good ordinary brand

GSV  - vt gross standard volume

GSW – vt gross standard weight

gas – gaas (aine gaasilises olekus); bensiin (argitähenduses). On kokku lepitud, et ainet käsitletakse gaasina, kui selle aine aururõhk temperatuuril 50 °C ületab 300 kPa (3 bar) või temperatuuril 20 °C on aine täielikult gaasilises olekus, kui rõhk on 101,3 kPa (normaalne õhurõhk) (võrdle liquid).

mustard gas – sinepigaas, (sõjagaas) ipriit. Nahale sattumisel tekitab ville. Puhta kemikaalina on värvitu, lõhnata viskoosne vedelik. Keemiarelvas kasutatud aine (sulamistemperatuur 13 – 14 0C, tihedus 1300 kg/m3, vees lahustub 0,9 g/l 22 0C juures) lõhn meenutab sinepit, küüslauku või mädarõigast. Merevees moodustab savitaolisi kamakaid.

sneeze gas – aevastusgaas (sõjagaas), adamsiit, difenüülamiinkloroarsiin. Eriti mürgine, kergesti lenduv kollakas kristalliline aine (UN 1698), vees lahustumatu. Ärritab tugevalt nina ja kurku, sissehingamisel kutsub esile aevastamist ja köha. Segatult tavalise pisargaasiga (vt tear gas) kasutatakse rahvarahutuste laialiajamiseks.

tear gas – pisargaas. Kemikaal, mis kutsub esile ohtra pisarate voo. Selleks on, näiteks, bromoatsetoon, bensüülbromiid, kloroatsetofenoon, etüüljodoatsetaat, kloropikriinbromobensüül-tsüaniid, bromoksüleenid jt, mis tavatingimustel on vedelikud. Kasutamisel tekitatakse plahvatusega aerosool.

gas and toxic (poisonous) vapour detection – gaasi ja mürgise auru avastamine (kindlaks tegemine)

gas free – gaasivaba. Tanki või muud ruumi loetakse gaasivabaks, kui see on täidetud värske õhuga, plahvatusohtlike (tuleohtlike) gaaside aurude sisaldus õhus ei ületa 1% alumisest plahvatusohtlikkuse piirist (LEL, LFL), mürgiste gaaside ja aurude sisaldus õhus ei ületa lubatud piirsisaldusi ning hapniku sisaldus vastab normaalsele sisaldusele (20,9%).

gas-fuelled ship – gaasi(kütusega )laev. Laev, mis mootorikütusena kasutab gaasi.

gas in solution – gaasilahus, lahustatud gaas. Rõhu all olev gaas, mis ohutuks vedamiseks on lahustatud mingis lahustis, näiteks atsetüleen lahustatakse atsetoonis.

gasket – tihend, vahetihend, topend (näiteks rasvanöörist)

gas oil – diislikütus (üldnimetusena kasutatakse nii kergete kui raskete diislikütuste kohta), diislifraktsioon; gaasiõli (otsetõlge)

marine gas oil – mere, laeva diislikütus. Leekpunkt ei tohi olla alla 60 °C.

vacuum gas oil – (vaakum) diislikütus; vaakum gaasiõli. Vaakumdestillatsioonil saadud diislikütus (vt gas oil). Raskete naftafraktsioonide vaakumdestillatsioon võimaldab oluliselt alandada väävlisisaldust saadavates kütustes.

gasoline, gasolene – bensiin (vt gas, motor spirit ja petrol)

gasoline blending stock – bensiini (lähte)komponendid. Bensiin võidakse kokku segada mitmesugustest nafta töötlemisel saadavatest kitsamatest fraktsioonidest. Reeglina ei tähenda bensiini kasutusomadusi parandavat lisandit, näiteks oktaanarvu tõstvat või põlemisomadusi parandavat või teisi taolisi lisandeid.

aviation gasoline – lennukibensiin, aviobensiin. Lennuki kolbmootorites kasutatav kõrgeoktaaniline bensiin.

unfinished gasoline - toorbensiin

gauge – (tankeritel) mõõtma, mõõtmine; mõõteseade

gauge pressure – manomeetriga, mõõteriistaga mõõdetav rõhk (relatiivne ehk suhteline rõhk). Rõhk, mis ületab õhu rõhku (atmosfääri rõhku) (võrdle pressure all absolute pressure).

general cargo – segalast. Nii pakitult kui ka mahtlastina veetavad kaubad.

generic name – üldnimetus, geneeriline nimetus. Ohtliku kauba õige nimetus, mis on moodustatud ühe või mitme ohutunnuse alusel, mille ingliskeelse nimetuse (PSN, IMDG koodeksis on trükitud suurtähtedega) järel kasutatakse lühendit N.O.S. (not otherwise specified – ei ole teisiti määratletud) ja jäetakse eesti keelde tõlkimata. Näiteks tuleohtlik vedelik, mürgine, n.o.s (FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.). Mõningatel juhtudel jäetakse üldnimetuste järel lühend N.O.S. kasutamata, kui nimetus viitab lähedaste omadustega ainete rühmale. Näiteks nimetus AMINOPHENOLS (aminofenoolid) esindab kolme konkreetset aminofenooli üksikult ja nende kõikvõimalikke segusid.

genetically modified micro-organism (organism) – geneetiliselt modifitseeritud mikroorganism (organism). Sisaldab muudetud geene ja seetõttu seda mikroorganismi (organismi) looduses ei esine.

Globally Harmonized System of Classification and Labeliling of Chemicals - kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoniseeritud süsteem. ÜRO ekspertide poolt aastal 2003 avaldatud nii tööstuses kui ka veol kasutatav ühtne kemikaalide ohtlikkuse klassifitseerimise süsteem.

gofinate – vt gas oil alt vacuum gas oil

goggle – kaitseprillid

good ordinary brand – iseloomustab mingi toote, näiteks metalli puhtusastet. Metallilise tsingi korral vastab puhtusastmele 98,5%, mis on sulatusmeetodil saavutatav tavaline puhtusaste. Good Ordinary Brand on kastusel Euroops, Põhja-Ameerika vaste on Prime Western.

goods – kaup, veetavad tooted (eeldab pakkimist või kuidagi teisiti veoüksuseks rühmitamist, võrdle dangerous goods)

grade – klass, sort, mark, kvaliteet. Kemikaalide puhtust ja kvaliteeti iseloomustav mõiste.

special high grade – eriti kõrge kvaliteediga. Kemikaalide ja teiste toodete puhul näitab selle kõrget puhtusastet, reeglina üle 99,9%.

grill coal – vt charcoal

gross standard volume - kogu standardmaht, kogu lasti maht standardtingimustel (tavaliselt temperatuuril 60 °F ehk 15 °C). Naftatankeriga seonduv mõiste.

gross standard weight – (lasti) kogusmass (standardtingimustel). Arvutamisel lähtutakse (lasti) kogu standardmahust ja tihedusest standardtingimustel, tavaliselt temperatuuril 60 °F ehk 15 °C. Naftatankeriga seonduv mõiste. Suurima sarnasuse inglisekeelse mõistega annab “kogu standardkaal”, kuid eesti keeles ei kasutata massi väljendamiseks mõistet “kaal”.

gross weight – kogumass (kogukaal). Kauba mass (kaal) koos pakendiga.

Algus

## Hotel

HNS Convention - vt International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea

halogens – halogeenid. Lihtainete rühm, kuhu kuuluvad fluor, kloor (mürgised ja sööbivad gaasid), broom (mürgine ja sööbiv vedelik), jood ja astaat (tahked, astaat on radioaktiivne).

halon – haloon. Halogeenidega (F, Cl, Br või I) asendatud süsivesinikud, mida kasutatakse tulekustutusvahendina (põlemist inhibeeriva ainena).

harmful – kahjulik (iseloomustab väiksemat ohtu kui hazard)

harmful substance – kahjulik aine (tavaliselt kergelt mürgiste omadustega)

haz mat (hazmat) – ohtlik (aine) materjal. Mõiste “hazardous material” käibelühend tööstuses.

hazard – oht, risk (teadvustatud oht). Aine keemilistest või füüsikalistest omadustest tulenev oht.

hazard class – ohuklass.

chemical hazard – keemiline oht (haarab nii kemikaalidest tulenevat otsest ohtu kui ka nende põlemisel või reageerimisel mingi teise ainega tekkivat ohtu)

radiation hazard – kiirgusoht. Läbivast kiirgusest (mitte ainult radioaktiivsest) tingitud oht.

hazardous – ohtlik. Viitab aine omadustest tulenevale suurele ja pidevale riskile (tunnetatud ohule). Ohtlike lastide valdkonnas on mõiste dangerous sünonüüm.

hazardous cargo - ohtlik last. Oht tuleneb lastiks olevate ainete ohtlikest (keemilistest ja füüsikalistest nagu radioaktiivsus) omadustest või mahtlastina vedamisel lasti vedelaks muutumisest (mõningate maakide omadus).

hazardous substance – ohtlik aine, ohtlik kemikaal

hazardous wastes – ohtlikud jäätmed. Haarab ohtlike kemikaalide jäägid, neid sisaldavad jäätmed, kuid on siiski laiem mõiste. Näiteks plastmassi jäätmed (taara, pakendi materjal jm) on ohtlikud jäätmed. Ohtlikud jäätmed klassifitseeritakse nende bioloogilise, keemilise ja füüsikalise toime alusel.

header – kollektor (jaotustorustik tankeril, vt manifold)

headgear – kaitsev peakate

heat – soojus (soojushulk); soojendama

heat conductivity – soojusjuhtivus. Soojusülekanne materjali sees.

heat-exchanging medium – soojuskandja. Tavaliselt vedelik, mida kasutatakse soojuskandjana soojusvahetussüsteemis.

heat of combustion – põlemissoojus, kütteväärtus. Tavaliselt ühikulise hulga aine põlemisel eralduv soojushulk (vt chemical heat of combustion).

heat-sensitive – soojustundlik (tundlik tavalisest kõrgema temperatuuri suhtes)

heat transfer coefficient – soojusülekande tegur. Iseloomustab soojusülekannet ühelt kehalt teisele (ühest faasist teise).

heat treatment – termiline töötlemine (töötlemine soojuse abil, kõrgemal temperatuuril)

heavy metals and their salts – raskemetallid ja nende soolad (ainete segregeerimisrühm)

heavy grade oil – rasket sorti nafta(saadus). Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis kasutatav mõiste (vt heavy grades of oil)

heavy grades of oil – rasket sorti nafta(saadus). Antud juhul on ingliskeelne mõiste oil nafta ja naftasaaduste tähenduses. Iseloomustab naftat ja naftasaadusi, mis merre sattudes on raskesti koristatavad ja kõige enam kahjustavad mere elustikku. Mõiste haarab nii toornaftad kui ka rasked kütteõlid, kuid on sisuliselt ebatäpsem kui mõiste persistant hydrocarbon mineral oil.

heavy oil – raske õli, raske (kütte)õli. Tavaliselt on tegemist nafta ümbertöötamisel saadud kõrgelt keeva naftasaadusega (õliga). Mõiste viitab õli suhteliselt suurele tihedusele, mis võib olla väga lähedane vee tihedusele või isegi sellest suurem.

hermetically sealed – hermeetiliselt, õhukindlalt suletud (auru ehk auramiskindel sulgemine). Sulgemisviis, mis väldib pakendis oleva aine aurude pakendist väljatungimise, aga ka välisõhu tungimise pakendisse (vt vapour-tight closure).

high-level radioaktive wastes – kõrgradioaktiivsed jäätmed. Kasutatud tuumakütuse ekstraktsioonimeetodil regenereerimisel tekkivad kõrgradioaktiivsed vedelad jäätmed.

high velosity vent valve – kiirtuulutusklapp (tankeritel). Ülerõhuklapp, mis oma ehituse iseärasuste tõttu tagab klapi avanemisel väljuvate gaaside-aurude suure kiiruse (üle 30 m/s) klapi avas (tekkinud pilus).

homologous series – (ainete) homoloogiline rida. Samasuguste keemiliste omadustega ained, mis erinevad üksteisest molekuli mingi struktuurielemendi arvu poolest ja on ainelt ainele ühesuunaliselt muutuvate füüsikaliste omadustega.

homogenous – homogeenne, ühtlane, ühtlaste omadustega. Kõikjal ühesuguse koostisega, ühtlaselt läbi segatud segu.

hydrate – hüdraat. Hüdraadis on vesi seotud ainega. Tavaliselt on tegemist kristallhüdraatidega (tahked), kus vesi kuulub kristallide koosseisu ja õhu käes kuivatamisel ei pruugi eralduda.

hydrogen – vesinik (keemiline element, gaas). Eriti tule- ja plahvatusohtlik gaas, 14 korda kergem kui õhk, plahvatusohtlikkuse vahemik õhus on 4 kuni 75 mahu-%.

hydrogen chloride – vesinikkloriid (ärritav ja sööbiv gaas). Vesinikkloriidi lahustamisel vees saadakse vesinikkloriid- ehk soolhape.

hydrogen cyanide – vesiniktsüaniid(hape), sinihape. Mandlilõhnaline väga mürgine ja tuleohtlik gaas. Mõni allikas nimetab ka vedelikuks, sest vesiniktsüaniidi keemistemperatuur on 24 – 26 °C. Vesiniktsüaniidi lahustamisel vees saadakse happeline lahus, mida algselt nimetati sinihappeks (vt prussic acid).

hydrogen sulphide (sulfide) – vesiniksulfiid, väävelvesinik. Mürgine, mädamuna lõhnaga gaas. Ohtlik on see, et selle gaasiga saastatud õhus inimene kaotab kiiresti lõhnatundlikkuse ja tekib petlik ohutuse tunne.

hygroscopic – hügroskoopne. Aine, materjali omadus siduda vett, ka õhus leiduvat niiskust. Selle tulemusena paljud puistematerjalid, näiteks ammooniumnitraat(väetis), paakuvad õhu käes lahtiselt hoidmisel. Paakumise vältimiseks on ammooniumnitraadi graanulid kaetud mingi neutraalse materjali tolmuga, sageli paetolmuga. Tugevalt hügroskoopsed ained võivad pikemal lahtiselt seismisel, isegi varjualuses, tekitada vesilahuse (laiali voolata).

hypercolic – isesüttiv (kütus); isesüttiv raketikütus

hypochlorites – hüpokloritid (oksüdeerivate omadustega ainete segregeerimisrühm)

Algus

## India

IBC (IBCs) – vt intermediate bulk container

flexible IBC – pehme (painduv, mittejäik, elastne) vahekonteiner. Vahekonteiner, mis koosneb kilest, kootud- või mõnest muust painduvast materjalist või nendest kombineeritud suurest kotist (kerest) ja vajadusel sisemisest voodrist või kattest koos vastavate käitamisvahendite ja teisaldusseadmetega.

rigid plastics IBC - jäigast plastist vahekonteiner

IBC Code – vt International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying

Dangerous Chemicals in Bulk

IG Code - vt International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied

Gases in Bulk

IGS - vt inert gas system

IMDG Code – vt International Maritime Dangerous Goods Code

INF Code – vt Code for Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level

Radioactive Wastes in Flasks on Board Ships. Aastast 1999 on pealkiri Code for Safe Carriage

of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board

Ships.

ISGOTT – vt International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals

ISO tank – vt tank alt tank container

ignites readily – süütab hõlpsasti (kärmesti); süttib kergesti, võtab kergesti tuld

ignition temperature – süttimistemperatuur. Temperatuur, mille juures aine aurud või (keemilise) lagunemise saadused õhus süttivad iseenesest. Normaalsest (20,9 mahu%) kõrgem hapnikusisaldus alandab süttimistemperatuuri. Tähelepanu! Süttimistemperatuuri ja leekpunkti temperatuuri vahel puudub igasugune põhjuslik seos.

immiscible – segunematu, ei lahustu. Reeglina iseloomustab vedelike omavahelist segunematust.

impermeable – mitteläbilaskev. Vedelikku või selle auru mitteläbilaskva materjali kohta.

impurity – lisand (põhiaine puhtust vähendav aine). Tavaliselt on tegemist aine valmistamise käigus sisse jäänud või sattunud lisandiga.

incident – vahejuhtum, intsident

incinerator – intsineraator, tuhastusahi, põletusseade. Seade laeval teatud liiki jäätmete täielikuks tuhastamiseks (põletamiseks). Põletamine peab toimuma piisavalt kõrgel temperatuuril, et tagada kogu tuhastatava materjali muutumise anorgaaniliseks jäägiks (tuhaks). Jäätmetes ei tohi olla elemente, näiteks kloori, mis tekitavad põletamisel lenduvaid mürgiseid (dioksiinid) või sööbivaid aineid.

incompatible – (kokku)sobimatu, ühildumatu.  Mõiste compatible vastand.

inert gas – inertgaas. Kasutatakse ennetava meetmena tuleohu vähendamiseks kaubatankides. Naftatankeritel on selleks puhastatud suitsugaas (põhiliselt lämmastik ja alla 5% hapnikku), mis saadakse eriseadmest või peamasinast. Keemikaalitankeritel kasutatakse puhast lämmastikku, mida eritehnoloogia abil (näiteks membraantehnoloogia) saab ka otse õhust eraldada. Sageli nimetatakse inertgaasiks täiesti reaktsioonivõimetut gaasi nagu argoon, heelium, neoon jt väärisgaase.

inert gas system – inertgaasi süsteem. Koosneb inertgaasi saamise ja puhastamise seadmetest ja gaasi jaotussüsteemist koos tagasilöögiklappide (mis väldivad kaubatankidest tulevate aurude tungimise inertgaasi tootmise seadmesse või masinaruumi) ja ülerõhu-vaakumklappidega.

inertion – inertiseerimine. Kaubatankis oleva tühja ruumi (vedelikuga täitmata) täitmine inertse gaasiga, milleks on tavaliselt inertgaas või lämmastik, et vältida plahvatus- ja tuleohtlike gaasisegude tekkimist. Naftatankeritel ei tohi hapniku sisaldus tankides olevas inertgaasis ületada 8 mahu%.

infectious substance – nakkusohtlik aine. Bakterid, viirused, seened, riketsiad (viiruste ja bakterite vahepealsed mikroorganismid) jt.

inflammable – tuleohtlik. Ohtlike lastide valdkonnas on mõiste flammable sünonüüm.

ingestion – toiduvõtt, neelamine, sissesöömine

ingot – valuplokk, (valu)kang. Kindla kujuga tükid (vt lump).

inhalation – sissehingamine, inhalatsioon, hingamiselundite kaudu (toimiv)

inhalation of dust, mist or vapour – tolmu, udu (aerosooli) või auru sissehingamine

inhalation toxicity – hingamismürgisus (hingamiselundite kaudu toimiv mürgisus)

inherently safe – olemuslikult ohutu. Süsteem (seade) on olemuslikult ohutu kui see jääb ohutusse olekusse (olukorda) ka pärast lubamatut kõrvalekallet normaalsetest (normikohastest) käitlemis(töö)tingimustest.

inhibition – inhibeerimine. Mingi protsessi takistamine, pärssimine või aeglustamine. Ebasoovitava keemilise reaktsiooni (näiteks oksüdeerumine, korrosioon või polümeriseerumine) inhibeerimine. Katalüüsimise vastandtegevus.

initial degree of filling – algtäiteaste. Veeldatud gaasi omaduste ja temperatuuri alusel arvutatud suurim veomahuti täiteaste selle laadimisel, mis tagab, et ettenähtud veotingimustel (põhiliselt veeldatud gaasi temperatuur) veomahutis rõhk ei ületa suurimat lubatud töörõhku ja täiteaste 98% (vt maximum allowable working pressure).

innage gauge – vedeliku pinna kõrgus tanki põhjast või mõõteplaadist (datum plate) (võrdle ullage)

inner – kombineeritud pakendi sisepakend (vt packaging, inner packaging) või komposiitpakendi sisevooder (vt inner receptacle)

inner receptacle – sisevooder (komposiitpakendis) või anum, mis ei ole kasutatav ilma välispakendita. Näiteks metallvaadi sisepinnale kantud plastikkate komposiitpakendi 6HA1 korral.

inorganic peroxide – anorgaaniline peroksiid. Anorgaaniline ühend, milles esineb lagunemisel hapnikku eraldav peroksürühm (-O-O-), näiteks vesinikperoksiid (võrdle organic peroxide).

insensitive – tundlikkuseta, tuim (millegi suhtes). Mõiste, mille abil iseloomustatakse lõhkeainet.

insolation – insolatsioon (pinnale jõudnud päikesekiirgus, sõltub atmosfääri läbipaistvusest ja päikese kõrgusest jm). Asjaolu, millega tuleb arvestada, kui päikese(soojus)kiirgus võib veetava kauba või pakendi pinna temperatuuri liiga kõrgeks tõsta.

insoluble – lahustumatu. Reeglina iseloomustab tahke aine või gaasi mittelahustumist vedelikus (võrdle immiscible).

insulate – isoleerima. Kaht juhtivat keha omavahel eraldama mittejuhiga (omavahelise juhtivuse katkestamine), et vältida juhtivuse kaudu elektri, soojuse, valguse või heli ülekandumist.

insulating means – isoleerimisvahendid. Tankerite lastimisel tuleohtlike vedelikega peetakse silmas tankeri ja kai vahelise elektrijuhtivuse katkestamist, sest tanker ja kai moodustavad merevees erinevate potentsiaalidega elektroodide paari (vooluallika, patarei).

insulating flange – isoleeriv ketas (seib). Elektrit mittejuhtiva vedeliku laadimis/lossimistorustikus laeva ja kalda elektrilise ühenduse katkestamiseks kasutatav isoleermaterjalist vahetükk.

integral part – (terviku) lahutamatu osa

interaction – vastastikune toime (mõju); vastasmõju. Kemikaalide omavaheline üksteise mõjutamine või mõjutab kemikaal pakendit (selle omadusi) või vastupidi.

interface detector – (mittesegunevate vedelike vahelise) piirpinna avastaja, detektor. Tankerite varustuse hulka kuuluv elektriline (toiteallikata) seade õli-vee piirpinna kindlakstegemiseks. Seade töötab patarei põhimõttel.

intermediate bulk container – vahekonteiner (mahutavuselt tavalise pakendi ja standardsete mõõtmetega konteineri vahele jääv kuni 3 m3 või 3 tonni mahutav pakend). ÜRO tüübinõuetele vastav ja nõuetekohaselt markeeritud (suur)pakend ohtlike ainete (kaupade) veoks, on ette nähtud mehhanismidega käitlemiseks. On olemas jäiga ja mittejäiga ehitusega, metallist, plastist, tugevast mitmekihilisest plastkilest(kangast) või millestki muust valmistatud vahekonteinerid.

remanufactured (IBCs) intermediate bulk container – muudetud (ümber tehtud) vahekonteiner. Mingist ÜRO tüübita suurpakendist ümber tehtud või ühest ÜRO tüübist teise viidud metallist, jäigast plastikust või komposiitne vahekonteiner.

repaired (IBCs) intermediate bulk container – taastatud vahekonteiner. Kasutamise käigus oma ÜRO tüübi omadused kaotanud vahekonteineri taastamine ÜRO tüübinõuetele  vastavaks.

intermediate packaging – vt packaging alt

intermodal container – (veomooduste vaheline) kaubakonteiner. Sobib vastastikku vahetatavana kasutada erinevatel veovahenditel, näiteks maanteeveokil ja raudteel või veeteedel ja raudteel.

## International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous

Chemicals in Bulk - Rahvusvaheline ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeks, lühidalt IBC koodeks. Tankeritega on lubatud vedada ainult IBC koodeksi nimekirjas olevaid aineid. Selles nimekirjas on ka vesi.

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in

Bulk - Rahvusvaheline veeldatud gaasi vedellastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeks

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - Rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimiseks (vt MARPOL)

International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of

Hazardous and Noxious Substances by Sea – Rahvusvaheline konventsioon vastutusest ja kompenseerimisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol

International Maritime Dangerous Goods Code - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks (eeskiri), lühidalt IMDG koodeks

International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals – Rahvusvaheline naftatankerite ja -terminalide ohutusjuhend

intrinsically safe – olemuselt ohutu. Elektriseade on oma olemuselt ohutu, kui seadme kasutamisel tekkiv mistahes säde või soojusefekt katsetingimustel ei süüta katsetamiseks kasutatud põlevgaasi või materjali.

intrinsically safe construction – ohutu ehitus, ohutu ehitusega seade. Elektriohutusest lähtuvalt. Seade, mis ei ole võimeline välja andma piisavalt energiat, et põhjustada tuleohtliku segu süttimist. Põhimõte, mis leiab kasutamist plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate kaasaskantavate seadmete korral.

invar – invar (tuletatud mõistest invariability - muutumatus). Raua (64%) ja nikli (36%) sulam, millel on väga väike soojuspaisumistegur ja seetõttu kasutatakse süvajahutamisega veeldatud gaasi tanki (seina) materjalina.

involved in a fire – tulest haaratud

irradiated nuclear fuel – kasutatud tuumakütus (kiiritatud tuumakütus)

irritation – ärritamine. Kemikaal võib ärritada nahka, silmi, limaskesti jne.

iso- - eesliide, mis viitab sarnasusele mingi ainega. Näiteks isooktaan on oma omadustelt oktaanile sarnane ühend.

Algus

# Juliette

jacket – kaitsekate. Metallkate, mis kaitseb mahuti (torujuhtme) soojusisolatsiooni.

jerrican – kanister (metallist või plastmassist). Sõna-sõnaline vaste on “sakslaste kann” (“jerry” on saksa sõdur, saksa lennuk, sakslased). Need umbes 20 liitrised nõud võeti kasutusele II maailmasõja ajal.

jet fire – jugaleek. Rõhu alt väljuva süsivesiniku põlemisel tekkiv leek, näiteks leeklamp, leegiheitja jt.

jet fuel – reaktiivkütus, lennukipetrool. Naftasaadus, mis oma tuleohtlike omaduste poolest asub bensiini ja diislikütuse vahelpeal.

jetty – kai, sadamasild. Kaldast eemal asuv või eemalduv kai, sageli on tegemist tankereid teenindava kaiga.

## Kkilo

kPa – vt kilopascal

keep as cool (dry) as reasonably practicable – hoia nii jahe (kuiv) kui on praktilistel kaalutlustel põhjendatud (otstarbekas). Tuleb vältida olukorra tekkimist, kus kauba liigne soojenemine või niiskumine võib tekitada ohtliku olukorra.

kerosene (kerosine) – petrooleum, petrool. Naftast saadud helekollase värvusega või värvitu tuleohtlik vedelik (kerge-keskfraktsioon), leekpunkt võib olla tunduvalt alla 60 °C. Kasutatakse lampides, majade kütmiseks ja reaktiivkütusena või selle koostisosana. Reaktiivkütuses kasutatav petroolile esitatakse kõrgendatud nõudmisi, see peab hästi voolama ka madalal temperatuuril (vt paraffin).

kevlar – kevlar (polümeerne materjal). Aromaatne polüamiid (kaubamärgid KEVLAR, NOMEX jt), mis on kerge, väga tugev ja vastupidav. Kasutatakse kaitsekiivrite, tuletõrjujate kaitseülikondade jm valmistamiseks.

kilopascal – kilopaskal. SI süsteemi rõhu mõõtühiku kordne, võrdub 1000 Pa (1 Pa = 1 N/m2). Mittesüsteemse ühikuna on kasutusel 100kPa = 1 bar (baar).

Algus

## Limasol

LC50 value– mürkaine kontsentratsioon õhus (mg/m3 või ppm), mille juures katsetingimustel 50% katseloomadest (rotid) sureb

LD50 (median lethal dose) value – mürkaine annus milligrammides kilogrammi kehakaalu kohta (mg/kg), mille seedetrakti kaudu või läbi naha manustamisel katsetingimustel 50% katseloomadest (rotid) sureb. Statistiliselt tuletatud mürkaine ühekordne doos (suu kaudu manustamisel), mille puhul võib eeldada, et 14 päeva möödumisel noortest albiinorottidest sureb 50%.

L. def. (latent defect) – varjatud viga (defekt)

LEL –  vt. lower explosive limit

LFL – vt. lower flammable limit

LNG – vt liquefied natural gas

log Kow – vt log Pow

log Pow – log Pow (kümnendlogaritm aine jaotuskoefitsiendist süsteemis oktanool-vesi). Jäetakse tõlkimata (vt octanol/water partition coefficient).

LPG - vt liquefied petroleum gas

LSA – vt  low specific activity

LTD QTY – vt limited quantities

label – (ohu)märgis (veopakendil mõõtmetega 100 x 100 mm)

labelling – märgistamine. Pakendi (kaubaveoüksuse) varustamine vajalike ohumärkidega (vt label ja placard) ja merereostusaine märgiga (vt mark).

lachrymatory – pisaraid tekitav

latent heat of vaporization – aurustumissoojus. Ühikulise massi (näiteks kg) täielikuks aurustumiseks vajalik soojushulk (kJ). Mõnikord kasutatakse ka väljendit latentne ehk varjatud aurustumissoojus.

leach – leostuma, välja leotama. Mineraalidest või mõnest muust materjalist ilmastiku toimel mingi aine (keemilise ühendi) väljapesemine.

lead – plii (keemiline element, metall). Vananenud nimetus on seatina.

lead and lead compounds – plii ja pliiühendid. Pliid sisaldavate ainete segregeerimisrühm.

leakage – lekkimine, leke, pihkumine

lean – lahja (vaene) segu. Tavaliselt kasutatakse plahvatusohtlike gaaside või aurude iseloomustamiseks, kui nende sisaldus õhus (atmosfääris) on alumisest plahvatusohtlikust piirist madalam.

lean gas – dry gas - maagaas. Põhiliselt metaani (ka etaani) sisaldav looduslik gaas, mis jääb järgi pärast nafta ammutamisel eralduva gaasi raskemate komponentide veeldamist (kondenseerimist).

lethal dose – surmav annus, letaalne doos (lühendina LD). Mürkaine kogus kehakaalu kilogrammi kohta (tavaliselt mg/kg), mis põhjustab surma (vt LD50 value)

liable to – aldis, kergesti alluv (millelegi)

liable to spontaneous compustion – aldis isesüttimisele, isesüttiv

lift test – tõstmiskatse. Katse pakendi mehhanismidega käitlemisel vajaliku vastupidavuse väljaselgitamiseks ülalt tõstmisel (top lift test) ja põhjast (kahvellaadijaga) tõstmisel (bottom lift test).

limited quantities – piiratud kogused (pakkimismoodus, -viis). Sõltuvalt aine ohtlikkusest on kehtestatud selle aine suurim lubatud kogus sisemises pakendis tingimusel, et paki üldmass, sõltuvalt välispakendi materjalist, ei ületa 20 või 30 kilogrammi. Selliselt pakitud aine üldkoguskogust laevas (konteineris, veokis jm) ei piirata.

liner – vahelepanu (eraldamiseks), allapanu, vooderdus; vooderdis, vooder. Pakendi korral suletav tuubi- või kotikujuline sisepakend, mida saab kasutada pakendi sees, kuid mis sealjuures ei moodusta sellega lahutamatut tervikut.

lining – vt liner

liquefaction – vedeldumine; vedelaks, voolavaks muutumine, veeldamine. Paljude mahtlastina veetavate maakide ohtlik omadus (vt flow moisture point). Suure niiskusesisaldusega materjalide esialgne struktuur laguneb vedamise käigus (vibratsioon) ja materjal muutub vedelaks. Puistematerjali veeldumisprotsessi olemus ei ole veel päris täpselt selge. On ka allpool kriitilist temperatuuri oleva gaasi veeldamine rõhu all.

liquefied – veeldatud (vedelaks muudetud), veeldunud

liquefied gas – 1) veeldatud gaas. Rõhu all vedelasse olekusse viidud gaas (vt ka critical temperature).

2) vedelgaas (majapidamises kasutatava balloonigaasi kohta). Rõhu all veeldatud tuleohtliku gaasi korral esineb bleve (vt bleve) oht. Üks ohtlikumaid bleve tekitajaid on rõhu all veeldatud propaan (vedelgaas).

liquefied natural gas – veeldatud maagaas. Süvajahutamisega (temperatuuril -162°C) veeldatud metaan.

liquefied petroleum gas – veeldatud naftagaas. Veeldatud propaan, mis sisaldab ka butaani ja teisi nafta ammutamisel gaasina eralduvaid kergemaid süsivesinikke.

liquefy – (gaasi) veeldama, vedelaks muutma; (tahkeid kehi) sulatama; vedelaks muutuma (mõne kõrge niiskuse(vee)sisaldusega puistelasti ohtlik omadus)

liquid – vedel; vedelik. Aine, mille aururõhk temperatuuril 50 °C ei ületa 300 kPa (3 bar) või temperatuuril 20 °C ei ole täielikult gaasilises olekus ja sulamistemperatuur on 20 °C või madalam kui rõhk on 101,3 kPa (normaalne õhurõhk) (võrdle gas).

liquid breaker – vedeliklukk. Tünnikujuline vedeliklukk naftatankeril järskude rõhumuutuste ärahoidmiseks (leevendamiseks) kaubatankides.

liquid halogenated hydrocarbons – vedelad halogeenitud süsivesinikud (ainete segregeerimisrühm). Enamkasutatud on klooritud süsivesinikud, kuid võib kohata ka fluori, broomi või joodi sisaldavaid halogeenitud süsivesinikke.

liquid head – vedeliku surve. Vedelikust tingitud surve (rõhk) tanki seintele ja põhjale. Tankid projekteeritakse suurima lubatud vedeliku tiheduse jaoks, seega ka suurimale lubatud survele tanki piirpindadele.

liquid nitrogen – vedel lämmastik (lämmastik vedelas olekus) (vt refrigerated liquid nitrogen)

liquid oxygen – vedel hapnik (hapnik vedelas olekus) (vt refrigerated liquid oxygen)

liquid propellant – (vedel) raketikütus; raketikütuse komponent (põlevaine või oksüdeerija)

liquid-tight closure - vedelikukindel sulgemine (vt effectively closed)

loading – lastimine, laadimine

loading arm – laadimisvars, laadimiskonsool

loading berth - laadimiskai

loading hose – laadimisvoolik

loading jetty – laadimiskai (kaldast eemal või eemalduv)

long ton – massiühing (inglise tonn), mis võrdub 1016,05 kg

loose bag – kott (pehmest, mittejäigast materjalist). Täidetult ei oma kindlat kuju, on lõtv, liibub alusele ja on seetõttu hästi virnastatav, vastandina vaakumpakendile, mis täidetult on jäik (vt packaging).

loose cargo – puisteveos, lahtine (pakendita) veos

low dispersible radioactive material – väikese dispergeerimisvõimega (hajumisvõimega, lendlevusega) radioaktiivne materjal. Tahke radioaktiivne või kapslisse suletud tahke mittepulbriline radioaktiivne materjal, millel hajumisvõimalused on piiratud.

low specific activity – väike eriaktiivsus

low specific activity material – väikese eriaktiivsusega materjal

lower explosive limit – alumine plahvatusohtlikkuse piir. Aine madalaim kontsentratsioon, mille juures segu on võimalik panna plahvatama. Sisuliselt langeb see kokku alumise süttimispiiriga (vt lower flammable limit). Kas peale segu süttimist järgneb plahvatus või rahulik põlemine, oleneb põleva aine keemilisest koostisest, aga ka muudest teguritest nagu näiteks, kas põlemine toimub kinnises ruumis või mitte.

lower flammable limit – alumine süttimispiir. Aine madalaim kontsentratsioon, mille juures segu on võimalik süüdata. Kasutatakse gaaside ja aurude (süsivesinikud) tule(plahvatus)ohtlikkuse iseloomustamiseks.

lube-oil additive – määrdeõli lisand (manus). Kemikaalid, mille lisamine parandab määrdeõlide määrimis jm omadusi.

lump – kamakas, klomp. Erikujulistest tükkidest koosnev puistlast (võrdle ingot).

lyophilized substance – lüofiliseeritud aine. Lahustatud (lahusti ei pruugi olla vesi) aine või aine, mis on segatud sobiva lahustiga nii, et tavatingimustes ei toimu aine väljaeraldumist (sadenemist või pinnalekerkimist) (vt mixture).

Algus

## Mmike

MAP (monoammonium phosphate) – monoammooniumfosfaat (mineraalväetis). Ei kuulu ohtlike lastide hulka isegi puistes vedamisel. Niiskes olekus on tugevalt korrodeeriv ja pikema aja jooksul võib kahjustada laeva metallkonstruktsioone.

MARPOL - vt International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

MAWP – vt maximum allowable working pressure

MEGC – vt multiple-element gas container

MESG – vt maximum experimental safe gap

MIC – vt minimum igniting current

MMC – levinud lühend tähistamaks tankeril kasutatavat kaasaskantavat kauba koguste mõõtmise mõõdulinti (mõõteseadet), mis võimaldab mõõta ka lasti temperatuuri ja määrata vee ja vedellasti vahelist piirpinda. MMC International Corporation on üks maailma suurimaid sedalaadi mõõtevahendite valmistajaid.

MON - vt motor octane number

MSDS – vt material safety data sheet

MTBE – vt methyl tert-buthyl ether

magazine – sõjamoonaladu, salv (eripakend lõhkematerjalide veoks). Eriotstarbeline lastiruum laevas või kinnine veoüksus, mis on ette nähtud lõhkematerjalide veoks.

maneb – maneb (fungitsiid). Kollaka värvusega mangaaniühend, mis veega reageerides eraldab mürgiseid ja tuleohtlikke aure (ohuklass 4.3) ja stabiliseerimata kujul on isesüttiv aine (ohuklass 4.2).

manifold – kollektor (lasti jaotustorustik tankeri tekil)

marine bunker fuel - vt bunker

marine fuel oil – raske laevakütus, laevamasuut

marine pollutant – merereostusaine. Mistahes kemikaal või toode, mis merre sattudes kahjustab mere elustikku. Lisaks otsesele mürgisele toimele arvestatakse ka bioakumuleerumist, meresaadustele antava ebameeldiva maitse intensiivsust, puhkealade kahjustamist jt.

mark – märk. Merevedudel kasutatakse pakendil ainult merereostusaine märki (kolmnurkse kujuga). Kauba veoüksusel kasutatakse kõrgendatud temperatuuri märki, punane termomeeter punase raamiga kolmnurgas (vt elevated temperature) ja fumigeeritud veoüksusest teavitavat hoiatusmärki (sign). Märk on ka pakendile kirjutatud ohtliku kauba õige nimetud, UN number ja muu tekst.

mass explosion hazard – kogu massi (kõikide lõhkekehade) samaaegse plahvatamise oht

mast riser valve – masti(tipu)klapp (masti viidud kaubatankide tuulutusklapp). Kasutatakse kaubatankide täitmisel tavaliste ülerõhu klappide (ventiilide) säästmiseks ja tankidest eralduvate gaaside-aurude tekist võimalikult kõrgele paiskamiseks.

material safety data sheet – kemikaali (materjali) ohutuskaart. Koostatakse ohtliku kemikaali või ohtlikku kemikaali sisaldava materjali, toote jne kohta. Sisaldab teavet kemikaali füüsikaliste, keemiliste ja ohtlike omaduste kohta ning muud ohutuks käitlemiseks vajalikku teavet.

maximum allowable working pressure – suurim lubatud töörõhk. Suurim lubatud aururõhk mahutis, kui vedeliku täiteaste ei ületa 98% (reeglina suurim lubatud täiteaste). Oluline piirav tingimus veeldatud gaaside vedamisel, kus peale mahuti täitmist vedeliku maht suureneb ja aururõhk kasvab soojenemise tõttu (vt initial degree of filling).

maximum experimental safe gap – suurim katseline ohutuspilu. Plahvatuskindlatel elektriseadmetel katseliselt määratud suurima läbimõõduga pilu, mis suudab veel kustutada (katkestada) antud gaasi (aurude) plahvatusleegi (vt explosion-proof).

maximum radiation level – suurim doosikiirus. Suurim objekti poolt saadud või neelatud kiirguse hulk ajaühikus, mõõdetakse mSv/h (millisiivertit tunnis).

mechanically ventilated space – sundtuulutusega ruum

melting point – sulamistemperatuur, sulamistäpp. Iseloomustab puhast ainet või kindla koostisega segu, millel on kindel sulamistemperatuur (võrdle pour point, vt freezing point).

mercaptans – merkaptaanid ehk tioolid. Alkoholid, kus hapnik on asendatud väävliga. Ebameeldiva (vastiku) lõhnaga ained, mis annavad väävlirikkale toornaftale, gaasikondensaadile, toorbensiinile jt ebameeldiva lõhna.

mercury – elavhõbe (keemiline element, metall)

mercury and mercury compounds – elavhõbe ja elavhõbeühendid (ainete segregeerimisrühm)

methylene bridge – metüleensild. Molekuli erinevaid osi ühendav metüleenrühm (-CH2-).

methyl tert-buthyl ether – metüül-tert-butüüleeter. Kasutatakse bensiini detonatsioonikindluse (oktaanarvu) suurendamiseks. Selle aine puuduseks bensiini lisandina on arvestatav lahustuvus vees (57 g/l).

metric ton – tonn (massiühik 1000 kg, võrdle long ton)

mineral oil – mineraalõli, vedel naftasaadus. Väga ebamäärane mõiste, mida kasutatakse mistahes naftast saadud vedelprodukti kohta, mille viskoossus on õlidele iseloomulikus vahemikus. Maa seest ammutatav õli (vt oil).

mineral spirit – puhastatud naftafraktsioon, mis keeb vahemikus 150 – 200 0C ja sobib kasutamiseks vedeldajana või lahustina (vt petroleum spirit). On madala leekpunktiga ja sisaldab vähe aromaatseid ühendeid.

minimum igniting current – vähim süütamisvool. Voolutugevus, millest piisab tuleohtliku gaasi või auru süütamiseks seadmes. Konkreetse aine jaoks määratakse vähim süütamisvool katseliselt.

miscible – lahustuv, segunev (iseloomustab vedelike täielikku vastastikust lahustumist, näiteks etüülalkohol ja vesi)

immiscible – lahustumatu (mittesegunevate vedelike kohta, näiteks vesi ja diislikütus)

partially miscible – osaliselt lahustuv (osaliselt segunevate vedelike kohta, näiteks vesi ja MTBE)

mixed cargo – segalast. Laeva last, mis koosneb vähemalt kahest erinevast tootest, kaubast (vt general cargo).

mixture – segu, lahus. Vähemalt kaks ainet, mis omavahel ei reageeri on segunenud või kokku segatud. Üldmõiste, mis hõlmab alammõisteid nagu mehhaaniline segu (näiteks tahkete mineraalväetiste segu), aerosool (vt aerosol), emulsioon (vt emulsion), suspensioon (vt suspension) ja lahus (vt solution). Lahus on erandlikku tüüpi segu ja seetõttu reeglina ei käsitleta teiste segudega koos. Kemikaaliseadus käsitleb segu kui valmistist.

mobile liquid – roomav vedelik. Vedel aine, mis tungib läbi pragude, mis teistele vedelikele on läbimatud. Näiteks piim läbib pragusid, mida vesi ei läbi.

moist air – niiske õhk

moisture – niiskus

moisture content – niiskuse sisaldus. Kindla metoodika järgi määratud ja protsentides väljendatud kaubas oleva vee sisaldus (vesi ja jää kokku).

moisture migration – niiskuse migratsioon. Mahtlastis oleva niiskuse (vee) liikumine lasti ühest piirkonnast teise kas vibratsiooni või settimise tagajärjel.

molten – sulas olekus (sulatatud). Aine temperatuur on sulamistemperatuurist kõrgemal. Allajahtumise nähtuse tõttu võib aine jahtumisel jääda vedelasse olekusse ka allpool sulamistemperatuuri, kuid see olek ei ole aine püsiv olek.

motor spirit – (auto)bensiin. Tavaliselt sobivate füüsikalis-keemiliste omadustega naftafraktsioon, mille kasutamisomadusi on parandatud mitmesuguste manuste lisamisega (vt spirit).

mucous membrane – limaskest. Näiteks suu limaskest.

multiple-element gas container – mitmeelemendiline gaasimahuti. Koosneb omavahel kollektoriga ühendatud elementidest nagu balloon, survemahuti ja balloonide kimp, mis veoks vajalike manustega tugiraami abil on liidetud ühtseks tervikuks (veoüksuseks).

mutagen – mutageen. Aine (kemikaal), mis võib esile kutsuda geneetilisi muutusi, mutantide teket.

Algus

# November

NA number – vt UN number

N.O.A.D. – vt. notice of apparent discrepancy

N.O.S. , n.o.s. – vt. not otherwise specified

naphtha – toorbensiin. Nafta (ka kivisöetõrva) töötlemisel saadav kerge fraktsioon, mis ei sisalda mootoribensiini kasutusomadusi parandavaid manuseid (lisandeid). Tuleneb kreekakeelsest mõistest “naphtha”, mille tähendus on maaõli ehk maavara nafta. Seda kreekakeelset sõna on hakatud inglise keeles kasutama teises tähenduses (võrdle petroleum naphtha).

petroleum naphtha – (naftast saadud) toorbensiin. Tavaliselt on tegemist nafta destilleerimisel saadud fraktsiooniga, mille keemistemperatuuride vahemik on 70 - 190°C. Keemistemperatuuride alusel eristatakse järgmisi alafraktsioone: light naphtha (70 – 100 °C), medium naphtha (100 – 150 °C) ja heavy naphtha (150 – 190 °C), mis on vastavalt kerge, keskmine ja raske toorbensiin.

narcotic – narkootiline, narkoosi tekitav, uimastav. Paljud kemikaalid on narkootilise toimega (tekitavad narkootilist joovet), mida kasutavad ära toksikomaanid.

natural gasoline – vt casinghead gasoline

necrosis – nekroos. Eluskoe kärbumine, näiteks söövitava kemikaali toimel.

nitrates – nitraadid (salpeetrid). Lämmastikhappe HNO3 ühendid.

nitrites – nitritid (oksüdeerivate omadustega ainete segregeerimisrühm). Lämmastikushappe HNO2 ühendid.

nitrogen – lämmastik (keemiline element, gaas). Õhus on lämmastikku 78 mahu%.

notice of apparent discrepancy – teatis, milles konstateeritakse erinevusi konossemendis märgitud ja tankeril tuvastatud kauba koguste vahel (alla kirjutavad kapten ja kaldapoolne esindaja). See on dokument, mille alusel on võimalik esitada õigustatud nõudeid (võrdle vessel experience factor).

not otherwise specified - ei ole teisiti määratletud, teisiti määratlemata. Ohtlike kaupade veol - rühmaga määratletud (vt generic name).

non-return valve – tagasilöögiklapp. Kasutatakse naftatankeritel inertgaasi jaotussüsteemis, et vältida plahvatusohtlike aurude-gaaside sattumist inertgaasi generaatorisse (masinaruumi).

non-sparking footwear – sädet mitteandvad jalatsid (lahtiste metallosadeta jalatsid)

noxious substance – kahjulik, ebatervislik, ohtlik aine. MARPOL-i II lisaga seonduv mõiste, mis eelkõige peab silmas kemikaali ohtlikkust merekeskkonnale. Üldnimetus tankeritega (mahtlastina) veetavate ohtlike kemikaalide kohta.

Algus

## Oskar

OBO carrier– vt ore-bulk-oil

O.B.Q. – vt. on board quantity

o.c. – vt open cup test

observations – tähelepanekud, vaatluste tulemused. IMDG koodeksi ohtlike kaupade nimekirjas (veerg 17) on iga nimetuse kohta ära toodud oluline teave, mis ei pruugi selguda ohuklassi kirjeldusest.

occupational exposure limit value – töökeskkonnas (aine) ekspositsiooni piirväärtus (vt exposure). Ei ole sama, mis kunagi kasutusel olnud suurim lubatud piirkontsentratsioon.

octane number – oktaaniarv. Iseloomustab vedelkütuse (bensiini) detonatsioonikindlust kütuseauru ja õhu segu kokkusurumisel töösoojas sisepõlemismootori silindris. Arvuliselt võrdub isooktaani (oktaaniarv 100) protsentuaalse sisaldusega segus n-heptaaniga (oktaaniarv 0), millel katsemootoril katsetamisel on samasugused detonatsiooninäitajad kui uuritaval kütusel.

motor octane number – oktaaniarv mootorimeetodil. Kütuse detonatsioonikindlus, mis on määratud ASTM D 2700 järgi või analoogsel meetodil. Vastab katsemootori karmidele töötingimustele, seguklapp on täielikult avatud, silindrisse antava küttesegu temperatuur on kõrge ja mootor töötab suurtel pööretel. Kasutatakse lühendit MON.

research octane number - oktaaniarv uurimismeetodil. Kütuse detonatsioonikindlus, mis on määratud ASTM D 2699 järgi või analoogsel meetodil. Vastab katsemootori pehmetele töötingimustele madalatel pööretel. Kasutatakse lühendit RON.

octanol/water partition coefficient – oktanool/vesi jaotuskoefitsient. Näitab jaotuva aine tasakaalsete kontsentratsioonide suhet süsteemis oktanool(oktaanalkohol)-vesi. Korreleerub hästi jaotuva aine bioakumulatsioonivõimega mereorganismides ja on aluseks aine merekeskkonnaohtlikkuse hindamisel. Sageli esitatakse kümnendlogaritmina (vt log Pow).

odour – lõhn

odour absorbing cargo – lõhna külge võttev (absorbeeriv, neelav) last. Näiteks õunad võtavad kergesti külge halbu lõhnu.

odour of rotten eggs – mädamuna lõhn

odour of turpentine – tärpentini lõhn

acrid odour – kibe, terav lõhn

ammoniacal, ammonia-like odour – ammoniaagi lõhn, ammoniaagilõhnaline

aromatic odour - aromaatne lõhn (alati ei pruugi olla meeldiv)

almond-like odour – mandlilõhnaline

amine odour – amiini lõhn (meenutab roiskuva kala lõhna)

banana-like odour – banaanilõhnaline

benzene odour, benzene-like odour – benseeni lõhn, benseenilõhnaline (mõne värvilahusti lõhn)

camphor-like odour – kampri lõhna sarnane lõhn, tärpentinilõhnaline

characteristic odour – iseloomulik lõhn

chlorine-like odour – kloorilõhnaline (kloori sisaldavatele puhastusvahendite lõhn)

chloroform-like odour – kloroformilõhnaline

disagreeable odour – ebameeldiv, vastumeelne lõhn

ether-like odour – eetrilõhnaline

ethereal odour – eetri (dietüüleetri) lõhn

faint odour – nõrk lõhn

fishy odour – kala lõhn

foul odour – jälk lõhn

foul persistent odour – püsiv jälk lõhn

fragrant odour – healõhnaline, meeldivalt lõhnav, (meeldiv) aromaatne lõhn

fruity odour – puuvilja lõhn

garlic, garlic-like odour – küüslaugu lõhn, küüslaugulõhnaline

hydrocarbon odour – süsivesiniku lõhn (meenutab puhastusbensiini lõhna)

irritating odour – ärritav lõhn

lemon odour – sidruni lõhn

menthol-like odour – mentoolilõhnaline (meenutab piparmündi lõhna)

mild odour – mahe lõhn

mustard-like odour – sinepilõhnaline

paraffin-like odour – parafiinilõhnaline

penetrating odour – läbitungiv lõhn

perceptible odour – tajutav, märgatav lõhn

persistent odour – püsiv lõhn

phenol-like odour – fenooli(karboolhappe)lõhnaline

phosgene-like odour – fosgeenilõhnaline (meenutab kopitama läinud (läpatanud) heina

lõhna)

pineapple-like odour – ananassilõhnaline

pleasant odour – meeldiv lõhn

pungent odour – terav lõhn

rancid odour – räästunud, mõrkjas, kibekas lõhn

sharp odour – terav lõhn

strong odour – tugev lõhn

sweet, sweetish odour – magus, magusavõitu lõhn

unpleasant odour – ebameeldiv lõhn

odour (odor) threshold – lõhna(tundlikkuse)lävi, -künnis. Aine madalaim sisaldus õhus, mida inimene oma haistmismeelega suudab tajuda. Lõhn on halb mürgise aine olemasolu indikaator, sest paljude ainete lõhnalävi on kõrgemal selle aine (elu)ohtlikust sisaldusest õhus.

odourless – lõhnatu. Ohutuse tagamiseks on oluline arvestada asjaoluga, et paljud mürgised ained on lõhnatud või me tajume lõhna alles siis, kui mürgiste gaaside või aurude sisaldus õhus on juba ohtlikult kõrge.

oil – nafta (üldnimetus); õli (kui esineb päritolule viitav laiend). MARPOL-i I lisas kasutatav üldnimetus nafta ja naftasaaduste kohta. Nafta kogutoodangust rääkides võetakse sageli kokku toornafta ja kondensaat. Laialt kasutatav, kuid sageli eksitav, üldnimetus mineraalsete (vt mineral oil), sünteetiliste, taimsete ja loomsete rasvade ja rasvataoliste ainete kohta, mis üldjuhul on libedad, põlevad, viskoosed vedelikud või muutuvad vedelikuks toatemperatuuril. Tuletatud ladinakeelsest sõnast “oleum”. Keemilises mõttes on nafta süsivesinike segu, õli on vedel rasvhapete (orgaaniliste hapete) glütserool(glütseriin)estrite segu.

oil-like substance – naftakemikaal (naftast eraldatud kemikaal, süsivesinik). MARPOL-i II lisas olev nimekiri loetleb vedelkemikaale, mida on lubatud vedada naftatankeritega, sest nende kemikaalide tankide pesuvett saab merre heita läbi naftatankeritel kasutatava seiresüsteemi (ei ole vaja ümber kalibreerida). Sellest viitab ka inglisekeelne mõiste, kuid otsene tõlge “naftasarnane aine” on eksitav, sest eesti keeles tähendab naftasarnane aine mistahes õli, ka bensiini, masuuti ning teatud mööndustega isegi põlevkiviõli.

oil port – naftasadam. Nafta ja naftasaaduste lastimiseks/lossimiseks projekteeritud ja rajatud sadam. Iseloomulik on suure süvisega kaid suurte tankerite vastuvõtuks, mahutipargi olemasolu ja sageli ka naftatöötlemistehase olemasolu.

black oil – tume õli (toornafta ja tumedad naftaproduktid). Reeglina ei kogu (akumuleeri) staatilist elektrit.

clean oil – hele õli (destilleerimisel saadud või puhastatud naftaprodukt). Ümberpumpamisel võib koguda (akumuleerida) staatilist elektrit.

heating oil – kütteõli. Tavaliselt katelde kütteks kasutatav vedelkütus.

inorganic oil – abiootiline nafta. Nimetus viitab hüpoteesile, mille kohaselt nafta võib maapõues tekkida keemiliste reaktsioonide tulemusena anorgaanilisest lähtematerjalist. Ei ole mineraalõli sünonüüm (võrdle mineral oil)

oil tanker – naftatanker

crude oil tanker – (toor)naftatanker. On konstrueeritud ja ehitatud ainult toornafta veoks. Reeglina on tegemist suure tankeriga, millel on suhteliselt vähe tanke, lihtsa paigutusega torustik ja väga võimsad pumbad, et tagada lasti kiire peale- ja mahalaadimine. Tanker on varustatud inertgaasisüsteemi ja toornaftaga pesemise seadmetega.

oily-water separating equipment – õlise (naftase) vee separaator (separeerimisseade). Seade õli, reeglina mingi naftasaaduse, eraldamiseks veest. Settimise põhimõttel töötavad seadmed ei ole võimelised eraldama emulgeerunud õli või lahustunud aineid (õli komponente).

olefins – olefiinid, alkeenid. Üldnimetus lahtise ahelaga küllastamata süsivesinike (süsinikaatomite vahel on kaksiksidemeid) kohta (võrdle paraffins).

on board quantity - laeva pardal tankides, torustikus ja mujal asuv (eelmise reisi) jääkide kogus enne laadimise alustamist. Haarab vee, kauba jäägid, õli (nafta), õli (nafta) jäägid, õli (nafta)-vesi emulsioonid, rasked jäägid ja setted.

on-deck stowage – (kauba) stoovimine (paigutamine) lahtisele laevatekile. Lahtine tekk on see, mis on kogu aeg avatud ülalt ja vähemalt kahest küljest.

open cup test – avatud tiigli test (katse). Meetod leekpunkti määramiseks, mis võrreldes kinnise tiigli meetodiga annab 5 kuni 10 kraadi kõrgema tulemuse (vt flashpoint).

open premises – avatud asukoht (lahtise taeva all)

Orange Book – vt Recommendations on the Transport of Dangerous Goods

oral toxicity – suu (seedetrakti) kaudu toimiv mürgisus

ore-bulk-oil carrier – maagiveolaev, mis on kasutatav ka toornafta vedamiseks

organic peroxide – orgaaniline peroksiid. Orgaaniline ühend, milles esineb peroksürühm (-O-O-) ja mida saab vaadelda kui vesinikperoksiidi tuletist (derivaati). Kuuluvad ohuklassi 5.2, on tule- ja plahvatusohtlikud (võrdle anorganic peroxide).

organostannic compound – tinaorgaaniline ühend (vt organotin)

organotin – tinaorgaanika, tinaorgaaniline ühend. Kasutatakse laevade veealuse osa kaitsmiseks pealekasvamise eest. Rahvusvaheliste kokkulepetega on hakatud piirama tinaühendite kasutamist.

orimulsion – orimulsioon. Kaubamärgi nimetusest tuletatud üldnimetus emulsiooni viidud raskete naftade (naftasaaduste) kohta. Keemilise töötlemisega suurendatakse nafta või raske naftasaaduse hüdrofiilsust, mille tulemusena on võimalik moodustada kuni 30% vett sisaldav väga püsiv emulsiooni. Saadud emulsiooni viskoossus on lähteainega võrreldes väiksem ja seda saab pumbata ka eelneva soojendamiseta ning otse kasutatav kütusena. Vette (merre) sattudes seguneb orimulsioon veega kergesti (nii nagu koor kohvis) ja ei moodusta vee pinnale kokkukogutavat kihti (kelmet). Asjaolu, mis teeb orimulsiooni eriti merekeskkonnaohtlikuks.

overconfinement – ülepiiratud (vangistuses, kinnises ruumis) olema. Silmas peetakse igast küljest suletud ruumi, suletud mahutit ja muud sarnast, kui plahvatusohtu (plahvatuse võimsust) suurendavat asjaolu.

overpack – kattepakend, kaitsepakend. Pakend (abinõu või –materjal), mis võimaldab pakkide kogumi liita ühtse tervikuna käideldavaks kaubaüksuseks. Nii on seda kaubaüksust lihtsam vedada ja ladustada. Võib olla kaubaalus (sellele kinnitatud pakkide kogum, kilesse mässitud või mitte) või kaitsev pakend nagu sobiv kast, konteiner või ratastel veovahend.

overstow – peale paigutama (stoovima). Üks pakk paigutatakse teise peale, näiteks konteinerid üksteise peale.

oxygen – hapnik (keemiline element, gaas). Õhus on tavatingimustel hapnikku 20,9 mahu%.

oxygen deficient – hapniku puudus, puudujääk. Iseloomustab olukorda, kus hapniku sisaldus õhus on väiksem kui 20,9 mahu%.

oxygen depleted atmosphere – hapnikuvaene atmosfäär. Atmosfäär, milles hapniku sisaldus on 19 % või vähem.

oxygen-depleting cargo – hapnikku neelav (endaga siduv) last. Kui pakend ei ole hermeetiliselt suletud ja lastiruumi tuulutus on ebapiisav või puudub üldse, siis õhust hapnikku neelav last põhjustab lastiruumis hapniku puuduse. Õlide, eriti taimsete õlide, vedamisel põhjustab tanki tühjendamisel seintele takeldunud õli (vt clingage) tankis hapnikusisalduse alanemist olulisel määral, kui tanki ei tuulutata piisavalt. Selle nähtusega mittearvestamise tagajärjel on hukkunud isegi suurte kogemustega laevaülevaatajaid.

oxygen enriched atmosphere – hapnikuga rikastatud atmosfäär. Atmosfäär, milles hapniku sisaldus on 23 % või kõrgem. Ilma hingamisaparaadita viibimine on eluohtlik.

oxidizing substance – oksüdeeriv aine. Kemikaal, mille molekulis oleval kloori, broomi, lämmastiku või mõnel teisel aatomil on elektronide puudujääk, mida püütakse korvata. Mida tugevamalt elektrone püütakse haarata (teiste ainete molekulidest või oma molekuli teistest osadest), seda tugevama oksüdeerijaga on tegemist. Näiteks hapnik on väga tugev oksüdeerija. Oksüdeerimine kui keemiline reaktsioon kulgeb soojuse eraldumisega (põlemine), kuid võib kulgeda ka ilma leegita ja madalal temperatuuril suhteliselt aeglaselt. Iseenesliku soojenemise ja süttimise põhjuseks on aine oksüdeerumine õhuhapniku toimel.

oxyton – alumiiniumi jäätmetest valmistatud tehnilise alumiiniumoksiidi kaubanduslik nimetus (vt serox). Alumiiniumoksiid ise ei ole vedamisel ohtlik kemikaal, kuid tootmise käigus tekkinud veega reageerivad lisandid (metalliline alumiinium, alumiiniumkarbiid jt) on põhjustanud laevadel plahvatusi.

Algus

# Papa

P and A (P&A) Manual – vt Procedures and Arrangements Manual

PG – vt packing group

pH – pH (negatiivne kümnendlogaritm vesinikioonide kontsentratsioonist mõõdetuna kg-iooni/m³). Mõiste pH on kasutatav ainult vesilahuste korral. Reeglina on pH väärtused vahemikus 0 kuni 14, pH = 0 vastab väga tugevale happele, pH = 14 vastab väga tugevale alusele ja pH = 7 korral on tegemist neutraalse lahusega (puhas vesi).

ppm – vt parts per million

PSN – vt proper shipping name

PTFE – vt polytetrafluoroethylene

P/V valve – vt pressure/vacuum valve

package – pakk (valmis ärasaatmiseks). Pakkimisoperatsiooni lõpptulemus.

unpackaged – pakkimata (kaup). Esemete ja toodete korral, mida veetakse ilma pakendita (võrdle bulk all in bulk).

packaged form – pakitult, pakendis, pakitud kujul. MARPOL-is tähendab aine vedu pakendis, mis on ette nähtud ohtliku kauba pakkimiseks vastavalt IMDG koodeksi nõuetele.

packaging – pakend, mahuti, kast jm (kuhu pakitakse), pakematerjal

packaging group - pakendirühm (pakendusrühm). Alates 2000. a. IMDG koodeksi väljaandest (30-00) on asendatud mõistega packing group (vt packing alt).

bulk packaging – puistepakend. Veovahend, kuhu puistekaup on laaditud otse ilma vahepealse pakkimiseta, näiteks konteiner, maanteeveok jm.

combination packaging – kombineeritud pakend (koosneb sõltumatust sise- ja välispakendist). On olemas terve loetelu sise- ja välispakendeid, mille hulgast saab valida sobiva paari kombineeritud pakendi moodustamiseks.

composite packaging – liitpakend (komposiitpakend). Pakend, milles sisepakend ja välispakend on omavagel liidetud ühtseks (lahutamatuks) tervikuks.

inner packaging – sisepakend või vastavalt kasutatav pakematerjal Tüüpiline esindaja on klaaspudel.

intermediate packaging – vahepakend. Sisepakendi ja välispakendi vahel kasutatav pakend või pakematerjal

large packaging – suurpakend. Pakend, mis on käideldav mehhanismidega ja mahutab üle 400 kg või 450 l, kuid mitte üle 3 tonni või 3 m³. Esemete veoks kasutatav suurpakend kujutab endast välispakendit, teistel juhtudel on tegemist kombineeritud pakendiga. Sobib ainult III pakkimisrühma ohtlike kaupade veoks.

loose packaging – lõtv pakend. Kergemat tüüpi pakend, mis täidetult ei oma kindlat kuju, liibub tihedalt alusele ja seetõttu on hästi virnastatav, näiteks suhkrukott.

outer packaging – välispakend või vastavalt kasutatav pakematerjal

salvage packaging – päästepakend. Pakend purunenud pakis oleva ohtliku kauba ajutiseks hoidmiseks, sageli koos purunenud pakendiga.

sift-proof packaging – tolmukindel, puistumisekindel pakend (tolmu mitteläbilaskev). Pakend, mis välistab kuivaine pakendimaterjalist läbitungimise, ka vedamisel pakendis tekkida võivate peenikeste osakeste läbitungimise.

packing - pakkimine

packing group – pakendirühm (pakendusrühm). Iseloomustab aine suhtelist ohtlikkust antud ohuklassi sees ja väljendatakse rooma numbrite abil, I - kõige ohtlikum, II – keskmise ohtlikkusega ja III – kõige väiksema ohtlikkusega. Pakendirühm on üks olulistest näitajatest sobiva pakendi (pakematerjali) valimisel. IMDG koodeksis kasutusel alates 2000. a. väljaandest.

packing instruction – pakkimise juhend või eeskiri

packing operation – pakkimisoperatsioon. Paki valmistamiseks vajalike tegevuste kogum, mis kätkeb endas pakitavale ainele, materjalile või tootele sobivate pakendite (sisemine ja väline) valimist, paki varustamist märgistusega (vt labelling) ja muuga, mis on vajalik paki ettevalmistamiseks ärasaatmiseks.

packing provision – pakkimise tingimus (pakkimist puudutav nõue)

special packing provision – pakkimise eritingimus (pakkimist puudutav erinõue).

Sõltuvalt ainest võib mõnikord sisaldada mööndusi pakkimise üldnõuete osas.

padding – kaitsekatmine, kaitsekate. Kaubatanki ja sellega seonduva torustiku täitmine vedeliku, auru või gaasiga, et välistada kauba kokkupuutumist õhuga ja suurendada ohutust.

pallet – kaubaalus. Tavaliselt kahveltõstukiga käideldav puidust või mõnest muust materjalist valmistatud alus, millele saab kokku pakkida väiksemaid pakke ja nii ühtse veoüksusena käsitleda.

paraffin(e) – parafiin (küllastatud süsivesinike segu); kerge-keskmine õli (nafta destillaat), küttepetrool, valgustuspetrool. Kasutatakse kütteks ja valgustuseks. Kvaliteedinõuded on madalamad kui (mootori)petrooli korral (vt kerosene). Tahkete parafiinide segu (sulamistemperatuur on vahemikus 45 kuni 65 °C) leiab kasutamist küünalde valmistamiseks, aga ka soojendavate mähiste tegemiseks.

paraffin oil – mineraalõli. Suure küllastatud süsivesinike ehk parafiinide sisaldusega naftasaadus.

paraffins – parafiinid, alkaanid. Üldnimetud lahtise ahelaga küllastatud süsivesinike (kõik sidemed süsinikaatomite vahel on ühekordsed) kohta (võrdle olefins).

parcel tanker – kemikaalitanker. Tanker, millel on palju suhteliselt väikseid tanke, kuhu saab võtta erinevaid kemikaale. Reeglina liigub see tanker ühest sadamast teise laadides ja lossides väikeseid saadetisi.

parent name – üldnimetus (kemikaalide rühma kohta). Näiteks üldnimetus süsivesinikud näitab, et nimetus haarab kõik kemikaalid, mis koosnevad ainult süsinikust ja vesinikust.

parts per million – osakest miljoni osakese kohta. Väga väikeste kontsentratsioonide mõõtühik, mis on samaväärne ühikutega mg/kg ja cm3/m3, kuid ei ole samaväärne ühikuga mg/m³. Kasutatakse, näiteks, õhus olevate saasteainete sisalduse mõõtühikuna.

peat moss – turvas (otsene vaste on turbasammal), samblaturvas (rabaturvas). Turba omadused vedamisel mahtlastina sõltuvad turbasambla lagunemise (turvastumise) astmest ja vee sisaldusest. Veega küllastunud (vesi ei nõrgu välja) turvas võib sisaldada kuni 90 % vett. Tänu happelisele kasvukeskkonnale on samblaturvas tekkekohas steriilne, ei sisalda haigustekitajaid.

pencil pitch – vt pitch prill

penetrating – läbitungiv, läbiv

perchlorates – perkloraadid (oksüdeerivate omadustega ainete segregeerimisrühm)

permanganates – permanganaadid (oksüdeerivate omadustega ainete segregeerimisrühm)

peroxides – peroksiidid (ohuklassi 5.2 kuuluv ainete segregeerimisrühm)

persistent – püsikindel (kemikaali, aine kohta). Iseloomustab ainet, mis keskkonda sattudes laguneb väga aeglaselt, on praktiliselt püsiv.

persistent hydrocarbon mineral oil - püsikindel süsivesinikmineraalõli, püsikindel nafta. Tegemist on toornaftaga või toornaftast saadud õliga (naftasaadusega), mis keemiliselt koosneb põhiliselt vesinikust ja süsinikust (süsivesinikest). See aine ei aurustu merre või maapinnale sattudes täielikult ja aurustumatu jääk ei lagune merevees (võib langeda ka mere põhja).

petrochemical – naftakemikaal. Naftast või looduslikust gaasist eraldatud aine (kemikaal), nagu näiteks benseen, eteen jt.

petrol – (auto)bensiin. Esialgselt tähistas nafta ümbertöötlemisel petrooli saamisel tekkinud kõrvalsaadust.

petroleum – nafta, toornafta, naftasaadused, maaõli (maa seest ammutatav). Üldnimetus toornafta ja sellest vahetult saadud toodete kohta nagu crude oil, lease condensate, unfinished oils, motor gasoline, distillate fuel oil (diesel), heavy oil, aviation gasoline, kerosene ja LPG. Otsene tõlge ladina keelest on kaljuõli (võrdle oil).

petroleum distillate – naftadestillaat. Üldnimetus destillatsiooni (rektifikatsiooni) abil (toor)naftast eraldatud fraktsiooni kohta (vt spirit). Täpsustamiseks märgitakse ära fraktsiooni keemispiirid või on sõltuvalt keemispiiridest kasutusele võetud konkreetsed nimetused, näiteks bensiinifraktsioon (toorbensiin).

petroleum spirit – vt mineral spirit

volatile petroleum – lenduv nafta, naftasaadus (leekpunktiga alla 60 °C kinnise tiigli meetodil)

phase – faas. Mõiste, mis iseloomustab aine olekut selgelt piiritletud ja samade omadustega keskkonnas. Näiteks vees osaliselt lahustunud tahke aine esineb nii veefaasis kui ka tahkes faasis.

phlegmatizer – lahjendaja. Kasutatakse lõhkeainete lahjendamiseks nende veo ohutuse suurendamiseks või nende desensibiliseerimiseks.

phosgene – fosgeen (lämmatav mürkgaas). Kopitanud (läpatanud) heina lõhnaga, õhust 3,5 korda raskem gaas (keemistemperatuur +8,2°C), mis on leidnud kasutamist sõjagaasina. Võib tekkida kloororgaaniliste ühendite (ka mõne polümeermaterjali) madalatemperatuurilisel põlemisel.

phosphine – fosfaan, fosfiin (fosfori ja vesiniku ühend, PH3). Mädaneva kala järele lõhnav mürgine gaas, mida kasutatakse fumigeerimiseks.

phosphorus – fosfor (keemiline element, mittemetalliline tahke aine)

physical state – (aine) olek (gaasiline, vedel või tahke)

pig – vt pipeline inspection gauge

pipeline – torujuhe

pipeline inspection gauge – (torujuhtme) põrsas, siga. Nafta- ja kemikaaliterminalides laialt kasutatav seade, mida kasutatakse torujuhtmes erinevate kaubapartiide eraldamiseks või torustiku puhastamiseks, keerukamad põrsad võivad isegi torustiku seestpoolt inspekteerida. Põrsas on tassi, ketta või kera kujuga ja liigub torustikust sobiva gaasi või vedeliku survest.

piping – torustik (laevas, tankeril)

piping scantling – torustiku mõõde. Projekteerimisel lähtetingimuste alusel leitav torustiku seinapaksus või mõni muu oluline mõõde.

cargo piping – kauba torustik. Tankeril olev torustik lasti pealevõtmiseks ja mahalaadimiseks.

pitch prill – pigi graanulid. Tavaliselt on tegemist kivisöetõrva sulatatud pigist saadud graanulitega.

placard – (ohu)plakat, suur ohumärgis (mõõtmetega 250 x 250 mm)

poisonous – mürgine. Mõiste toxic sünonüüm ohtlike lastide valdkonnas.

polluting substance – reostusaine, saasteaine. Aine, mis reostab keskkonda, on keskkonnale võõras.

pollution – reostamine, saastamine; reostumine, saastumine. Tavaliselt seoses ohtliku kemikaali poolt põhjustatud keskkonna reostamisega (saastamisega).

polytetrafluoroethylene – teflon, fluoroplast, polütetrafluoroeteen. Polümeer, milles kõik vesiniku aatomid on asendatud fluoriga, keemiliselt väga inertne ja mittepõlev plast. Tules lagunedes tekitab mürgiseid gaase.

pontoon – kaubaalus, platvorm (vt bolster või flat)

portable fan – teisaldatav puhur (ventilaator)

portable tank – teisaldatav paak (veomahuti)

portable tank instruction – teisaldatava paagi eeskiri. Need eeskirjad on tähistatud tähelisnumbrilise koodiga. Näiteks T75 tähistab süvajahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks sobivat veomahutit.

positive means – täitevseade(mehanism)

positive means of closing – sundsulgemisvahend, mehaaniline sulgur. Vahend või mehaaniline seade, näiteks, torustiku sulgemiseks sunniviisiliselt (inimese sekkumisega); vastand automaatsulgemisele.

potassium – kaalium (keemiline element, leelismetall)

pour point – hangumistemperatuur. Madalaim temperatuur, mille juures aine kaotab vedeliku omadused. Kasutatakse naftasaaduste ja teiste keerulise koostisega vedelike käitumise iseloomustamiseks madalatel temperatuuridel (võrdle melting point).

powdered metals – pulbermetallid, metallid pulbritena (ainete segregeerimisrühm)

preparation – valmistis (kemikaaliseaduses kasutatav mõiste). Ainete segu (vt mixture).

pressure - rõhk

absolute pressure – absoluutne rõhk. Rõhuskaala, mille nullpunkt on absoluutne (täielik) vaakum (võrdle gauge pressure).

partial pressure – osarõhk. Näiteks küllastatud veeauru rõhk 20 °C juures on 2,3 kPa, mis teeb veeauru osarõhuks õhus 2,3 % (normaalne õhurõhk on 101,3 kPa).

settled pressure – väljareguleeritud (etteantud) rõhk. Rõhk survemahutis rahunenud olekus, mis saabub mõni aeg pärast mahuti täitmist, kui mahuti on jõudnud soojuslikku (temperatuur on saanud võrdseks ümbritseva keskkonna temperatuuriga) ja difusioonilisse tasakaalu (rõhu/vaakumventiil on jõudnud püsivalt suletud olekusse). Näiteks kui mahuti allub tsüklilistele (ööpäevasetele) temperatuuri kõikumistele, siis väljareguleeritud rõhk saavutatakse alles esimese tsükli läbimise järel.

pressure drum – survetrummel. Teisaldatav kokkukeevitatud survemahuti, mille veega mõõdetud maht ületab 150 liitrit, kuid ei ületa 1000 liitrit.

pressure head - vasturõhk

pressure receptacle – (üldnimetusena) survemahuti. Mõiste, mis haarab  kuni 3000-liitrise (veega mõõdetud) mahutavusega rõhu all töötavad (kasutatavad) mahutid nagu balloonid, balloonide kimbud, survetrumlid, suletavad termosnõud jt.

pressure/vacuum – rõhk/vaakum. Rõhud, mis võivad antud hetkel valitsevast õhurõhust olla kõrgemad või madalamad (vt pressure all absolut pressure).

pressure/vacuum breaker – rõhu/vaakumi katkestaja. Seade ohtlikult kõrge üle- ja alarõhu

ärahoidmiseks kaubatankis (vt liquid breaker).

pressure/vacuum-relief valve – vt pressure/vacuum valve

pressure/vacuum valve – rõhu/vaakumi klapp (ventiil). Põhiliselt temperatuuri kõikumistest tingitud rõhu muutuste ühtlustamiseks, et vältida rõhu/vaakumi katkestaja asjatut töösse rakendumist. Kasutatakse reguleeritud tuulutusega mahutitel (vt venting all controlled venting).

prevent – vältima, ära hoidma, ennetama

prewash – eelpesu. Tähistab nii pesemisprotseduuri kui ka kaubatanki esimesel pesemisel saadud kemikaali kontsentreeritud lahust (tavaliselt vesilahust). Kemikaalitankeritel kasutatav protseduur, et vähendada merekeskkonnale ohtlike kemikaalide sattumist keskkonda. Rahvusvaheliste kokkulepetega on kindlaks määratud, sõltuvalt kemikaali keskkonnaohtlikkusest, eelpesu protseduur ja selle kaldale andmise kohustus.

primary hazard – esmane oht. Oht, mille alusel ainele on määratud ohuklass.

procedures and arrangements manual – protseduuride ja meetmete juhend (kemikaalitankeril). MARPOL 73/78 II lisa mõiste.

product carrier – tanker naftasaaduste vedamiseks. Kasutatakse naftasaaduste veoks rafineerimistehastest tarbijatele. Nende täielik kandevõime (dedveit) on kuni 70000 tonni ja need tankerid võivad vedada samaaegselt mitut erinevat naftasaadust.

projection hazard – (laiali)paiskamise oht, lööklaine oht (iseloomustab mürsku või muud lõhkekeha)

proper shipping name – (ohtliku) kauba õige nimetus. IMDG koodeksis kasutatav ja suurtähtedega trükitud ohtliku kauba nimetus (võrdle correct technical name).

properties – omadused (nii keemilised, füüsikalised kui ka füsioloogiline toime)

protect – kaitsma. Kasutatakse tähenduses kaitse(kestaga)kihiga katma, kaitseseadme abil kaitsma jm.

protective clothing – kaitseriietus. Reeglina pakub kaitset kasutamisjuhendis märgitud kemikaalide kahjuliku toime eest. Tähelepanu! Laevas olev tuletõrjuja kaitseriietus ei ole kasutatav kaitseriietusena kemikaalidega toimunud õnnetuse korral.

prossess specific properties – spetsiifiliselt omandatud omadused. Valmistamise käigus omandatud omadused.

prussic acid –vesinitsüaniidi vesilahus, sinihape (vt hydrogen cyanide)

pumpman – meeskonna liige, kes teenindab (nafta)tankeril olevaid pumpasid

punkture – läbi torkama (näiteks kilematerjalist)

pure – puhas, lisanditeta (aine). Kvaliteedinäitaja aine (kemikaali) puhtuse iseloomustamisel. Tavaliselt loetakse puhtaks aine, milles lisandite sisaldus ei ületa mõnd protsenti.

purging – purgimine, läbipuhumine. Kasutatakse, näiteks, kaubatanki atmosfääri ohutuks muutmisel või gaasivabaks muutmisel.

pyrolysis – pürolüüs. Kõrgel temperatuuril toimuv aine (kemikaali) molekuli(de) lagunemine väiksemateks osadesk, näiteks nafta krakkimine.

pyrophoric substance (liquid, solid) – isesüttiv, pürofoorne aine (vedelik, tahke aine). Aine, mis kokkupuutel õhuga süttib hiljemalt 5 minuti jooksul.

# Quebec

quick relise arrangement (devise) – kiirvabastusseade(sõlm). Seade laadimisvarre kiireks vabastamiseks tankeri kollektori (torustiku) küljest.

Algus

# Romeo

RON - vt research octane number

RVP – vt vapour pressure alt Reid vapour pressure

radiant heat – kiirgussoojus, soojuskiirgus

radiation level – kiirguse intensiivsus (tase)

react violently with (substance) – ägedalt, tormiliselt reageerima (ainega)

readily combustible – kiiresti (hõlpsasti) põlev. Pulbrid, graanulid või pastad loetakse kiiresti põlevateks, kui katsetingimustel on tulerinde liikumiskiirus materjalis 2,2 mm/sek või suurem. Näiteks turbas on see kiirus 1 mm/sek ja turvas ei ole kiiresti põlev materjal.

receptacle – (suletav) hoiunõu, anum jm (sisepakendi üldnimetus ohtlike ainete veo valdkonnas). Tegemist on laialdase kasutamise tõttu ebamääraseks muutunud mõistega, mille kasutamist inglise õiguskeeles püütakse piirata.

reciprocating pump – kolbpump, (vibropump). Pump, mis töötab vedeliku mehhaanilise väljatõrjumise (tõukamise) põhimõttel. Kemikaalitankeritel kasutatakse nii kauba- kui ka tühjenduspumbana.

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Soovitused ohtlike kaupade veoks.  ÜRO ekspertide poolt välja töötatud üldised soovitused ohtlike ainete veoks mistahes veovahendiga. Soovitusi uuendatakse iga kahe aasta tagant. Väljaande kaane värvuse tõttu nimetatakse oranzhiks raamatuks.

reference tempeture –	1) etalontemperatuur. Temperatuur, mis iseloomustab puhta aine (etalonaine) mingit füüsikalist või keemilist omadust, nagu näiteks sulamistemperatuur, leekpunkt või isekiireneva (keemilise) lagunemise (alguse) temperatuur. Lisandite tõttu on tegelik(ud) temperatuur(id) etalontemperatuuri(de)st erinevad. Ainete iseloomustamiseks on käsiraamatutes ja teatmekirjanduses ära toodud etalontemperatuurid.

2) referentstemperatuur. Kemikaalitankeritel temperatuur, mille juures kauba aururõhk võrdub ülerõhuklapi (välja reguleeritud) avanemisrõhuga, s.o temperatuur, mille juures ülerõhuklapp avaneb.

refillable pressure reseptacle – (taas)täidetav survemahuti. Niisuguse mahuti kasutamisel ei tohi mahutit lõplikult tühjaks lasta, alati peab mahutisse jääma mingi jääkrõhk (välisrõhust kõrgem rõhk), sest vastasel juhul ei ole välistatud õhu sattumine mahutisse ja seda mahutit ei saa võtta taastäitmisele.

refrigerated – (sügavalt) jahutatud

refrigerated liquefied gas – (süva)jahutamisega veeldatud gaas. Gaasiline aine on jahutatud keemistemperatuurini, mis vastab mahutis olevale rõhule.

refrigerated liguid nitrogen - (süva)jahutamisega veeldatud lämmastik (temperatuuril -196 oC)

refrigerated liquid oxygen – (süva)jahutamisega veeldatud hapnik (temperatuuril -183 oC)

relative density of vapour – vt vapour density

residual fuel – raskekütus (rasketest jääkidest kokku segatud). Reeglina on tegemist nafta destilleerimisel ja ümbertöötlemisel tekkivate kõrgeltkeevate jääkidega ja nende segudega.

resin – vaik. On olemas looduslikud vaigud (näiteks värnits, kampol okaspuuvaigust jt) ja sünteesvaigud (näiteks alküüdvaik, polüuretaanvaik jt). Vaigud leiavad kasutamist muuhulgas sideainena värvide valmistamisel.

respiratory sensitizer – respiratoorne sensibilisaator. Hingamissüsteemi (üli)tundlikuks (vastuvõtlikuks) muutev mõjur, näiteks mõni kemikaal.

rickettsiae – riketsia (viiruse ja bakteri vahepealne mikroorganism)

rigid inner receptacle - jäik sisemine anum (liitpakendis). Anum (mahuti), mis säilitab tühjana ja ilma välise kestata oma üldise kuju, isegi kui sulgureid pole paigaldatud.

risk – risk. Risk on funktsioon (teadvustatud) sündmuse ebaõnnestumise tõenäosusest ja sellega kaasneva tagajärje raskusastmest.

rosin – kampol, kõvastunud vaik. Looduslike terpeenide (tavaliselt okaspuuvaigud) destilleerimise jääk. Kollakast kuni musta värvuseni tahke aine, mille sulamistemperatuur on vahemikus 100 kuni 140 °C.

road tank vehicle – paakauto, paakveok

Algus

## Sierra

SADT – vt self-accelerating decomposition temperature

SBT – vt segregated ballast tank

SCO – vt surface contaminated object

saturated solution – küllastunud (küllastatud) lahus. Lahus, milles lahustunud aine sisaldus on suurim võimalik antud temperatuuril.

screw pump – kruvipump. Kasutatakse kemikaalitankeritel viskoossete vedelike pumpamiseks.

scrubber – skraber, gaasipuhasti. Seade (torn, kolonn) gaaside puhastamiseks tolmust ja teistest, sealhulgas ka gaasilistest, saasteainetest. Tegemist on vastuvooluseadmega, kus vedel puhastusvahend antakse (pihustatakse) vertikaalselt paigutatud seadmesse ülalt ja alt juhitakse vastu puhastatav gaas. Suurema puhastamisefekti saavutamiseks kasutatakse skraberis eriotstarbelise kujuga horisontaalvaheseinu (taldrikuid) või täidist (keemiliselt vastupidavad rõngad, kuulid jm) ja isegi liikuvaid osi. Skraberit kasutatakse naftatankeritel suitsugaaside puhastamiseks (pesemiseks) inertgaasi tootmisel.

seamless – õmblusteta (ka keevisõmblusteta)

securely closed – kindlalt suletud (kuivaine väljumist välistav sulgemine)

seek advise – abi otsima, nõu küsima

segregated ballast tank – segregeeritud ballasti tank. Ballastitank tankeritel, mille torustik on täielikult eraldatud (isoleeritud) kaubatorustikust (võrdle dedicated clean ballast tank).

segregation – segregeerimine (eraldamine). Segregeerimine on abinõude kompleks, mille rakendamine võimaldab oluliselt suurendada meresõiduohutust omavahel ohtlikult reageerida võivate kemikaalide või kuidagi teisiti üksteist kahjulikult mõjutada (soojuskiirgus, läbiv radiatsioon jt) võivate kaupade veol. IMDG koodeksi mõttes on nendeks abinõudeks segregeerimisele kuuluvate ohtlike kaupade ohuklasside kindlakstegemine, aga ka segregeerimisrühma (vt segregation group) ja selle alusel eraldamistingimuste määramine. Arvesse võetakse ka kõigi segregeerimist nõudvate kaupade puhul kasutatud pakkimisviisi (piiratud kogustes limited quantities, kinnine või lahtine konteiner või veok, osa lastist on puistlast), asukohta laevas (teki all või lahtisel tekil, laeva vööris, keskosas või ahtris) jm. Ohtlike kaupade segregeerimiseks kaubad paigutatakse üksteisest eemale või eraldatakse vaheseinaga (seintega) või tekiga (tekkidega). Segregeerimine võib toimuda sama kaubapartii või isegi kaubaüksuse, näiteks konteineri, sees. Mitte segamini ajada mõistega separeerimine (separation)!

segregation group – segregeerimisrühm. Kindlate keemiliste omadustega ainete rühm, mille liikmete (konkreetsed ained) segregeerimine teistest segregeerimisrühmadest toimub samade reeglite alusel. Ühte segregeerimisrühma kuuluvad ained võivad samaaegselt kuuluda erinevatesse ohuklassidesse.

self-accelerating decomposition temperature – isekiireneva (keemilise) lagunemise (alguse) temperatuur. Temperatuur, mille juures algab aine isekiirenev keemiline lagunemine, mis viib kiiresti plahvatuse või tulekahjuni (vt ka self-reactive substance).

self-contained breathing apparatus – isoleeriv hingamisaparaat. Reeglina on laevadel suruõhuaparaadid.

self-heating substance – isesoojenev (kuumenev) aine, materjal. Reeglina on tegemist niiskust ja õlisid sisaldavate looduslike materjalidega, näiteks puuvill, kalajahu jt, mis õhuhapniku toimel aeglaselt oksüdeerudes iseeneslikult soojenevad. Puuduliku tuulutuse (jahutamise) tingimustes võib see soojenemine lõppeda aine isesüttimisega (vt spontaneous combustion). Tuulutuse puudumisel või selle puudulikkuse korral väheneb kinnises lastiruumis (trümmis, tankis jne) õhuhapniku sisaldus ja see on ohtlik, kui lastiruumi sisenetakse ilma kaitsevahenditeta või lastiruumi ei ole eelnevalt piisavalt tuulutatud.

self-reactive substance – isereageeriv aine. Kemikaal, mis reageerib iseendaga ja sealjuures eraldub intensiivselt soojust, mille tulemusena reaktsioon kiireneb ja muutub kontrollimatuks ning lõpeb plahvatusega või tulekahjuga. Iga isereageerivat ainet iseloomustab temperatuur, millest kõrgemal hakkab reaktsioon kulgema kontrollimatult ja ei ole enam juhitav

(vt self-accelerating decomposition temperature).

self-sustaining decomposition – isejätkuv lagunemine. Alanud protsess, mille käigus vabanev energia on piisav selleks, et protsess võiks jätkuda pikema aja jooksul (kuni kogu kemikaali täieliku lagunemiseni). Ammooniumnitraati sisaldvate seguväetiste iseloomulik omadus.

sensitive to impact or friction – (aine on) löögitundlik või hõõrdetundlik

separation – separeerimine (eraldamine, lahutamine). Lastis olevate erinevate kaubapartiide eraldamine üksteisest. Kütuses oleva vee eraldamine separaatoris. Mitte segamini ajada mõistega segregeerimine (segregation)!

serox – tehnilise alumiiniumoksiidi kaubanduslik nimetus (vt oxyton)

shaded – varjatud (näiteks soojuskiirguse eest varjatud või kaitstud)

shale oil – põlevkiviõli. Põlevkivist utmisega (poolkoksistamisega) saadud õli. Põlevkiviõli keemiline koostis ja omadused sõltuvad väga tugevalt põlevkivi maardlast ja kasutatud õli saamise tehnoloogiast. Põlevkiviõli erineb oluliselt naftast.

sheeted vehicle – koormakattega veok. Ohtliku kauba veol ei vasta suletud veoüksusele (võrdle closed cargo transport unit).

shift – nihkuma; nihe

ship generated waste – laevaheitmed. Laeva sihipärase kasutamise käigus kasutuselt kõrvaldatud mistahes vallasasjad nagu õline pilsivesi, reovesi, prügi, lastijäätmed jm. Laevaheitmed on laiem mõiste kui jäätmed jäätmeseaduse kontekstis.

ship is proceeding en route – laev liigub kursil. MARPOL konventsioonis kasutatav mõiste, mis rõhutab asjaolu, et teatud laevaheitmete lubatud merreheitmisel peab laev liikuma (teatud kiirusega). Kursil liikumise nõue eeldab, et merreheitmise aja laev ei teeks, näiteks, ringe.

ship type – (kemikaali)tankeri tüüp. Tankeri ehitus (võime üle elada madalikule sõitu või kokkupõrget merel) määrab ära suurima ohtlikkusega kemikaali, mida antud tüüpi kemikaalitanker vedada võib.

ship's figure … mt in vacuo – laeva (kauba) kogus tonnides vaakumis. Kauba kogus, mis on tuvastatud tankeril tehtud mõõtmiste ja järgnevate arvutuste abil ja on parandatud kauba (lasti) poolt välja tõrjutud õhu koguse arvel. See on ship's ullage report kokkuvõtlik tulemus.

ship's ullage report – laeva tankide mõõtmise aruanne. Võtab kokku laadimise üksikasjad ja tankeril oleva kauba koguse. Otseselt mõõdetakse tankis oleva tühimiku (täitmata ruumi) kõrgust (vt ullage).

shock-sensitive – löögitundlik. Löögi suhtes väga tundlik on, näiteks, nitroglütseriin.

shoreline (shore pipeline) - kaldatorustik (kaldal asuv torujuhe)

shutoff valve – sulgemis(väljalülitamis)kraan

sift-proof – puistumisekindel, tolmukindel. Ei tohi läbi lasta kuivaine osakesi, tolmu (toimida sõelana) (vt sift-proof packaging).

sign – märk (vt mark)

significant hazard – oluline oht

silane – silaan, ränihüdriid. Ränist ja vesinikust koosnev ühend, metaani analoog, milles süsiniku asemel on räni. Tuleohtlik, värvitu, jälgi lõhnaga ja iseeneslikult süttiv gaas. Plahvatusohtlike kontsentratsioonide vahemik õhus on 1% kuni 100%.

silanes – silaanid, ränihüdriidid. Ränist ja vesinikust koosnevate ühendite rühm, mis algab silaaniga ja jätkub disilaani, trisilaani jne. Alkaanide analoogid, milles süsinikaatomite asemel on räniaatomid.

sinker – uppuv, (aine, materjal). Veest suurema tihedusega (raskema) ja veega mitteseguneva aine kohta, mis vajub veekogu põhja.

skin corrosion  - naha söövitaja, nahka söövitav (aine, kemikaal). Aine, mis kuni 4 tunnise kokkupuute korral kutsub esile naha pöördumatu (taastumatu) kahjustuse. Tugevalt sööbiva aine korral võib kahjustus saabuda juba väga lühikese (alla minuti) kontakti korral.

skin irritation – naha ärritaja. Aine, mis kuni 4 tunnise kokkupuute korral kutsub esile naha pöörduva (taastuva) kahjustuse.

skin sensitizer – naha (puute, kontakt) sensibiliseerija. Suurendab naha tundlikkust (vastuvõtlikkust) mingi toime suhtes, näiteks päikese ultraviolettkiirguse toime suhtes. Võib esile kutsuda naha allergilise reaktsiooni.

slop – (naftane, õline) pesuvesi. Kaubatankide veega pesemisel saadav naftane või kemikaaline vesi.

slop tank – slop-tank, (kauba)jääkide tank. Nafta- ja kemikaalitankeritega seonduv mõiste. Kaubatankide puhastamisel tekkinud nafta- või kemikaalijääkide tank. Tavaliselt lisatakse jääkide tankis eraldatud nafta kaubale. Kemikaalitankeritel tähistab kaubatankide pesuvete kogumistanki.

sludge – õlitanki mudane sete (rasked õlijäätmed). Tavaliselt tekib laeva kütusetankides. Tegemist on ohtlike jäätmetega.

sludge acid – happegudroon. Naftasaaduste puhastamisel kontsentreeritud väävelhappega saadav tugevalt happeline, tume, viskoossne vaigune jääk, mis võib sisaldada 15 kuni 70 % vaba väävelhapet.

sludge oil – jääkõli. Laeva kütuse ja määrdeõli separaatori jäägid, pilsivee separaatoris eraldatud õlised jäägid.

slurry – lobri, püdelik (pasta, muda). Tahke aine ja vedeliku püdel segu, mida saab pumbata, mööda toru juhtida.

sodium – naatrium (keemiline element, leelismetall)

solidify – tahkuma, tahkeks muutuma. Vedelate ainete omadus tahkuda madalal temperatuuril (võrdle pour point).

solvent – lahusti, solvent. Tavaliselt mingi vedelik, mis lahustab hästi mitmesuguseid aineid. Lahusti võib olla puhas aine, näiteks vesi, või ainete segu (lahus vt solution) nagu seda on värvilahusti (vedeldaja).

solubility – lahustuvus. Aine omadus lahustuda (täielikult seguneda) mingis vedelikus (tahkes aines).

water solubility – veeslahustuvus. Aine omadus lahustuda vees.

solution – lahus. Erandlikku tüüpi segu, milles lahustunud aine on lahustis peenestunud molekulide tasemeni. Lahuse komponente saab üksteisest eraldada ainult erimeetodite kasutamisega, näiteks destillatsiooni abil. Tüüpiline lahus on viin (etüülalkohol vees) ja bensiin (väga keeruline süsivesinike segu). Tõeline lahus paistab ka külgvalguses selgena ja isegi pikaajalisel seismisel ei teki erinevaid kihte või sadet. Kui need nähtused esinevad, siis see viitab keemilistele protsessidele, lahusti aurustumisele, temperatuuri langusele ja teistele sarnastele põhjustele. Kemikaaliseaduse mõttes on lahus valmistis.

sounding – mõõtmine (tankis)

sounding rod – mõõtevarras, mõõtelatt

sour crude oil – väävlirikas toornafta. Tavaliselt sisaldab väävelvesinikku ja merkaptaane, mille tõttu on vastiku lõhnaga.

special category space – eriruum. Suletud ruum üleval või allpool autotekki, kuhu veokid sõidavad peale ja maha omal jõul ja kuhu pääsevad ka reisijad.

special provision – erikorraldus, eritingimus. Tingimused, mis leevendavad või karmistavad IMDG koodeksis antud ohtliku aine (kauba) osas rakendatud põhinõudmisi.

specify – täpsemalt (kindlaks) määrama

specified – täpsemalt (kindlaks) määratud (liigitatud)

spill – maha loksuma, maha puistuma. Silmas peetakse võimalust, et õnnetuse tagajärjel tahke aine või vedelik võib sattuda vette või mõnele muule pinnale.

spirit – ainest eraldatud põhiolemuslik osa. Tavaliselt segude destilleerimisel eraldatud kõige tähtsam ja olulisem osa, piltlikult nagu selle aine vaim, näiteks piiritus (destilleerimisega saadud etanool). Naftasaaduste korral madala keemistemperatuuriga (keemise lõpp jääb alla 200 °C) fraktsioon (näiteks vt white spirit), ajalooliselt kasutusele jäänud mõiste.

spontaneous combustion – isesüttimine. Protsess, mis algab aine või materjali isesoojenemisega. On siiski kemikaale, mis õhuga kokkupuutumisel süttivad momentaalselt (tavalisel viisil jälgitavat isesoojenemise perioodi ei esine), näiteks kollane fosfor, metalliline naatrium ja teised pürofoorsed ained (vt self-heating substance).

spool piece – äärikutega toruvahetükk. Vahetükk, mis võimaldab tankeri torustikus teha mingit üht kindlat toruühendust, näiteks ballastimissüsteemi ühendamist kaubatorustikuga.

stabilization – stabiliseerimine. Mingi aine püsivamaks muutmine. Tavaliselt suurendatakse keemilist püsivust, kuid võidakse suurendada ka emulsiooni või suspensiooni püsivust.

stabilized substance – stabiliseeritud aine. Mingil viisil (keemiliselt) püsivamaks muudetud aine või segu; tavaliselt lisatakse mingit stabiliseerivat kemikaali (vt additive).

stacking test – virnastamiskatse. Pakendile rakendatav katsekoormus peab olema suurem vedamisel lubatud koormusest ja väiksem purunemiskoormusest. Katsetatakse lubatud mahuni täidetud pakendit.

statement of facts - kaldalt tankerile laaditud kauba kogust näitav dokument

static – staatiline, liikumatu

static accumulator oil – staatilist elektrit akumuleeriv õli (nafta). Iseloomulikud esindajad on madala elektrijuhtivusega süsivesinikud, näiteks heledad naftasaadused.

static electricity – staatiline elekter

static non-accumulator oil - staatilist elektrit mitteakumuleeriv õli (nafta)

steam – veeaur

steam coal – aurusüsi. Üldnimetus mittekoksistuva ja kütteks kasutatava (auru tootmiseks) kivisöe kohta.

stop leak if practicable – peata leke kui see on teostatav (otstarbekas)

stowage – stoovimine (kauba paigutamine laevas)

stowage category – stoovimise kategooria. Määrab ära piirangud antud ohtliku kauba stoovimisel sõltuvalt laeva ehitusest ja reisijate arvust.

stripping pump – tühjenduspump, paljastuspump. Pump kaubatanki põhja paljastamiseks, tanki ja torustiku täielikuks tühjendamiseks, sest kaubapumbaga ei ole see võimalik. Parimad tühjenduspumbad jätavad veega katsetamisel kaubatankist välja pumpamata vähem kui 100 liitrit. Põhiliselt kemikaalitankeritel kasutatavad pumbad.

stuffing – topend; täitematerjal. Väljend konteineri pakkimise kohta.

subcritical – alakriitiline (allpool kriitilist väärtust )

sublimation – sublimatsioon. Tahke aine üleminek gaasilisse olekusse (aurustumine) ilma vahepealse vedeliku tekkimiseta.

submerged pump – sukeldatud pump (statsionaarselt). Enamlevinud pumba tüüp kemikaalitankeritel. Ajamiks on tavaliselt pumbaga kokku ehitatud hüdromootor.

subsidiary risk – lisarisk(oht). Alates IMDG koodeksi versioonist 2002 ei tehta pakendi ja konteineri märgistamisel vahet esmase ohu ja lisaohu vahel välja arvatud juhud, kui lisaohuks on plahvatusohtlikkus.

substance – aine, kemikaal. Reeglina iseloomustab ainet kindel (keemiline) koostis või tuntud saamisviis (näiteks toorbensiin) või iseloomulikud omadused, kuid need võivad teatud piirides varieeruda (näiteks toorbensiini omadused sõltuvad toorainest ja kasutatud tehnoloogiast). Kuigi kemikaaliseadusest tulenevalt on “aine” (substance) kitsam mõiste kui “kemikaal”, on praktikas nende mõistete vahekord sageli vastupidine (vt chemical).

isomer of substance – (aine) isomeer. Aine, mis omab võrreldava ainega samasugust elementkoostist ja kuulub samasse ainete rühma, kuid on erineva molekuli ehitusega. Erinevatel isomeeridel võivad olla erinevad keemilised ja füüsikalised omadused ning bioloogiline toime.

unstable substance – (keemiliselt) ebapüsiv aine. Aine laguneb või muundub kergesti väliste mõjutuste toimel nagu valgus, niiskus, temperatuuri tõus jt.

suffocating gas – lämmatav toksilise toimega gaas (võrdle asphyxiant). Tüüpiline esindaja on fosgeen (vt phosgen).

sulfur – vt sulphur. Kirjapilt “sulfur” on kasutusel Ameerika Ühendriikide tehnikakirjanduses.

sulphur – väävel (keemiline element, tahke aine). IMDG koodeksis kasutatav kirjapilt.

sulphur mustard – vt gas alt mustard gas

summary of loading data – dokument (aruanne), mis võtab kokku laadimise üksikasjad ja tankeril oleva kauba koguse

superimpose – peale paigutama, panema (koormust, raskust). Näiteks koormama virnastamiskatse läbiviimiseks.

supplementary requirement – täiedav nõue (nõudmine)

supporting string – (laadimisvooliku) tugispiraal

suppress – maha suruma, tagasi hoidma

surface contaminated object – saastunud pinnaga ese. Mõistet kasutatakse radioaktiivse saastuse kontekstis.

suspend – ülal hoidma (protsessi, näiteks põlemist), riputama, hõljuma. Põlemist ülal hoidma tähendab, et süüdatud materjal jääb püsivalt põlema ja ei kustu ettenähtud ajast kiiremini.

suspension – suspensioon. Peenestatud tahke aine segu vedelikuga, mis näib lahusena (ei toimu silmnähtavat tahke aine väljasadenemist, sette tekkimist). Suspensioon paistab külgvalguses hägusena. Suspensiooni tuleohtlikkuse määrab ära eelkõige kasutatud vedeliku tuleohtlikkus (vt mixture).

sustain – vt. suspend

swallow – alla neelama

swap body – vahetuspakend, vahetuspaak. Põhiliselt maantee- ja raudteevedudeks ehitatud teisaldatav, sageli tugijalgadega, alusvankrile kinnitatav paak, mille mõõtmed ei ole määratud standartsete konteinerite mõõtmetega ja reeglina ei ole ette nähtud üksteise peale asetamiseks. (võrdle tank container). Mõnikord nimetatakse nii ka konteineri mõõtu ja kujuga kerge ehitusega kinnist või kõrvaldatava kattega suurpakendit.

Algus

## Tango

T code – vt portable tank instruction

TCV  - vt total calculated volume

TI – vt. transport index

TLV – vt. threshold limit value

TML – vt transportable moisture limit

TVP – vt true vapour pressure

taint – rüvetama, lõhna või maitset külge jätma

tall oil – tallõli. Peamiselt karboksüülhapete segu, mis saadakse tselluloosi tootmise käigus tekkiva sulfaatseebi happelisel lagundamisel. Tallõli koostis ja omadused sõltuvad lähtematerjaliks olnud okaspuu liigist.

tank – tank, tankeri kaubamahuti. Tähistab ka teisi mahuteid laevas, näiteks kütusetank.

fixed roof tank – fikseeritud kaanega mahuti

floating roof tank – ujuva kaanega mahuti. Mahuti, milles vedeliku pinnal ujub pontoon, et vähendada vaba auramise pinda.

gravity tank – surveta tank. Tank (mahuti, lastiruum), mille projektijärgne suurim lubatud rõhk tanki ülaosas ei tohi ületada 0,7 baari. Võib olla nii sõltumatu tank

(vt independent tank) kui ka integraaltank (vt integral tank).

independent tank – sõltumatu tank. Tank (mahuti, lastiruum), mis ei ole tankeri kere lahutamatu (konstruktsiooni) osa.

integral tank – integraaltank. Tankeri kere osana (sisse)ehitatud tank (mahuti).

pressure tank – survetank (rõhu all töötav tank). Reeglina on tegemist sõltumatu tankiga, mille projekteeritud töörõhk ületab 0,7 baari (võrdle gravity tank).

vented tank – (vaba) tuulutusega paak, tuulutatav mahuti. Mahuti, millel on ilma rõhureguleerimisseadmeta (rõhk-vaakum) tuulutusava, mistõttu mahutis on alati välisrõhuga võrdne rõhk. Mahuti kuju ei pruugi olla silindriline, vaid võib olla ka kasti kujuline. ADR lubab teatud ainete veoks kasutada vaba tuulutusega paake, merevedudel ei ole see lubatud.

tank atmosphere – tanki atmosfäär (tankis olev gaasikeskkond). Mõistet seostatakse tule- ja plahvatusohuga, aga ka mürgiste ainete olemasoluga ja hapniku puudujäägiga tankis. Viimane on sageli põhjustanud raskeid õnnetusjuhtumeid.

inert tank atmosphere – inertne tanki atmosfäär. Naftatankeritel ei tohi hapniku sisaldus tankis atmosfääris ületada 8 mahu%.

over rich tank atmosphere - liiga rikas tanki atmosfäär. Tuleohtlike (plahvatusohtlike) gaaside (aurude) sisaldus on ülalpool ülemist süttimispiiri (plahvatusohtlikkuse piiri).

too lean tank atmosphere – liiga lahja tanki atmosfäär. Tuleohtlike (plahvatusohtlike) gaaside (aurude) sisaldus on tublisti allpool alumist süttimispiiri (plahvatusohtlikkuse piiri).

undefined tank atmosphere – määratlemata (tundmatu) tanki atmosfäär. Kui tanki atmosfäär on määratlemata, siis tuleb arvestada kõigi võimalike ohtudega.

tank barge – jõetanker. Jõepargas, mis on ehitatud vedelike vedamiseks mahtlastina.

tank cleaning – (kauba)tanki puhastamine. Kaubajääkide kõrvaldamine tankeri kaubatankidest. Tavaliselt kasutatakse kõrgsurve veejuga, kuid vajadusel kasutatakse ka teisi viise, isegi mopiga pühkimist.

tank container – paakkonteiner (tankkonteiner). Konteinervedudeks sobiv teisaldatav paak, mille mõõtmed ja kinnituskohad vastavad standardmõõtmetega konteinerile. Mõiste tank container on kasutusel maantevedude eeskirjas (ADR), mereveo korral kasutatakse mõistet ISO tank.

tank environmental control – tankikeskkonna kontroll (reguleerimise mõttes). Silmas peetakse tankis vedeliku kohal olevat gaasi või auru (vt tank atmosphere).

tank type – (kemikaali)tanki tüüp. Kemikaalitankerite ehituse valdkonda kuuluv mõiste. Tanki tüüp määrab ära vedamiseks lubatud kemikaalide ohtlikkusenäitajate piirväärtused. Näiteks tank 1G (sõltumatu surveta tank) on sobiv kõige suurema ohtlikkusega vedelike vedamiseks.

tanker – tanker. Vedelikke (veeldatud materjale) mahtlastina vedav laev, maanteeveoki sadulhaagisena kujundatud teisaldatav paak. Tahkeid aineid veetakse sulas olekus, näiteks ammooniumnitraati saab vedada tankeriga kui selle aine temperatuur on vahemikus 125 oC kuni 145 oC.

tar – tõrv, tökat, (nafta)gudroon. Gudroon on naftatöötlemisel saadav raske jääkõli.

coaltar – kivisöetõrv. Kivisöe koksistamisel saadav vedelprodukt, mis oma suure aromaatsete ühendite (sealhulgas polütsüklilised) on väga mürgine, kantserogeenne ja keskkonnaohtlik aine (kemikaal).

tear-producing substance – pisaraid (pisarate teket) esilekutsuv aine (näiteks pisargaas, võrdle lachrymatory)

tear test – rebimise, rebenemise katse

technical name – tehniline nimetus. Äritegevuses, õigusaktides jm laialdaselt kasutatav kemikaali nimetus, mis erineb kemikaali nomenklatuursest nimetusest (IUPAC ja CAS nimetus), kuid on teadus- ja tööstusringkondade poolt heaks kiidetud. Näiteks igapäevaelus laialt kasutatavad naftasaaduste nimetused (bensiin jt), pestitsiidide nimetused jt.

temperature control – temperatuuri kontroll (kontrolli all hoidmine). Protseduur, mida kasutatakse aine veol, mis teatud temperatuurist (eksotermilise lagunemise alguse temperatuur, ELAT) alates hakkab intensiivse soojuse eraldamisega lagunema. Veo ajal tuleb jälgida, et aine temperatuur ei tõuseks üle lubatud piiri (kontrolltemperatuur), mis on tavaliselt 20°C võrra madalam kui ELAT.

temperature-sensing devise – temperatuuri mõõtmise (määramise) vahend (seade)

teratogen – teratogeen. Ohtlik aine (kemikaal), mis kutsub esile loote väärarengu.

thermal stability – termiline stabiilsus. Tavaliselt iseloomustab aine keemilist püsivust kõrgel temperatuuril (võrdle decomposition all thermal decomposition).

threaded joint – (toru)keermega ühendus

threshold limit value – aine piirsisaldus. Tegemist on aine sisaldusega õhus (ajas kaalutud keskmine ppm-des), mille juures inimesed (enamus inimesi) võivad töötada tervist kahjustamata 8 tundi päevas ja nii viis päeva nädalas. Uute asjaolude ilmnemisel vaadatakse aine piirsisaldus uuesti läbi ja reeglina seda alandatakse.

tin – tina (keemiline element, metall); plekktoos, plekk-karp

top-off – pealelaadimine. Väljend juba antud lasti kandva laeva täiendava lastimise kohta.

topping – 	1) kate, ülemine osa;

2) kergete fraktsioonide väljaajamine, -destilleerimine (näiteks toornaftast)

topping off – tegevus laadimisoperatsiooni lõpetamiseks etteantud (kokku lepitud) tanki täitumisastme korral

topping up – inertgaasi suunamine juba inertiseeritud tanki eesmärgiga tõsta tankis rõhku, et vältida välisõhu sissetungimist tanki

total calculated volume - arvutatud kogumaht

toxic - mürgine

toxic substance – mürgine aine

toxicity – mürgisus, toksilisus

mammalian toxicity – mürgisus imetajatele (soojaverelistele)

percutaneous toxicity – (aine) imendumise kaudu toimiv mürgisus. Naha kaudu toimiv mürk (puutemürk).

toxin – toksiin (bioloogilise päritoluga mürkaine). Toksiine toodavad mikroorganismid, taimed ja loomad.

trade name – tootenimetus, kaubanduslik nimetus. Nimetus, mida tootja kasutab oma toodangu kohta ja pruugi vähimalgi viisil iseloomustada toote füüsikalisi ja keemilisi omadusi (võrdle technical name). Nii võib juhtuda, et üks ja see sama toode (aine, materjal) kannab eri tootjate juures erinevat tootenimetust (võrdle oxyton ja serox).

transformation – muundumine, teisenemine. Kemikaal muundub keemilise reaktsiooni tulemusena teiseks kemikaaliks või läheb ühest füüsikalisest olekust teise (näiteks tahkest vedelasse). Muundumine tähendab ka ühe kristallvormi muundumist teiseks kristallvormiks (ümberkristallimine) aine soojenemisel (või jahtumisel) teatud, antud ainele omas(t)ele temperatuuri(de)le. Näiteks toimub ammooniumnitraadi ümberkristallimine temperatuuridel -16°C ja +32°C. Nende temperatuuride korduv läbimine murendab ammooniumnitraadi graanuleid ja selle tulemusena suureneb selle aine plahvatusohtlikkus.

transportable moisture limit – suurim vedamist võimaldav niiskuse sisaldus. Puistelastide korral oluline näitaja. Suurim niiskuse sisaldus, mille juures last vedamisel veel ei veeldu (ei muutu voolavaks).

transport index – veoindeks, transpordiindeks (TI). Saadakse saadetise pinnast (pakend, konteiner, pakendamata aine jm) 1 m kauguselt mõõdetud doosikiiruse (mõõdetuna mSV/h) korrutamisel 100-ga.

tube – teisaldatav (keevisõmblusteta) survemahuti, mille maht veega mõõdetult on üle 150 liitri, kuid mitte üle 3000 liitri.

tung oil – puuõli, hiina puuõli. Põhiliselt Hiinas kasvava Aleurites fordii pähklitest saadud kuivav (värnitsa taoline) õli, mida juba väga kaua on kasutatud puitmööbli katmiseks.

Algus

## Uniform

UEL – vt. upper explosive limit

UFL – vt. upper flammable limit

UN number – UN number. ÜRO transpordiala ekspertide rühma poolt ohtlikule ainele või ainete rühmale omistatud neljakohaline tunnusnumber. UN numbrid kuni 0999 on omistatud plahvatusohtlikele ainetele ja materjalidele, mis kuuluvad klassi 1. Põhja Ameerikas kasutatakse samas tähenduses nn NA numbrit (NA number). Kasutusel on ka NA numbrid, millele vastavad UN numbrid on nüüdseks juba kustutatud.

ullage – vabamahu kõrgus tankis, mahuti (pudeli, tanki) täimata (tühja) ruumi kõrgus. Tankerite korral on kasutusel kui tanki kasutamata maht, mille kõrgust mõõdetakse vedeliku pinnast kindla mõõtmiskohani (tavaliselt mõõteava või –toru ülemine äär).

ullaging – vt sounding

unconfined vapor cloud explosion (UCVE) – vaba (ruumiga piiramata) aurupilve plahvatus. Tulefrondi levimise kiirus võib pilves kasvada märkimisväärseks ja tekitada arvestatava ülerõhu. Tiheda taimestikuga alal on võimalik isegi arvestatava lööklaine tekkimine. Vaba aurupilve plahvatuste võimsuse arvutamiseks kasutatakse sageli TNT ekvivalendi (trotüüliekvivalendi) meetodit.

under–deck stowage – (kauba) stoovimine (paigutamine) tekile, mis ei ole lahtine tekk (vt on-deck stowage)

under surveillance – järelevalve all, pideva jälgimise all (et õigeaegselt avastada ohtlikke ilminguid)

under temperature control – (saadetist) temperatuuri kontrolli all (vedama) (vt temperature control)

unimpeded jet – takistamata juga, katkematu juga

unshielded – kaitsmata (ei ole kaitstud radioaktiivse kiirguse eest)

unstable – ebapüsiv. Keemiliselt ebapüsiv aine laguneb kergesti või muundub kergesti mingiks teiseks aineks. Füüsikaline ebapüsivus iseloomustab seadet, rajatist jm, mis kergesti puruneb, liigub paigast, lakkab töötamast või juhtub sellega midagi muud taolist.

unstable material – ebapüsiv materjal. Tavaliselt aine, mis võib kergesti keemiliselt laguneda või muutuda millekski muuks, näiteks polümeriseeruda. Ebapüsivad on ka materjalid, mis mahtlastina vedamisel võivad laeva trümmis vedelaks muutuda (vt liquefaction)

upper explosive limit – ülemine plahvatusohtlikkuse piir. Suurim plahvatusohtliku aine sisaldus (õhus), mida on võimalik panna plahvatama.

upper flammable limit – ülemine süttimispiir. Suurim aine sisaldus (õhus), mida on võimalik põlema süüdata.

uranium – keemiline element uraan (isotoopide segu)

depleted uranium – vaesestatud uraan. Uraan-235 sisaldus on väiksem kui looduslikus uraanis.

enriched uranium – rikastatud uraan. Uraan-235 sisaldus on suurem kui looduslikus uraanis ja väga vähe on uraan-234.

natural uranium – looduslik uraan. Keemiliste meetoditega eraldatud uraan, milles isotoopide

jaotus vastab looduslikule jaotusele.

urticant - kõrvetav

Algus

# Victor

VOC – vt volatile organic compound

v/v – mahtsuhe. Tavaliselt seostatakse mahuprotsentiga (vt ppm).

vacuum – vaakum. Õhurõhust madalam rõhk.

vacuum gas oil – vaakum(destillatsioonil saadud)gaasiõli. Kõik, mis vaakumdestillatsioonil üle keeb (keemistemperatuurid normaalrõhul alates 260oC). Kvaliteetsete (madala väävlisisaldusega) diislikütuste lähteaine.

vapour – (aine) aur (vt steam). Auru eristab gaasist asjaolu, et auru saab rõhu all veeldada, (tõelist) gaasi mitte. Aine saab esineda auruna ainult oma kriitilisest temperatuurist madalamal temperatuuril (vt critical temperature).

vapor control valve – lüüskraan, auru mõõtmise kraan. Erilise ehitusega kraan tankeril, mis võimaldab viia mõõteseadme andurit suletud tanki atmosfääri nii, et tankis olevad aurud ei pääse välja.

vapour density – auru tihedus. Sageli väljendatakse auru tihedust suhtelise tihedusena õhu suhtes. Suhtarv alla 1 näitab, et aur on õhust kergem ja suhtarv üle 1 näitab, et aur on õhust raskem. Kui mingi aine aur on käsitletav gaasina, siis selle aine auru suhteline tihedus õhu suhtes on võrdne aine moolmass jagatud tingliku õhu moolmassiga (29).

vapour emission – auru eraldumine (aurustumise tulemusena)

vapour line – (kauba) aurude torustik

vapour lock system – aurulukk. Eriehitusega aurulukk tankeril, mis võimaldab võtta kauba proovi ilma, et kauba aurud või inertgaas pääseks tankist välja.

vapour pressure – aururõhk. Vedeliku kohal oleva auru rõhk (absoluutne rõhk).

Reed vapour pressure - küllastatud auru absoluutne rõhk temperatuuril 37,8 °C (100 oF), mis on väljendatud naeltes ruuttolli kohta. Kasutusel Ameerika Ühendriikides vastavalt määratlusele 46 CFR 30.10-59.

Reid vapour pressure – küllastatud auru rõhk temperatuuril 37,8 °C (kergele vedelkütusele iseloomulik näitaja), aururõhk (mõõdetud) Reidi aparaadis. Vedeliku kohal oleva ja sellega tasakaalus oleva küllastunud auru rõhk temperatuuril 37,8 °C, mis on mõõdetud erilise ehitusega seadmes (Reidi aparaat).

saturated vapour pressure – küllastatud auru rõhk. Vedeliku kohal oleva auru suurim rõhk antud temperatuuril.

vapour pressure temperature relationship – aururõhu temperatuursõltuvus. Temperatuuri tõustes aururõhk kasvab mittelineaarselt.

true vapour pressure – tegelik aururõhk (antud temperatuuril). Reidi aparaadiga mõõdetud aururõhk, mis on teisendatud vedeliku (kaubatankis olevale) temperatuurile.

vapour recovery – auru tagasijuhtimine. Tehnoloogia kaubaaurude utiliseerimiseks, et vältida nende hajumist õhku. Tankeri laadimisel tähendab see kaubatankidest välja tõrjutud kaubaaurude juhtimist sadama (utiliseerimis)seadmetesse. Reeglina ei juhita aure kaldalt tankerile, erandi moodustavad gaasitankerid.

vapour-tight closure – auru-, auramisekindel sulgemine (vt hermetically sealed)

vegetable origin – taimse päritoluga. Näiteks puidust saadud grillsüsi või aktiivsüsi (süsinik) on taimse päritoluga tooted, kuid naftast või kivisöest saadu koks (süsinik) on mineraalse päritoluga.

vent – tuulutusava

vent pipe – tuulutustoru

ventilation - tuulutus

venting – (reguleeritud) tuulutamine, ventileerimine

controlled venting – reguleeritud tuulutamine. Mahutis on võimalik reguleerida tekkivat vaakumi või ülerõhku (vt pressure/vacuum all pressure/vacuum valve). Võimaldab vältida mahutis olevate aurude või gaaside kontrollimatut väljumist paiskumist välisõhku.

venting device – tuulutusseade

open venting device – avatud tuulutusseade. Tavaline tuulutusava(toru), puudub igasugune rõhu/vaakumi reguleerimine mahutis ja tuulutuse sulgemisklapp(kraan) (vt venting all controlled venting).

vesicant agent – vesikant, villistav aine. Kemikaal, mis põhjustab kokkupuutel villide teket, kahjustab nahka, silmi ja kopse.

vessel experience factor - tankeri kogemuslik tegur. Näitab keskmist erinevust kahe tulemuse vahel, s.t tankeril mõõtmistega tuvastatud ja kaldal tehtud mõõtmistega tuvastatud kauba koguse vahel. Iga kord tankeri laadimise lõppedes seda tegurit korrigeeritakse.

violent reaction – äge reaktsioon (keemiline reaktsioon). Sageli eraldub reaktsiooni tulemusena soojust ja gaase.

violent rupture - äge purunemine. Seadme, mahuti purunemine keemilise reaktsiooni tulemusena, mille kestvus jääb alla ühe sekundi. Olukord, milles ei jää aega reageerimiseks, näiteks ülerõhu alla sattunud mahuti purunemine (plahvatus).

virus – viirus. Haigustekitaja mõõtudega 200 kuni 400 nm, mis ei ole iseseisev rakk ja iseseisvalt ei saa paljuneda. Nakatab rakku ja saab selle arvel paljuneda.

viscosity – viskoossus. Vedeliku voolavust iseloomustav näitaja. Vedeliku osakeste (molekulide) omavahelistest mõjutustest tingitud vastuseisuaste voolamisele.

Viton – Viton (Du Pont’I toote nimetus). Fluorsüsinik elastomeeri (kopolümeer), mida kasutatakse keemiakaitseriietuse ja mitmesuguste tihendusmaterjalide ja kaitsekihtide valmistamiseks. Firma 3M analoogse materjali nimetus on Fluorel.

volatile – lenduv, kergesti aurustuv (aine)

volatile organic compound – kergesti lenduv orgaaniline ühend (aine). Aine, mille aururõhk on kõrge. Segu, näiteks bensiin, korral peetakse silmas selle segu kergesti lenduvaid komponente.

volatility – lenduvus. Iseloomustab aine aurustumise kiirust (kergust), aga samas ka vedeliku aururõhku (vt vapour pressure).

volatility properties – lenduvusnäitajad (omadused). Iseloomustab bensiini aurustumist mahtprotsentides erinevatel temperatuuridel, tavaliselt temperatuuridel 70 °C (E70), 100 °C (E100) ja 180 °C (E180). Antud näitaja osas loetakse heaks bensiini, mille puhul need kolm punkti asuvad sujuval kõveral (aurustumiskõver).

vomiting agent – iiveldust esilekutsuv aine

## Whisky

WRI – vt water reactive index

wake astern – (ahtri) kiiluvesi, ahtri taga. Puhastatud naftase vee merre juhtimisel lubatud tingimustel on piiravaks nafta kontsentratsioon kiiluvees, mis eelduste kohaselt ei tohiks ületada 1 ppm.

warning sign – hoiatusmärk. Näiteks märk, mis hoiatab fumigeerimise all olevast konteinerist.

waste (wastes) – jäätmed (vt ka hazardous wastes)

water-activated – vee toimel aktiveeruv. Näiteks kokkupuutel veega võib mõni lõhkeaine plahvatada.

water-activation – vesi-aktivatsioon, aktiveerumine vee toimel

water deluge system – veega jahutamise (üleujutamise) süsteem. Kemikaalitankeritel tulekahju korral kasutatav süsteem kaubatankide jahutamiseks veega.

water reactive index – veetoimeindeks. Iseloomustab vee toimet (toime tugevust) kemikaali, kui selle tagajärjel võib eralduda mürgine, tuleohtlik või sööbiv gaas (aerosool) või soojus.

water-resistant – vettpidav (vett mitte läbilaskev); vees vastupidav (olema). Pakendi materjal, mis ei lase vett läbi ja vee toimel ei muutu kergesti purunevaks.

water seal – vesilukk. Kasutatakse naftatankeritel masinaruumist tuleval inertgaasi süsteemi torustikul, et vältida kaubaaurude sattumist masinaruumi.

weathering certificate – ilmastikutingimuste tõend (tunnistus). Dokument, mis kinnitab aine või materjali lahtiselt hoidmist (tuuldumist) enne pakkimist või laeva laadimist, kui see on vajalik aine ohtlikkuse vähendamiseks veol. Näiteks aktiveeritud söe korral on oluline ära näidata söe aktiveerimise moodus või selle läbiviimise tingimused ja asjaolu, et aktiveeritud sütt hoiti enne pakkimist teatud aeg (tavaliselt 14 päeva) lahtiselt. Dokument võib sisaldada ka teavet ilmastikutingimuste kohta, mille korral ei ole lubatud teha puistematerjali lastimist/lossimist.

wetted with water or alcohol – niisutatud (immutatud) veega või alkoholiga (alkoholi vesilahusega)

wetting agent – märgav aine (märgamist suurendav aine). Aine, mis vähendab vee pindpinevust ja suurendab vee läbitungimisvõimet mitmesugustest materjalidest.

wet water - märgav vesi. Vesi, millele on lisatud märgamist suurendavat ainet. Wet water on ühe tuletõrjes kasutatava märgava aine kaubanduslik nimetus.

white spirit – lakibensiin, lahustibensiin (vt spirit). Naftast destilleerimisel saadud fraktsioon keemisvahemikuga 165 kuni 200 °C.

Algus

# X, Y, Z

xylenes – ksüleenid (naftakemikaalid) ) (vt oil all oil-like substance). On olemas kolm veidi erinevate omadustega ksüleeni (isomeeri): orto-ksüleen (o-ksüleen), meta-ksüleen (m-ksüleen) ja para-ksüleen (p-ksüleen).

zinc ash – tsingi tagi (põhiliselt tsinkoksiid). Sulas olekus tsingi pinnale ilmuv oksüdeerunud tsink koos võimalike lisanditega. Lisanditest on ohtlikud arseeni ühendid (arseniidid, s.h. tsinkarseniid), mis veega reageerides tekitavad eriti mürgist gaasi arsiin (küüslaugu lõhnaga, lõhnalävi 0,6 ppm ja piirkontsentratsioon töökohas 0,02 ppm).